## Slide 1: راهنمای چک لیست بازرسی قبل و بعد از حوادث شیمیایی
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
به نام خداوند بخشنده و مهربان

## Slide 2: مقدمه
حادثه شيميايي داراي تعاريف متعددي از سوی سازمانهاي متولي امر است يكي از اين تعاريف بدين شرح است:
حادثه شيميايي هرگونه انتشار و رهاسازي كنترل نشده مواد شيميايي است كه داراي آثار مخربي بر سلامت انسان، محيط زيست و منابع مي باشد.
در مورد حدود وظايف بهداشت حرفه اي نيز در برنامه ابلاغ شده و بخشنامه هاي صادره اعلام شده است.

## Slide 3: حادثه شیمیایی چیست؟
نشت یا خارج شدن ناخواسته و ناگهانی و کنترل نشده ماده شیمیائی در حجم بسیار زیاد است که از طریق آتش، انفجار، نشت یا خروج مواد سمی می تواند سبب:
بیماری
صدمه و جراحت
از کار افتادگی
مرگ

## Slide 4: حادثه شیمیایی چیست؟

## Slide 5: مقدمه
به استناد بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، نظارت بر مواد شیمیایی و سموم بر عهده وزارت بهداشت میباشد.
برنامه مدیریت حوادث شیمیایی در صنایع در سال 1393 تدوین و به دنبال آن یک سیستم ثبت و گزارش گیری برای حوادث شیمیایی صنایع طراحی شد.
حدود وظايف بهداشت حرفه اي نيز در برنامه ابلاغ شده بطور خلاصه بشرح زير است:
1- تامين سلامت شاغلين (بند ٢ ماده ١ قانون تشكيلات وزارت بهداشت)
2- برنامه ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه سلامت شاغلين (تبصره ١ ماده ٩٦ قانون كار)

## Slide 6: مقدمه
حدود وظايف بهداشت حرفه اي نيز در برنامه ابلاغ شده بطور خلاصه بشرح زير است:
3- بازرسي بصورت مستمر (تبصره ٢ ماده ٩٦ ق .ك)
4- تشخيص شرايط خطرناك و احتمال وقوع حادثه و اطلاع به كار فرما و مراجع ذيصلاح براي پيشگيري و استفاده از ظرفيتهاي قانوني لازم ( ماده ١٠٥ قانون كار)
5- تذكر اشكالات و معايب و نواقص به كارفرما براي پيشگيري (تبصره ٢ ماده ٩٦ قانون كار)
6- در صورت نتيجه نگرفتن از موارد مورد اشاره تقاضاي تعقيب كارفرماي متخلف/ مستنكف در مراجع صالح (تبصره ٢ ماده ٩٦ ق. ك)

## Slide 7: مقدمه
برای ارزیابی مخاطرات و نظارت بر اجرای صحیح برنامه در سطوح تابعه، در اختیار داشتن اطلاعات و گزارشات مربوط به رخدادهای شیمیایی بسیار حائز اهمیت است.
لکن با عنایت این که در حال حاضر در مرحله باز طراحی پایگاه داده های مرکز سلامت محیط و کار این معاونت هستیم و امکان گزارش گیری و شاخص گیری از طریق سامانه جامع بازرسی وجود ندارد، طراحی و استقرار سیستم ثبت جدید، گزارش مداخلات، اقدامات، پیگیری ها و اصلاحات به عمل آمده در قالب فرمت های طراحی شده و در بازه های زمانی اشاره شده به شرح ذیل به این معاونت ارسال گردد.

## Slide 8: مقدمه
برای ثبت اطلاعات حوادث شیمیایی فایل اکسلی طراحی گردیده است. با توجه به عدم امکان گزارش گیری از سامانه جامع بازرسی و ضرورت واکنش سریع نسبت به سوانح شیمیایی، تا زمان باز طراحی سامانه جدید مقتضی است چک لیست های حوادث شیمیایی از تاریخ مذکور به بعد نیز در قالب فایل اکسل پیوست ثبت و به صورت هر سه ماه یک بار تکمیل و ارسال شود.
به منظور درس آموزی از هر رخداد شیمیایی و بررسی علت های مستقیم، غیر مستقیم و ریشه ای آن و ارائه پیشنهادات اصلاحی و توصیه ای برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه "فرم درس آموزی حوادث شیمیایی" طراحی شده است (پیوست شماره 2). این فرم باید ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از وقوع رخداد شیمیایی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای تکمیل و ارسال شود.

## Slide 9: مقدمه
3.دوره ی زمانی برای ارسال جدول فهرست برداری مواد شیمیایی صنایع و کارگاه ها که در یک شیت جداگانه در فایل اکسل پیوست طراحی شده است به صورت سالیانه می باشد.
4. به منظور تهیه یک لیست بومی سازی شده مواد شیمیایی دارای پتانسیل ایجاد حادثه در کشور که مبنای برنامه ریزی برای اجرای برنامه مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار کشور قرار گیرد

## Slide 10: مقدمه
در تکمیل جدول فهرست برداری شده و لیست بومی سازی نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد:
در جداول فهرست برداری صنایع آن حوزه لیست کلیه مواد شیمیایی مستعد ایجاد حادثه (منطبق با TPQ) با کمیت هایی که در کارگاه ها و صنایع آن حوزه مورد استفاده قرار می گیرد را تکمیل گردد
کلیه مواد شیمیایی که در جداول TPQ قرار نداشته ولی مستعد ایجاد حادثه شیمیایی هستند را نیز به همراه مقادیر موجود در کارگاه ها در قالب فایل اکسل تکمیل گردد.

## Slide 11: مقدمه
در سیستم ثبت حوادث شیمیایی برخی پارامترهای موثر در وقوع حوادث شیمیایی نظیرموارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است.
شناسایی و فهرست برداری مواد شیمیایی دارای پتانسیل ایجاد حادثه
برچسب گذاری مطابق استانداردهای بین المللی GHS
در دسترس بودن SDS برای کارکنان
ساختمان و نحوه انبارش ایمن و صحیح مواد شیمیایی خطرناک
جداسازی مواد خطرناک شیمیایی
نحوه حمل و نقل
تخلیه و بارگیری و دفع پسماندهای شیمیایی
آموزش نحوه کار ایمن با مواد شیمیایی به کارکنان و مسئولان شرکت

## Slide 12: مقدمه
از آنجا که بهترین شیوه برای مقابله با حوادث شیمیایی اجتناب از وقوع آن می باشد، اجتناب از حادثه تنها وقتی امکان پذیر است که ما در مورد احتمال و پیشگیری از وقوع آن اطلاعات دقیق تر و بیشتری در اختیار داشته باشیم؛ لذا شناسايي پارامترها و عوامل دخیل در وقوع حوادث شیمیایی و مخاطرات موجود در سيستم هاي راهبري و عملياتي واحدهاي شيميايي يك امر ضروری و مهم است كه تا حد زيادي مي تواند از وقوع اين رخ داد ها جلوگيري نمايد.

## Slide 13: چک لیست قبل از وقوع حوادث شیمیایی
چک لیست قبل از وقوع حوادث شیمیایی

## Slide 14: چک لیست بعد از وقوع حوادث شیمیایی و فرم درس آموز
فرم درس آموزی از رخداد شیمیایی
چک لیست بعد از وقوع حوادث شیمیایی

## Slide 15
چک لیست قبل از وقوع حوادث شیمیایی

## Slide 16: راهنمای چک لیست قبل از وقوع حوادث شیمیایی
ابتدا لازم است اطلاعات عمومی مربوط به کارگاه در بالای فرم به دقت و به طور کامل تکمیل شود. برای یافتن طول و عرض جغرافیایی کارگاه می توان به طرق مختلف نظیر استفاده از گوگل مپ با انتخاب دقیق محل کارگاه روی نقشه و نظایر آن اقدام نمود. سپس به سئوالات چک لیست با توجه به توضیحات راهنما پاسخ داده شود.

## Slide 17: 1. فهرست برداری از مواد شیمیایی
در ابتدای هر سال مسئول بهداشت حرفه ای هر کارگاه یا نماینده کارفرما باید فهرستی از مواد شیمیایی کارگاه که نام آنها در لیست مواد شیمیایی جداول TPQدرج شده است را مطابق جدول شماره 1 تهیه و به تأیید کارفرما برساند و یک نسخه از فایل جدول مذکور را به مرکز/ شبکه بهداشت مربوطه ارسال نماید و یا در هنگام بازرسی به کارشناسان بهداشت حرفه ای تحویل دهد.
نکته:
مراکز / شبکه های بهداشتی درمانی باید جدول شماره 1را به همراه توضیحات و راهنمایی های لازم برای کلیه کارگاههای مشمول برنامه حوادث شیمیایی ارسال نموده و در خصوص ضرورت تکمیل آن یادآوری نماید. ( این اطلاع رسانی لازم است حداقل یک ماه قبل از مطالبه فهرست مواد شیمیایی از کارگاه صورت پذیرد).

## Slide 18: 1. فهرست برداری از مواد شیمیایی
در چک لیست اصلی در صورتی که فهرست به روز رسانی شده و کامل مواد / کالای شیمیایی مورد استفاده در کارگاه طبق فرمت فوق موجود باشد گزینه "بله" انتخاب می شود.
در صورتی که هیچگونه فهرستی از مواد شیمیایی در کارگاه وجود نداشته باشد گزینه "خیر" انتخاب می شود
در صورتی که فهرست موجود ناقص باشد و یا به روز رسانی نشده باشد گزینه "نیازمند تکمیل" انتخاب شود.
جدول 1 فهرست برداری مواد شیمیایی / کالاهای شیمیایی خطرناک موجود در کارگاه
منظور مواد شیمیایی خطرناکی هستند که اگر فرد در معرض آنها قرار گیرد سلامت او به خطر می افتد
ردیف | نام ماده شیمیایی خطرناک | شماره CAS | مقدار ماده شیمیایی (کیلوگرم) |  |  | آیا برگه ایمنی (SDS) دارد؟ | آیا برچسب مناسب در تطابق با دارد؟ GHS | مقدار (kg) داری پتانسیل ایجاد حادثه(TPQ)
 |  |  | میزان خریداری شده در سال قبل(kg) | میزان مصرف شده در سال قبل(kg) | میزان مانده در انبار در سال قبل(kg) |  |  | 

## Slide 19: شماره CAS
شماره ریجیستری یک شماره یا کد است که در خرید و فروش مواد شیمیایی کاربرد زیادی دارد. این شماره حداکثر از 10 رقم تشکیل شده است این اعداد توسط پاره خط هایی به سه قسمت تقسیم می شوند این عدد در حکم اثر انگشت مواد و ترکیبات شیمیایی عمل می نماید. هر ترکیب شماره ثبت خاص خود را دارد.این روش به وسیله انجمن شیمی آمریکا (A.C.S) که یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان می باشد ابداع شده است.
هدف کلی این نام گذاری، ایجاد پایگاه داده منظم و یکپارچه جهت جستجوی مواد شیمیایی می باشد.

## Slide 20: 2. برچسب گذاری معتبر مطابق الزامات GHS
کلیه ظروف حاوی مواد شیمیایی خطرناک دارای برچسب معتبری باشند که مطابق الزامات GHS تهیه شده و ماهیت آنها را بر اساس توضیحاتی که در ادامه این بخش خواهد آمد نشان دهد.
برچسب ها باید توجه را به خطرات ذاتی استفاده یا کار با مواد شیمیایی جلب نماید. علایم و تصاویر مورد استفاده استانداردی برای این نوع اطلاع رسانی تدوین شده اند. علایم، بخش درونی برچسب ها هستند و نشان دهنده فوریت خطرات ماده شیمیایی هستند.
این اطلاعات باید در تحویل ماده شیمیایی به استفاده کننده تحویل شود.

## Slide 22: 2. برچسب گذاری معتبر مطابق الزامات GHS
همه مواد شیمیایی باید دارای علایمی باشند که ماهیت آنها را نشان دهد.
بسته ها و ظروف مواد خطرناک باید علاوه بر علایم، دارای برچسب های با اطلاعات کافی باشند. که محتویات داخل آن به راحتی شناسانده شوند.
برچسب ها و علائم قبلی ظروفی که برای مواد دیگری در حال استفاده هستند؛ باید جدا شده و از برچسب ها و علائم مربوط به ماده جدید استفاده شود
برچسب ها باید توجه را به خطرات ذاتی استفاده یا کار با مواد شیمیایی جلب نماید. علایم و تصاویر مورد استفاده استانداردی برای این نوع اطلاع رسانی تدوین شده اند. علایم، بخش درونی برچسب ها هستند و نشان دهنده فوریت خطرات ماده شیمیایی هستند.
این اطلاعات باید در تحویل ماده شیمیایی به استفاده کننده تحویل شود.

## Slide 23: هر برچسب باید اطلاعات زیر را به وضوح نشان دهد:
نام ماده شیمیایی
نام تجاری ماده
نام، آدرس و شماره تلفن سازنده، وارد کننده یا توزیع کننده
پیکتوگرام های GHS
عبارات احتیاطی (P) (Precautionary Statements)
عبارات خطر(H) (Hazard Statements)
کمیت موجود از ماده درون ظرف یا بسته بندی

## Slide 24
برچسب ها باید به زبان فارسی تهیه شده باشند. برچسب باید ماده اصلی که دارای بیشترین خطر است را نشان دهد. به عنوان یک قانون کلی حداکثر چهار ماده باید در برچسب مورد اشاره قرار گیرند. در برخی موارد ممکن است به بیش از چهار ماده اشاره شود. برای مثال همه مواد سرطانزا در یک ماده ترکیبی باید با عبارات ایمنی یا ریسک مورد اشاره قرار گیرند.
2. برچسب گذاری معتبر مطابق الزامات GHS

## Slide 25: ابعاد یک برچسب استاندارد نیز به شرح ذیل است:
ظرفیت بسته بندی | حداقل ابعاد بر حسب میلی متر
کمتر از 3 لیتر | 52 در 74
بیش از 3 لیتر و کمتر از 50 لیتر | 74 در 105
بیش از 50 لیتر و کمتر از 500 لیتر | 105 در 148
بیش از 500 لیتر | 148 در 210
ابعاد یک برچسب استاندارد
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی مراجعه شود.

## Slide 26: 2. برچسب گذاری معتبر مطابق الزامات GHS
طبقه بندي و برچسب زني مواد شيميايي و به منظور ارتقاء سطح آگاهي و اطلاعات كليه افرادي كه با توليد عرضه حمل و نقل و نگهداري و مصرف مواد شيميايي در سطح كشور در ارتباط مي باشند و با هدف پيشگيري و كاهش عوارض و آسيب هاي ناشي از كار با مواد شيميايي و كاستن از بار حوادث شيميايي و مخاطرات زيست محيطی صورت می گیرد.

## Slide 27: Graphic Hazard Signs
Flammable Explosive Oxidizer Corrosive Toxic
سمی خورنده اکسید کننذه قابل انفجار قابل اشتعال
Carcinogenic Water Reactive Radioactive Biohazard
خطرناک برای محیط زیست پرتوزا واکنش با آب سرطانزا

## Slide 28: 3. تهیهSDS
تامین کنندگان، سازندگان یا صادر کنندگان مواد شیمیایی باید اطلاعات کامل ایمنی مواد و برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی را فراهم نمایند. برگه اطلاعات ایمنی (SDS) باید برای مواد شیمیایی تهیه و ارسال شده باشد. این برگه ها دارای اطلاعات اصلی و اساسی در خصوص مواد شیمیایی و اثرات ایمنی و بهداشتی و اقدامات کنترلی لازم برای مدیریت خطرات مواد شیمیایی هستند.
اگر برگه SDS برای کلیه مواد شیمیایی کارگاه تهیه شده و در دسترس تمام کارکنان قرار گرفته باشد گزینه بله را انتخاب کنید.
اگر برگه SDS برای مواد شیمیایی کارگاه تهیه نشده باشد گزینه خیر را انتخاب کنید.
اگر برگه SDS برای برخی مواد شیمیایی تهیه شده و یا در دسترس کارکنان نیست گزینه نیاز به اقدامات تکمیلی را انتخاب کنید.

## Slide 30: 4. انبارش مواد شیمیایی خطرناک
مواد شیمیایی خطرناک باید تحت شرایط خاص متناسب با ویژگی های ذاتی خطرات آنها و مطابق با الزامات نگهداری شوند.
در مورد شرايط محل انبارش و شرایطی كه بايد از آن اجتناب نمود پارامترهایی به شرح زیر بررسی شود:
در انبارهایی که مواد شیمیایی نگهداری می­شود باید قفسه بندی مناسب وجود داشته باشد و نظم و ترتیب و نظافت در انبار رعایت شود
دستگاه های تهویه و تبادل هوای انبار باید متناسب با حجم انبار و نوع مواد شیمیایی در انبار باشد.
در انبارهایی که مواد شیمیایی نگهداری می­شود؛ باید مواد جاذب برای جمع آوری موادی که روی سطوح یا کف ها می ریزند؛ متناسب با نوع مواد وجود داشته باشد.

## Slide 32: 4. انبارش مواد شیمیایی خطرناک
4-مخازن و انبارهایی که در آن مایعات شیمیایی وجود دارد؛ باید بوسیله دیوار یا خاکریزهای غیرقابل نفوذ (حوضچه) که دارای ظرفیت متناسب برای گنجایش تمام مایع باشد؛ محصور گردد که مایعات شیمیایی در اثر لبریز شدن و یا پیدایش نقصی در مخزن(سوراخ شدگی یا ترکیدگی) و اتصالات آن، حریق و علل دیگر نتوانند به هیچ وجه از محوطه محصور (حوضچه) خارج شوند. ظرفیت حوضچه مذبور برای مواد قابل اشتعال باید حداقل 10 برابر بیشتر از حجم مخزن یا مایعات موجود در انبار باشد.
5-در انبارهایی که مواد شیمیایی مایع نگهداری می¬شود؛ باید دارای مخازن مخصوص باشند که در صورت لبرزیز شدن و یا پیدایش نقصی در مخزن(سوراخ شدگی یا ترکیدگی) و اتصالات آن، بتوان مایع جمع آوری شده در حوضچه را به مخزن مذبور انتقال داد.

## Slide 33: 4. انبارش مواد شیمیایی خطرناک
6. در انبارهایی که مواد شیمیایی قابل اشتعال نگهداری می شود؛ منابع تولید حرارت و جرقه نباید وجود داشته باشد.
7. راهروها و فضای بین قفسه ها باید عاری از هرگونه کالا یا مواد بوده و عرض کافی برای عبور کارکنان و چرخ دستی داشته باشد.
8. استعمال دخانیات و به همراه داشتن وسایل مولد آتش و جرقه در انبارهای حاوی مواد قابل اشتعال ممنوع می باشد. نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده در درب­های ورودی این انبارها ضروری می­باشد.

## Slide 34
9. انبارهای مواد شیمیایی قابل اشتعال باید دارای سیستم پایش و کنترل دما و رطوبت محیط باشد تا افزایش دما از حد مجاز را اعلام نماید.
10. در انبارهای مواد شیمیایی قابل اشتعال باید چندین خاموش کننده دستی و چرخ دار متناسب با با نوع مواد شیمیایی وجود داشته باشد. در صورتی که امکان استفاده از خاموش کننده خاصی به هر دلیل مجاز نمی باشد؛ این موضوع باید بوسیله علائم هشدار دهنده در درب های انبار مشخص گردد.
4. انبارش مواد شیمیایی خطرناک

## Slide 35
11. حتی الامکان از چیدن بشکه های حاوی مواد شیمیایی مایع و مواد گروه 4.1 در قفسه های بالا باید خودداری نمود. در صورت چیدمان این مواد در ارتفاع، ظروف چیده شده بر روی پالت باید بطور ایمن و مناسب تسمه کشی شوند.
12. مایعات قابل اشتعال باید حتی الامکان در مخازن زیر زمینی ذخیره گردند. در صورت ذخیره در مخازن رو زمینی باید حداقل 20 متر از ساختمان های مجاور فاصله داشته باشند تا در اثر حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، آتش سوزی و یا انفجار، ساختمان های مجاور را تهدید ننماید.
13. ظروف و مخازن مواد شیمیایی که ایجاد فشار داخلی می نمایند (از جمله اسیدها) باید دارای خروجی کاهش فشار به بیرون از انبار داشته باشند. در غیر این صورت، باید درب این ظروف یا مخازن، هفته ای یک یا دوبار برای کاهش فشار باز شده و دوباره بسته شوند.
14. ظروف خالی مواد شیمیایی قبل از انبار کردن و یا استفاده برای مواد دیگر، باید کاملا شسته و خشک شوند.
15. مواد شیمیایی با خطرات سرطانزایی، جهش زایی یا تراتوژنیک باید تحت شرایط کنترلی سخت و دقیق نگهداری شوند.
4. انبارش مواد شیمیایی خطرناک

## Slide 36: 5. جداسازی مواد خطرناک
از آنجا که ممکن است برخی از مواد شیمیایی به دلیل مجاورت بر هم کنش داشته و باعث حادثه یا از بین رفتن کیفیت محصول شوند بایستی اطلاعات مربوطه موجود و شرایط مرتبط اعمال گردد. در صورت لزوم بایستی از طریق دیوار یا حصار این مواد از همدیگر جداسازی شوند.

## Slide 37: مواد شیمیایی با خواص نوعی و مشخصات زیر بیشتر مطرح هستند:
مایعات قابل اشتعال
گازهای قابل اشتعال
مواد شیمیایی سمی
مواد شیمیایی خورنده
مواد شیمیایی رها کننده گازها و فیوم های سمی در آتش

## Slide 38: مواد شیمیایی با خواص نوعی و مشخصات زیر بیشتر مطرح هستند:
موادی که در تماس با آب گازهای قابل اشتعال آزاد می کنند.
مواد شیمیایی اکسید کننده
مواد منفجره
مواد ناپایدار
جامدات قابل اشتعال
گازهای تحت فشار1

## Slide 39: مواد شیمیایی با خواص نوعی و مشخصات زیر بیشتر مطرح هستند:
مواد شیمیایی با خطرات سرطانزایی، جهش زایی یا تراتوژنیک باید تحت شرایط کنترلی سخت و دقیق نگهداری شوند.
استاندارد، مقررات و راهنماهای زیادی برای انبارش مواد شیمیایی خاص در حجم های بالا یا در کانتینرهای کوچک وجود دارد. هنگامی که مخازن و ظروف کوچکتر (مثل بشکه، سیلندر،کیسه و...) استفاده می شوند، ممکن است اختلاط داخلی درون آنها رخ دهد. ریسک اصلی در این حالت آتش سوزی و آزاد شدن محصولات ناشی از سوختن یا خود مواد اصلی است

## Slide 40: با در نظر داشتن این نکات، اقدامات کنترلی برای تامین حفاظت باید ترکیبی از موارد زیر را شامل شود:
سازگاری و جداسازی مواد شیمیایی ذخیره شده. مواد شیمیایی که با هم واکنش داده و محصولات ناپایدار یا آزار دهنده تولیده کرده یا تولید گرما می کنند باید از هم جدا نگهداری شوند. بعلت واکنش دهندگی آنها و قابلیت تولید گرما، مواد اکسید کننده باید جدا از مایعات قابل اشتعال یا سایر مواد قابل اشتعال نگهداری شوند.
محدودیت در مورد کمیت مواد شیمیایی ذخیره شده. این مورد برای موادی بکار می رود که ویژگی های خاصی دارند. این اقدام برای کاستن از پیامدهای احتمالی طی شرایط اضطراری استفاده دارد.
امنیت کافی و دسترسی تحت کنترل به مناطق انبارش مواد شیمیایی. منابع احتراقی بالقوه باید ممنوعیت ورود داشته و تحت کنترل اکید باشند.

## Slide 41: با در نظر داشتن این نکات، اقدامات کنترلی برای تامین حفاظت باید ترکیبی از موارد زیر را شامل شود:
ث- ایجاد فاصله و سایتینگ مناسب برای مناطق انبارش مواد شیمیایی. به منظور کاهش اثرات احتمالی حوادث، مناطق انبارش مواد شیمیایی باید در مناطقی مجزا از واحدهای فرایندی، ساختمان های مسکونی و مرزهای شرکت ایجاد شوند مگر اینکه کمیت های انبارش بقدری کم باشند که عملا تهدیدی وجود نداشته باشد.
ج- ساختمان مناسب، ماهیت و یکپارچگی ظروف انبارش
ح- الزامات تهویه، رطوبت و دما. این پارامترها بطور خاص در جاهایی که رطوبت و دما بالا است مهم هستند. الزامات تهویه باید این اطمینان را فراهم نمایند که هیچ تجمعی از گازها و بخارات و فیوم ها در مناطق بسته شکل نمی گیرد.
خ- الزامات برچسب زنی و برچسب زنی مجدد
د- روش های اجرایی اضطراری
ر- الزامات مرتبط به تغییرات فیزیکی و شیمیایی محتمل در مواد شیمیایی انبار شده (مثلا حصول اطمینان از منقضی نشدن تاریخ مصرف و...)
ذ- استفاده از سیستم های پایش و مانیتورینگ

## Slide 42: 6. ساختمان محل انبارش
ساختمان محل انبارش مواد شیمیایی خطرناک باید استانداردهای ایمنی زیر را دارا باشد:
ساختمان انبار باید دارای فاصله و حریم مجاز از محل کارگاه باشد که از طریق برخی نرم افزارها مانند نرم افزار phast میتوان بر حسب مقدار و حجم مواد شیمیایی خطرناک این حریم مجاز را تعیین نمود.
دیوار­ها و سقف انبار مواد شیمیایی باید غیر قابل نفوذ و از مصالح یا موادی باشد که در برابر آتش سوزی مقاوم باشد و از مصالحی که حداقل 30 دقیقه تحمل آتش سوزی را داشته باشد ساخته شده باشد. (بتون مسلح حداقل 4 ساعت و تیرآهن حداقل 1 ساعت تحمل اتش سوزی را دارد).
3. دارای تهویه مناسب و ضد جرقه باشد.
4. دارای سیستم روشنایی کافی و ایمن باشد.
5. کف انبار قابلیت شستشو داشته باشد.

## Slide 43: 6. ساختمان محل انبارش
6. کف انبار مواد شیمیایی باید غیر قابل نفوذ و از مصالح یا موادی باشد که در برابر مواد شیمیایی مقاوم بوده (ازجمله برای اسید ها) و در اثر سقوط یا اصطکاک اشیا روی آن، موجب تولید جرقه نشود (از جمله مواد گروه 4.1).
7. انبارهای نگهداری مواد شیمیایی باید دارای مجاری فاضلاب با ظرفیت کافی برای تخلیه آب ناشی از شستشو کف و یا مواد شیمیایی ریخته شده باشند. همچنین باید دارای حوضچه های جدا کننده برای جمع آوری مواد شیمیایی مایع ریخته شده و جلوگیری از ورود آنها با سیستم جمع آوری فاضلاب باشند.
8. کف، دیوارها و سقف محل هایی که مواد شیمیایی خطرناک وجود دارد بایستی نسبت به ورود آب مقاوم باشد. همچنین در صورتیکه رمپ، پله یا سطوحی منتهی به انبار ممکن است باعث ورود آب به کارگاه شوند بایستی اقدامات لازم برای مقاوم سازی صورت گیرد.

## Slide 44: 6. ساختمان محل انبارش
9. سیستم های روشنایی در انبارهای مواد شیمیایی قابل اشتعال باید از نوع ضد جرقه باشد.
10. سیستم الکتریکی کارگاه شامل سیم کشی ها، کلید و پریزها و همچنین وسایل برقی مورد استفاده در کارگاه باید از نوع متناسب با شرایط کارگاه باشند به طوریکه باعث جرقه یا دیگر مخاطرات نشوند
11. انبارهای مواد شیمیایی باید حداقل دارای 2 درب ورود و خروج به فضای آزاد باشند. قفل درب های این انبارها باید طوری باشد که در شرایط اضطراری بتوان از بیرون به راحتی آنها را باز کرد.
انبار مواد شیمیایی باید دارای سیستم کشف و اعلام حریق همراه با هشدار و یا آلارم باشد. صدای آلارم به خوبی شنیده شود و در صورت امکان با چراغ چشمک زن همراه باشد.

## Slide 45: 7.اقدامات ایمنی برای بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی
در زمان بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی بایستی از وسایل مناسب استفاده شود. برای مثال در خصوص بارهای حاوی گاز و بخار یا بارهایی که به شکل مایع، پودری و گرانولی بوده و امکان مواجهه با آنها وجود دارد بایستی به نحوی که امکان انتشار، نشت و ریزش مواد شیمیایی در هنگام بارگیری و تخلیه وجود نداشته باشد تخلیه و بارگیری شوند و در صورت لزوم از لیفتراک و چرخ دستی های مناسب استفاده شود.
همچنین در صورت ریختن یا نشت مواد شیمیایی در زمان بارگیری و تخلیه در کارگاه باید به سرعت با جاذب های مناسب جمع آوری شوند.

## Slide 46: 7.اقدامات ایمنی برای بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی
به علاوه در صورت امکان تنفس یا بروز آسیب های پوستی و غیره در اثر مواجهه با مواد شیمیایی در حین تخلیه و بارگیری بایستی وسایل حفاظت فردی مناسب در اختیار کارگران قرار گیرد.
در زمان بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی اشتعال زا، باید کارکنان از استعمال دخانیات یا ایجاد جرقه منع گردند.
بارگیری و تخلیه ایمن ظروف و مخازن با رعایت معیارهای مرتبط به تجهیزات و سیستم های ایمن کاری کار
احتیاط های کافی در برابر رهایش اتفاقی، آتش سوزی، انفجار و واکنش دهی شیمیایی
احتیاط های کافی و روش های اجرایی برای نشت و رهایش مواد شیمیایی

## Slide 47: 8.حمل و نقل مواد و کالاهای شیمیایی در کارگاه و انبار
راهروهای محل حمل و نقل مواد شیمیایی باید عاری از هر گونه مواد و وسایل باشد.
شرایط مرتبط با هر ماده شیمیایی خطرناک در زمان جابجایی رعایت گردد.
ترجیحا از وسایل و امکانات مکانیزه و خودکار برای حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک استفاده شود ( مخصوصا برای مواد گروه 8).
در صورت ضرورت حمل و جابجایی مواد شیمیایی خطرناک به صورت دستی وزن مجاز بار رعایت گردد.
بسته هایی که برای حمل و جابجایی دستی مواد شیمیایی خطرناک مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای دستگیره مناسب یا جای دست باشند.
ظروفی که برای حمل و جابجایی مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای دسته ی مناسب باشند.
در صورت امکان تنفس یا بروز آسیب های پوستی و غیره در اثر مواجهه با مواد شیمیایی در حین حمل و نقل و جابجایی بایستی وسایل حفاظت فردی مناسب در اختیار کارگران قرار گیرد.

## Slide 48: 8.حمل و نقل مواد و کالاهای شیمیایی در کارگاه و انبار
در زمان ریختن یا نشت مواد شیمیایی در زمان حمل و نقل در کارگاه باید به سرعت با جاذب های مناسب جمع­آوری شوند.
مواد شیمیایی خطرناک باید مطابق با معیارهای مشخص شده توسط مقررات حمل و نقل کشور (آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک (44870/ت 22029 ه مورخه 27/12/1380 هیات وزیران) حمل گردند به نحوی که از ایمنی لازم برای کارگران و جامعه حصول اطمینان شود.

## Slide 49: این معیارها باید شامل تعیین موارد زیر باشد:
ویژگی ها و کمیت مواد شیمیایی که قرار است حمل و نقل شوند.
ماهیت، یکپارچگی و حفاظت بسته ها و ظروف مورد استفاده در حمل و نقل از جمله خطوط لوله
مشخصات وسیله حمل کننده مواد شیمیایی
راهی که قرار است حمل مواد شیمیایی از آن مسیر انجام شود.
آموزش ها و صلاحیت های راننده و کارگران حمل و نقل مواد شیمیایی
رعایت الزمات برچسب زنی
بارگیری و تخلیه ایمن

## Slide 50: این معیارها باید شامل تعیین موارد زیر باشد:
ذ-رعایت روش های اجرایی اضطراری در شرایط حوادثی مثل انفجار و آتش سوزی:
معیارهای تدوین شده باید با الزامات بین المللی حمل و نقل همخوانی داشته باشد (مثل کد کالاهای خطرناک دریایی بین المللی و...)
در تعریف معیارهای حمل و نقل مواد شیمیایی باید نه تنها سلامت کارگران را در نظر گرفت بلکه باید حفاظت از کلیه افرادی را که ممکن است در اثر حمل و نقل این مواد اثر بپذیرند در نظر داشت.
در زمان جابجایی مواد اشتعال زا باید از استعمال دخانیات یا ایجاد جرقه اجتناب نمود.
در صورت جابجایی های طولانی مواد شیمیایی باید مقررات حمل و نقل جاده ای مواد و کالاهای شیمیایی رعایت گردد.

## Slide 51: 9. دفع مواد شیمیایی
دفع مواد شیمیایی خطرناک مورد استفاده در فرآیندها باید طبق دستورالعمل دفع و امحاء مواد شیمیایی که از سوی مرکز سلامت محیط و کار تهیه و منتشر شده است صورت بگیرد. به صورت فهرست وار برخی از این استانداردها در زیرآمده است:
دفع مواد شیمیایی و ریسک های مرتبط با آن باید در فرایند ارزیابی ریسک لحاظ شده باشند.
مواد شیمیایی باید مطابق با الزامات زیست محیطی به گونه ای دفع شوند که خطری برای کارگران، جامعه و محیط زیست نداشته باشند.
ظروف مواد شیمیایی که خالی شده اند اما ممکن است هنوز حاوی مقادیری مواد باقیمانده باشند باید مثل مواد خطرناک در نظر گرفته شوند.

## Slide 52: 9. دفع مواد شیمیایی
4. معیارها و الزاماتی که برای دفع مواد شیمیایی تدوین شده اند باید مطابق و سازگار با الزامات بین المللی بوده و موارد زیر را پوشش دهد:
محصولات ضایعاتی باید بصورت ضایعات شناسایی شده، تولید کننده آنها و عناصر اصلی ضایعات شیمیایی مشخص باشند. عناصر اصلی باید از طریق تاریخچه محصولات شناسایی شود. در مواردی که درباره درجه خطرات شک وجود دارد، ضایعات باید با بالاترین درجه خطر در نظر گرفته شوند.
مخازن و ظروف خالی که از مواد خطرناک پاک نشده اند باید بسته بندی شده و برای دفع یا استفاده مجدد در مکان ایمن نگهداری شده و با آنها مثل ظروف پر خطر رفتار شده و الزامات برچسب زنی و سایر الزمات برای آنها اجرا و رعایت شود.

## Slide 53: 9. دفع مواد شیمیایی
ت- مدفون کردن ضایعات مواد شیمیایی خطرناک در زیر خاک ممنوع می باشد.
ث- مخلوط کردن ضایعات مواد خطرناک با یکدیگر که امکان ایجاد فعل و انفعالات خطرناک باشند، ممنوع است.
ج- محل نگهداری ضایعات مواد خطرناک باید در پست ترین قسمت محوطه شرکت و به صورت حوضچه باشد. کف و دیوار آن باید غیر قابل نفوذ و از مصالح یا موادی باشد که در برابر مواد شیمیایی مقاوم باشد.
ح- مخازن ضایعات شیمیایی باید طوری طراحی و انتخاب شوند که حفاظت کافی کارگران در برابر خطرات شناسایی شده را فراهم آورند.
خ- تخلیه جریانات، دفع ضایعات حمل و نقل و انتشار دود و مواد شیمیایی به محیط اطراف و اتمسفر باید بگونه ای انجام شود که ریسک های این کارها را به حداقل رسانده یا در صورت امکان حذف نماید. این فعالیت ها باید در انطباق با قوانین و الزامات زیست محیطی انجام شود.

## Slide 54: 9. دفع مواد شیمیایی
د- مناطق دفع و انبارش ضایعات باید مجزا از سایر مناطق باشد. فضای کافی باید برای نگهداری مخازن و ظروف ضایعاتی در نظر گرفته شود.
ذ- تجهیزات حفاظت فردی باید برای مقابله با خطرات شیمیایی در دفع مواد شیمیایی فراهم شود.
ر- اگر برای دفع ضایعات به صورت ایمن سایتی تأسیس نشده باشد، ضایعات خطرناک باید توسط پیمانکاران تخصصی مطابق با الزامات ملی دفع شوند. هنگامی که کارفرمایی ضایعاتی را (مثلا حلال های قابل اشتعال) توسط سوزاندن دفع می کند، این کار باید در محلی تحت کنترل و با داشتن یک سیستم کاری انجام شود.

## Slide 55: 10.استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب
تجهیزات حفاظت فردی مناسب باید برای افراد در مواجهه فراهم شود تا خطر حذف شده یا تا حد غیر قابل آسیب رسان کاهش پیدا نماید. لذا علاوه بر اقدامات کنترلی اساسی شامل اقدامات حذف، فنی مهندسی، مدیریتی و غیره بایستی وسایل حفاظت فردی مناسب با شرایط شامل ماسک، رسپیراتور، دستکش، لباس، عینک و دیگر وسایل لازم برای صیانت شاغلین در اختیار آنان قرار گیرد و نحوه صحیح استفاده از این وسایل به کارگران آموزش داده شود.

## Slide 56: 11. آموزش
آموزش ها باید حسب مورد و نیاز به کارکنان مرتبط داده شود که عمدتا شامل:
آشنایی با نحوه ی استفاده از برچسب ها و SDS ها
نحوه کار ایمن با مواد شیمیایی
نحوه صحیح انبارش
آشنایی با جداسازی مواد خطرناک
نحوه صحیح تخلیه، بارگیری وحمل و نقل مواد و کالاهای شیمیایی خطرناک
نحوه صحیح نگهداری ایمن مواد و کالاهای خطرناک شیمیایی
اقدامات لازم بری تمیز کردن و جمع آوری مواد شیمیایی ریخته شده روی سطوح
استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی
سایر مباحث مورد نیاز در زمینه ایمنی شیمیایی که کارگران باید با آن آشنایی داشته باشند

## Slide 57: 12. سیستم اطفاء حریق
سیستم اطفاء حریق شامل خاموش کننده ها، سیستم های هشدار دهنده نظیر دتکتورها و آلارم ها مناسب با نوع کارگاه می باشد. الزامات مربوط به نحوه ایمن خاموش کردن آتش ناشی از ماده شیمیایی باید آموزش داده شود.
حداقل اطلاعاتی که باید در این بخش در نظر گرفته شوند عبارتند از:
ماده اطفایی مناسب، خطرات خاص حین اطفای حریق و اقدامات و تجهیزات حفاظتی برای آتش­نشانان می باشند. همچنین دانش و مهارت مورد نیاز در استفاده از این وسایل باید مدنظر باشد.

## Slide 58: 13. مسئولیت های کارفرما
کارفرما باید:
کارکنان را در زمینه­های مرتبط با مخاطرات موجود در کارگاه شامل مخاطرات ایمنی و حوادث آموزش کافی دهد. این امر می تواند از طریق کارشناس بهداشت حرفه ای مشغول در آن کارگاه اتفاق بیفتد.
کارگران باید در مورد شرایط و ضوابط انبارش و جابجایی اطلاعات لازم را باید داشته باشند.
ریسک های غیرقابل پذیرش کارگاه را از طریق حذف عامل خطر، کنترل های مهندسی، مدیریتی، وسایل حفاظت فردی و غیره به حداقل برساند.
رعایت ممنوعیت خوردن و آشامیدن، آدامس جویدن و سیگار کشیدن در محیط های آلوده الزامی است.

## Slide 59: 13. مسئولیت های کارفرما
کارفرما باید:
تاسیسات کافی برای شستشو، تعویض و نگهداری لباس ها را تامین کند.
در مکان های آلوده علایم و تابلوهای راهنما و هشدار نصب کند.
امکانات لازم برای مقابله با شرایط اضطراری احتمالی را فراهم کند.
اقدامات کنترلی لازم برای مواد شیمیایی قابل اشتعال، به شکل خطرناک واکنش دهنده و منفجره

## Slide 60: 14.آموزش های بهداشت حرفه ای
مسئول بهداشت حرفه ای کارگاه باید به عنوان نماینده کارفرما برای اجرا و پیاده سازی کلیه استانداردها و معیارهای ایمنی و بهداشتی مورد اشاره در این چک لیست در زمینه ایمنی شیمیایی، باید آموزش های لازم را فرا گرفته و اشراف کامل برای اجرای آن در محیط کار داشته باشد.
مسئولیت تأمین کلیه امکانات و وسایلی که در این چک لیست در زمینه ایمنی شیمیایی عنوان شده و ارائه آموزش به کارکنان، کارگران و کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع مطابق ماده 91 قانون کار بر عهده کارفرما بوده و کارشناس بهداشت حرفه ای بازرس با همکاری کارشناس بهداشت حرفه ای صنعت وظیفه دارند این تکالیف را به کارفرمایان تفهیم نمایند.

## Slide 61: 15. بررسی منظم عوامل دخیل در وقوع حوادث شیمیایی با چک لیست
چک لیست مربوطه باید توسط فردی ذیصلاح و در صورت وجود توسط مسئول بهداشت حرفه ای کارگاه برای ارزیابی خطراتی که احتمال وقوع حوادث شیمیایی را به دنبال دارند به طور منظم و روزانه تکمیل شود.
بهترین شیوه برای مقابله با حوادث شیمیایی اجتناب از وقوع آن می باشد. اجتناب از هر حادثه ای تنها وقتی امکان پذیر است که ما در مورد احتمال و پیشگیری از وقوع آن اطلاعات دقیق تر و بیشتری در اختیار داشته باشیم. لذا انجام بررسی های لازم به منظور شناسايي پارامترها و عوامل دخیل در وقوع حوادث شیمیایی و مخاطرات موجود در سيستم هاي راهبري و عملياتي واحدهاي شيميايي به طور منظم و روزانه يك امر ضروری و مهم است كه تا حد زيادي مي تواند از وقوع اين رخ دادها جلوگيري نمايد.

## Slide 62: برخی از عوامل دخیل در وقوع حوادث شیمیایی به شرح ذیل می باشند:
عملیات غلط
عوامل تشدید خطر در مرحله بهره‌برداری، باید مورد شناسایی قرار گیرند. عدم رعایت اصول و موازین استاندارد فرآیند تولید و همچنین سهل‌انگاری و قصور موجبات تشدید مخاطرات حوادث شیمیایی و حریق و انفجار را به دنبال دارد. برخی از این موارد عبارتند از:
- تهیه نکردن برگه اطلاعات ایمنی مواد كه مشخصات كامل مواد، شرایط خاص نگهداری محیطی شامل دما، نور، واكنش‌پذیری و ... در آن ذكر شود
- آموزش ندادن عملیات بر اساس شیمی فرآیند
- عدم ارایه راهنمای عملیاتی كار با دستگاه‌ها به کارکنان
- عدم هماهنگی با دستورالعمل‌های كاری در فرآیند تولید
- تركیب غیر اصولی نسبت اختلاط مواد
- عدم گزارش دقیق و به موقع شرح عملیات

## Slide 63: برخی از عوامل دخیل در وقوع حوادث شیمیایی به شرح ذیل می باشند:
2. فقدان تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
فلسفه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه بر این اصل استوار است كه برنامه زمانبندی و ساخت‏یافته بازبینی و بازرسی (قبل از تعمیرات) در درجه اول و تعمیر خرابی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بالا رفتن اصطكاك و استهلاك دستگاه‌ها و قطعات، عدم تعویض به موقع قطعات و بازرسی و تنظیم منظم آنها می‌تواند در بروز حادثه موثر باشند. بعنوان مثال تولید جرقه‌های مكانیكی ناشی از استهلاك دستگاه‌ها و یا تولید جرقه‌های الكتریكی در اثر عدم رعایت استانداردهای نگهداری می‌تواند منجر به حریق و انفجار گردد.
3. عدم رعایت نظافت
در این رابطه موارد ذیل قابل ذكر است:
- تمیز نکردن مواد آتش‌گیر یا واكنش پذیر از روی دستگاه‌ها و خطوط لوله
- عدم رعایت انضباط در سالن‌های تولید و انبارها
- عدم خروج به موقع ضایعات خط تولید (مواد آتش‌گیر از جمله دستمال آغشته به روغن) از اطراف ماشین‌آلات و سالن تولید
- انباشت بیش از حد ضایعات و مواد آتش‏گیر در درون محوطه و قرار دادن آنها در معرض نور خورشید برای مدت طولانی

## Slide 64: برخی از عوامل دخیل در وقوع حوادث شیمیایی به شرح ذیل می باشند:
4. ضعف مدیریت:
فقدان سامانه مدیریت ایمنی به منظور سرپرستی و نظارت بر اجرای كار، از ضعف‌های ریشه‌ای به شمار می‌آید.
5. عدم رعایت استاندارد انبارداری
سامانه انبارداری استاندارد عبارتست از رعایت اصول و موازین ایمنی در صفافی، پالت‌بندی، دسته‌بندی، طبقه‌بندی موجودی‌ها با توجه به خصوصیات و حساسیت و واكنش‌پذیری مواد. بعنوان مثال اكسید كننده‌ها نسبت به بعضی مواد شیمیایی واكنش‌ پذیرند؛ یعنی قرار گرفتن آنها در مجاورت یكدیگر، احتمال بروز حریق و انفجار را تشدید می‏کند

## Slide 65: 16. برسی وقوع یا عدم وقوع حوادث شیمیایی قبلی
حوادث شیمیایی قبلی منظور حوادث شیمیایی است که منجر به خسارت مالی یا تلفات جانی و یا آسیب های نیازمند کمک های اولیه نظیر: مسمومیت، سوختگی، قطع عضو و نظایر آن شده باشد.

## Slide 66: 16. پیشگیری از وقوع حادثه شیمیایی با توجه به سیکل تکرار وقوع حوادث شیمیایی
به كلیه تدابیر و اطلاعاتی اطلاق می‌شود كه عملكرد و كارایی آن قبل از وقوع حادثه نمود پیدا می‌كند. فلسفه اینگونه تدابیر بر پیشگیری از وقوع حادثه متمركز می‌گردد مانند استفاده از مصالح مقاوم در ساخت بناها، نصب و جانمایی ماشین‌آلات و دستگاه‌ها مطابق استاندارد، چیدمان مناسب كالاها بر اساس دستورالعمل‌های ایمنی، نصب تابلوهای عدم استعمال دخانیات، نصب دیوار و درب ضد آتش، نصب فشار شكن وشیرهای اطمینان، نصب تهویه مناسب و از نوع ضد جرقه با توجه به ماهیت مواد و تعبیه پلكان و درب‌های فرار. به علاوه این اقدامات شامل کلیه فعالیت ها و پیگیری هایی می شود که در سئوالات این چک لیست و راهنمای مربوطه مورد توجه قرار گرفته است که شامل: آموزش، برچسب گذاری، SDS، انبارش ایمن، حمل و نقل و تخلیه و بارگیری ایمن و نظایر آن میباشد.

## Slide 67
چک لیست بعد از وقوع حادثه شیمیایی

## Slide 68: 1. گزارش حادثه شیمیایی به مرکز/ شبکه بهداشتی درمانی
اعلام وضعیت هشدار و گزارش سریع حادثه از طريق: تلفن، پيامك و يا هر وسيله­اي كه بتوان در اولين فرصت ممكن به كارشناس مسئول بهداشت حرفه­اي مرکز بهداشتی درمانی ذيربط توسط كارشناس بهداشت حرفه اي مستقر در صنايع، كارفرما يا نماينده قانوني وي اطلاع رساني گردد.
نكته:
وقوع حوادث شيميايي با صدمات و تلفات جاني بايستي بلافاصله به مركز سلامت محيط و كار مخابره گردد.

## Slide 69: 2- منطقه بندی محل خطر
جهت كاهش گسترش اتفاقي مواد خطرناك توسط كارگران از منبع آلودگي به مناطق تميز، مناطق مشخص شده اي بايد در سايت حادثه ايجاد شوند كه در آنها فعاليت هاي متفاوتي صورت مي پذيرد و نيز كنترل جريان پرسنل و تجهيزات در آنها انجام مي شود. ايجاد مناطق كاري به حصول اطمينان از ايمني و حفاظت افراد در برابر خطرات موجود در هر منطقه كاري كمك كرده، محيط كار را محصور و محدود نموده و كمك مي كند كه در شرايط اضطراري عمليات تخليه اضطراري بهتر انجام شود. الزام نظم و انضباط و هاوزكيپينگ در هر منطقه كاري به ايمن تر نگه داشتن آن منطقه كمك مي كند. هاوزكيپينگ اگرچه كاري ساده به نظر مي رسد اما داراي اهميت فوق العاده اي است. فرماندهان و سرپرستان بايد استرس و تاكيد ويژه اي بر اين امر داشته باشند.

## Slide 70: 2- منطقه بندی محل خطر
سايت هاي حادثه مواد خطرناك معمولا به سه ناحيه كاري تقسيم بندي مي شوند.
منطقه ممنوعه يا منطقه داغ (Exclusion or Hot Zone) – منطقه آلوده
منطقه كاهش آلودگي يا منطقه گرم – منطقه اي كه عمليات آودگي زدايي و فراهم سازي تجهيزات در آن انجام مي شود.
منطقه حمايت يا منطقه سرد- منطقه غير آلوده اي كه كارگران در آنجا نبايد با مواد خطرناك مواجهه داشته باشند.

## Slide 71: 2- منطقه بندی محل خطر
تعيين و مرز بندي اين سه منطقه بايد بر اساس نتايج نمونه برداري و پايش هوا و نيز بررسي راه هاي بالقوه فرار و ميزان انتشار آلودگي در موارد رهايش آلودگي انجام شود. حركت و انتقال پرسنل و تجهيزات بايد محدود به اين مناطق شده و اين انتقالات هم بايد فقط از طريق نقاط كنترل دسترسي انجام شود تا انتشار آلودگي به مناطق غير آلوده صورت نپذيرد (مناطق بايد بايد بقدر كافي بزرگ در نظر گرفته شوند تا كارهايي كه قرار است انجام شوند به سهولت انجام شده و از طرفي بقدري بزرگ نباشند كه سبب انتشار آلودگي توسط كارگران به ساير نقاط آن سايت شوند).
در صورت شناسایی ماده شیمیایی، برای منطقه محل خطر می­توان از نرم افزاز راهنمای واکنش در شرایط اضطراری (ERG) استفاده نمود. داده های موردنیاز این نرم افزار شامل میزان نشت ماده شیمیایی (زیر 208 کیلوگرم نشت کوچک و بالای 208 کیلوگرم نشت بزرگ)، سرعت و جهت جریان باد و زمان حادثه (روز یا شب) می باشد.

## Slide 72: در صورت عدم شناسایی مواد شیمیایی منطقه خطر اولیه (Initial danger zone) به شرح زیر توصیه می شود:
جامدات: 50 متر
مایعات: 100 متر از لبه حوضچه تشکیل شده در اثر نشت مایع
گازها: 300 متر
باید توجه شود جهت و سرعت جریان باید مورد نظر قرار گیرد

## Slide 74: منطقه داغ (Hot Zone)
منطقه داغ يا منطقه ممنوعه منطقه اي است كه حادثه شيميايي در آنجا رخ داده است. بيشتر فعاليت هاي كاري در اين منطقه انجام مي شوند. فعاليت هاي اصلي كه در منطقه داغ انجام مي شوند عبارتند از:
تعيين مشخصات سايت مثل تهيه نقشه، عكسبرداري و نمونه برداري از هوا و...
حفر چاه با هدف پايش آلودگي آب هاي زيرزميني
فعاليت هاي پاكسازي مثل جابجايي بشكه ها، مرتب سازي آنها و ساير مواد خطرناك
انجام اقدامات اجرايي براي پاكسازي سايت
فعاليت هاي اجراي تصفيه خاك يا سوزاندن در سايت

## Slide 75: منطقه داغ (Hot Zone)
فرمانده يا سرپرست تيم بايد مرزهاي بيروني ناحيه داغ را كه هات لاين ناميده مي شود را بر اساس معيارهاي جدول 7-3 مشخص نمايد. مرزهاي بيروني بايد بخوبي توسط خطوط، مخروط ها، نوار خطر يا ... علامت گذاري شده و يا با موانع فيزيكي مثل زنجير، فنس، راه بند و... محصور شود. در محيط منطقه داغ بايد نقاط دسترسي تحت كنترلي ايجاد شوند تا جريان افراد و تجهيزات به درون و بيرون منطقه تحت كنترل بوده و به تاييد اجراي درست روش هاي اجرايي تعيين شده كمك نمايد.
بهتر است در صورت امكان چهار نقطه دسترسي به منطقه داغ ايجاد شود. راه هاي ورود افراد و تجهيزات به اين منطقه بايد جداي از هم باشند. داخل خود منطقه داغ هم بايد بر اساس ميزان آلودگي به مناطق داخلي ديگري تقسيم شود. اين كار به قابليت انعطاف در عمليات، پاكسازي و تخصيص منابع كمك مي كند.

## Slide 76: منطقه داغ (Hot Zone)
الزامات پرسنلي در منطقه ممنوعه ممكن است شامل فرمانده تيم، گروه هاي اجرايي، و پرسنل تخصصي مثل اپراتورهاي ماشين آلات سنگين، تكنسين هاي نمونه برداري، راننده كاميون، متخصص حفاري و... باشد. تمام پرسنل حاضر در منطقه ممنوعه بايد از سطوح حفاظت تعيين شده در پلن هاي ايمني استفاده نمايند و هيچ استثنايي در اين زمينه وجود ندارد. سطح حفاظت لازم در منطقه ممنوعه بر اساس وظيفه تعيين شده براي افراد ممكن است متفاوت باشد. براي مثال، كارگري كه نمونه برداري از مخازن سر باز انجام مي دهد ممكن است به سطح حفاظت B نياز داشته باشد در حاليكه فردي كه از هواي محيط نمونه برداري مي كند ممكن است به سطح حفاظت C نياز داشته باشد. در صورت امكان سطوح حفاظت تعيين شده در منطقه ممنوعه بايد قابل انعطاف باشد.

## Slide 77: جدول 7-3: تعيين هات لاين
ارزیابی چشمی خطرات فوری در سایت.
- تعیین محل:
- مواد خطرناک
- درین مایعات، شیرابه ها، و مواد نشت کرده و رها شده
تغییر رنگ های قابل مشاهده
ارزیابی داده های ارزیابی اولیه سایت شامل نشان دادن وجود:
گازهای قابل سوختن
گازهای آلی و غیرآلی، ذرات یا بخارات
پرتوهای یونیزان
ارزیابی نتایج نمونه برداری از هوا، خاک و آب.
در نظر گرفتن فاصله مورد نیاز برای پیشگیری از انفجار یا آتش سوزی تحت تاثیر قرار دهنده پرسنل بیرون از منطقه داغ
در نظر گرفتن فاصله ای که پرسنل باید حرکت کنند تا به هات زون وارد یا خارج شوند.
لحاظ کردن مناطق فیزیکی لازم برای اقدامات اجرایی
در نظر گرفتن شرایط جوی که پتانسیل انتشار آلودگی به بیرون از سایت را دارند.
ایمن سازی و نشان دادن واضح هات لاین
تغییر و اصلاح منطقه عملیاتی در صورت لزوم و یا تغییر شرایط

## Slide 78: منطقه كاهش آلودگي يا ناحيه گرم (Contamination Reduction or Warm Zone)
منطقه كاهش آلودگي يا CRZ يا منطقه گرم يك منطقه انتقالي بين منطقه آلودگي و مناطق پاك است. اين منطق براي كاهش احتمال آلودگي منطقه پاك يا ساير مناطق تحت تاثير ايجاد مي شود. ايجاد فاصله بين منطقه ممنوعه و مناطق حمايت، بصورت تركيبي با فرايند آلودگي زدايي، انتقال فيزيكي آلاينده ها و آلودگي ها را به مناطق پاك كم مي كند. فرايند آلودگي زدايي در مرزهاي بين منطقه ممنوعه و منطقه كاهش آلودگي كه هات لاين ناميده مي شود شروع مي شود. حداقل بايد دو خط ايستگاه آلودگي زدايي ايجاد شود- يكي براي پرسنل و ديگري براي تجهيزات سنگين.
Contamination Reduction Zone (CRZ)

## Slide 79: منطقه كاهش آلودگي يا ناحيه گرم (Contamination Reduction or Warm Zone)
فعاليت هاي بزرگ و گسترده ممكن است به بيش از دو ايستگاه آلودگي زدايي نياز داشته باشد اما معمولا دو ايستگاه كافي است. ورود و خروج به منطقه هات و منطقه كاهش آلودگي فقط بايد از طريق نقاط دسترسي انجام شود. ميزان آلودگي در منطقه كاهش آلودگي از سمت هات لاين به منطقه پاك كاهش مي يابد. مرز بين منطقه حمايت و منطقه كاهش آلودگي خط كنترل آلودگي ناميده مي شود. دسترسي به منطقه كاهش آلودگي از منطقه ساپورت هم بايد از طريق دو نقطه كنترلي انجام مي پذيرد.
پرسنلي كه در منطقه كاهش آلودگي مستقر مي شوند عمدتاً افسران ايمني، اپراتورهاي آلودگي زدايي و پرسنل اضطراري كه ممكن است نياز باشند هستند. منطقه كاهش آلودگي بايد بخوبي طراحي شود تا فعاليت هاي زير بخوبي انجام شوند:

## Slide 80: منطقه كاهش آلودگي يا ناحيه گرم (Contamination Reduction or Warm Zone)
آلودگي زدايي تجهيزات، شامل ماشين آلات سنگين و وسايل نقليه، اپراتورهاي آلودگي زدايي، افراد و نمونه ها
پاسخ اضطراري: انتقال مصدومان، تجهيزات حفاظت فردي (مثل بانداژ، پتو، چشم شوي، آتل، و آب)، تجهيزات آلوده (مواد جاذب، تجهيزات اطفاي حريق، و...)
تامين مجدد تجهيزات: تغييرات تانك هاي هواي تامين شده، تجهيزات حفاظت فردي، تجهيزات نمونه برداري و ابزار كاري
مناطق استراحت موقت كاري: تاسيسات توالت، نيمكت، صندلي، مايعات و... آب و ساير سيالات نوشيدني بايد بخوبي علامت گذاري شده و ايمن نگهداري و حمل و نقل شوند. تاسيسات مربوط به شستشوي دست بايد نزديك آبخوري ها ايجاد شوند تا فرد پيش از نوشيدن آب دست هايش را بشويد. محل اين تاسيسات بايد دور از مناطق آلوده باشد تا افراد بتوانند لباس هاي حفاظت اي اشان را در آورند. اين تاسيسات بايد بطور منظم بازرسي شوند.
از درين آب هاي آشاميدني مي توان براي فرايند آلودگي زدايي استفاده كرد.

## Slide 81: منطقه حمايت يا منطقه سرد (Support Zone or Cold Zone)
منطقه ساپورت، محل مدیریت و سایر عملیات حمایتی مورد نیاز در منطقه داغ و منطقه کاهش آلودگی است. پرسنلی که باید در منطقه حمایت حضور داشته باشند بسته به وظایف، متفاوت هستند. حداقل باید یک سرپرست پست فرماندهی در منطقه حمایت حضور داشته باشد. در این منطقه افراد ممکن است ممکن است از لباس کار معمولی استفاده کنند. اما استثناهایی هم در این حالت وجود دارد.
لباس ها، تجهیزات و نمونه های با پتانسیل آلودگی باید در منطقه کاهش آلودگی نگهداری شوند تا اینکه عملیات آلودگی زدایی روی آنها انجام شده یا به نحو ایمن دفع شوند. یکی از وظایف افراد حاضر در منطقه حمایت، آگاه سازی سازمان ها و ارگان های مرتبط در موارد بروز حوادث شیمیایی است. همه شماره تلفن های اضطراری، نقشه های مسیرهای تخلیه و سویچ های وسایل نقلیه در منطقه حمایت نگهداری می شوند. سایر اطلاعات ضروری مورد نیاز در شرایط اضطراری باید در منطقه حمایت نگهداری شوند.

## Slide 82: تاسیسات و تجهیزات منطقه حمایت در جدول 7-4 فهرست شده اند. در تعیین سایت این تاسیسات و تجهیزات باید فاکتورهای زیر را مد نظر داشت:
قابلیت دسترسی: توپوگرافی منطقه، فضاهای باز در دسترس، محل اتوبان ها یا سایر جاده ها، ریل راه آهن، سهولت دسترسی به وسایل نقلیه اضطراری.
منابع: جاده های کافی، خطوط برق، تلفن، سرپناه و آب.
قابلیت دید: داشتن خط دید تا منطقه ممنوعه.
جهت باد: در صورت امکان نسبت به منطقه ممنوعه پشت به باد باشد.

## Slide 83: جدول 7-4: فعالیت های منطقه ساپورت
تاسیسات | وظیفه
پست فرماندهی | -سرپرستی همه عملیات پرسنل تیم پاسخ - حفظ سیستم ارتباطی، از جمله خطوط ارتباطی اضطراری - ثبت سوابق از جمله گزارش های حادثه، سوابق وسایل امانی، ثبت فعالیت های روزانه، پیگیری و هدایت صورتجلسات، سوابق پزشکی، سوابق آموزشی افراد، محتویات سایت، نقشه های ایمنی سایت، روش ها و دستورالعمل های روزانه ایمنی سایت، پلن های به روز سایت. -تعامل با جامعه: مراکز دولتی، مسئولان محلی، پرسنل پزشکی، رسانه ها و سایر طرف های ذینفع -پایش اجرای برنامه های کاری، شرایط جوی و تغییرات آن -نگهداری و حفظ امنیت سایت -تاسیسات بهداشتی
ایستگاه پزشکی | -اجرای کمک های اولیه -پاسخ های اورژانسی پزشکی -فعالیت های پایش پزشکی -تاسیسات بهداشتی
مرکز تجهیزات | -تامین، نگهداری و تعمیر تجهیزات ارتباطی، تنفسی و نمونه برداری -تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه، ابزار کاری قابل حمل -تعویض و تامین منابع قابل مصرف -انبارش و نگهداری تجهیزات نمونه برداری.
اداری | -حمل و نقل نمونه ها -تعامل با پیمانکاران، پرسنل شرکت یا مشتری ها -نگهداری شماره تلفن های ضروری، نقشه راه های تخلیه و سویچ وسایل نقلیه -هماهنگی با حمل و نقل کننده ها، سایت های پذیرش ضایعات خطرناک و مراکز قانونی
آزمایشگاه فیلد | -هماهنگی و فراوری همه نمونه های خطرناک -بسته بندی مواد برای آنالیز پس از آلودگی زدایی -نگهداری کاغذهای بارگیری و تحویل تجهیزات نمونه برداری -حفظ کپی پلن های نمونه برداری و روش های موجود -حفظ اطلاعات آزمایشگاهی در محل و انتقال اطلاعات ضروری به پست فرماندهی

## Slide 84: 3- اندازه گیری ها
این اندازه گیری های شامل اندازه گیری های مرتبط با مواد شیمیایی خطرناک مرتبط با حادثه می باشد.
پايش هوا در حوادث شیمیایی:
آلاينده هاي هوابرد يكي از مهمترين خطرات تهديد كننده در شرايط اضطراري و حوادث شيميايي هستند. از اين رو شناسايي و كمي سازي اين نوع از آلاينده ها در حوادث شيميايي داراي اهميت بسيار زيادي است. اندازه گيري قابل اطمينان آلاينده هاي هوابرد براي موارد زير قابل استفاده است:
انتخاب تجهيزات حفاظت فردي و سطوح حفاظت مورد نياز
مرزبندي مناطق عملياتي و مناطق كاري
ارزيابي اثرات بهداشتي مواجهات
تعيين نياز به پايش هاي پزشكي خاص

## Slide 85: 3- اندازه گیری ها
تجهيزات پايش :
هدف اصلي پايش هواي صحنه حوادث شيميايي، شناسايي و كمي سازي آلاينده هاي هوابرد به منظور تعيين سطوح حفاظت و مناطق عملياتي است. معمولا يك غربالگري اوليه براي شناسايي كيفي آلاينده ها نياز است. در مرحله بعدي اندازه گيري غلظت بر اساس اندازه گيري ها انجام مي شود. براي تعيين كمي ميزان آلاينده هاي شيميايي در صحنه حوادث شيميايي معمولا دو رويكرد وجود دارد:
استفاده از ابزار قرائت مستقيم در سايت حادثه
آناليز آزمايشگاهي نمونه هاي گرفته شده توسط نمونه برداري از هوا، فيلترهاي جاذب و ......

## Slide 86: 3- اندازه گیری ها
تجهيزات قرائت مستقيم :
ابزار قرائت مستقيم داراي استفاده اوليه بعنوان وسايل هشدار دهنده فردي در حوادث صنعتي هستند. امروزه تجهيزات قرائت مستقيمي وجود دارند كه مي توانند براحتي غلظت هاي تا 1 ppm را تشخيص دهند. نتايج اندازه گيري هاي ابزار قرائت مستقيم مهمترين استفاده را براي تعيين درجه دقت يا پيچيدگي نمونه برداري ها يا آناليزهاي بعدي را دارند. این تجهیزات دارای مشخصات متنوعی هستند (جدول8- 1 پیوست).

## Slide 87: 3- اندازه گیری ها
استفاده از دتكتور تيوب ها مي تواند امكان تمايز بين كلاس هاي مختلف مواد شيميايي را براي ما فراهم آورد:
مواد واكنش دهنده با اسيدها
الكل ها
آمين ها يا مواد واكنش دهنده با نيتروژن
هيدروكربن هاي آروماتيك
هيدروكربن هاي هالوژنه
كتون ها
در هر جايي كه به پاسخ هاي فوري و اضطراري نياز باشد، استفاده از اين نوع تجهيزات بسيار ارزشمند است.

## Slide 88: 3- اندازه گیری ها
تمام تجهيزات قرائت مستقيم داراي محدوديت هاي ذاتي در تشخيص خطرات هستند:
اين تجهيزات معمولا فقط كلاس هاي خاصي از مواد شيميايي را شناسايي و اندازه گيري مي كنند.
اين تجهيزات اغلب نمي توانند غلظت هاي زير 1 ppm را تشخيص دهند.
بسياري از وسايل قرائت مستقيم براي اندازه گيري يك ماده خاص طراحي شده اند و استفاده از آنها در اندازه گيري ساير تركيبات با خطا همراه خواهد بود.
حتما بايد تاكيد شود كه استفاده و اندازه گيري با اين دستگاه ها و همچنين تفسير نتايج آنها بايد توسط افراد ماهر و آموزش ديده انجام شود.

## Slide 89: راهنماي كلي زير را مي توان در استفاده از اين دستگاه ها مورد نظر داشت:
دستگاه را بر اساس دستورالعمل سازنده پيش و پس از استفاده كاليبره كنيد.
اگر منحني پاسخ مواد شيميايي براي دستگاه توسط سازنده ارايه نشده است آن را تهيه كنيد.
يادآور مي شود در مواردي كه آلاينده ها نامعلوم هستند، قرائت دستگاه ارزش محدودي دارد. هنگامي كه دستگاه مقاديري از يك آلاينده ناشناخته را شناسايي مي كند بايد اين مقادير بعنوان "پاسخ مثبت دستگاه" ثبت شوند و نه مقدار مشخص يك آلاينده. در هر جايي كه پاسخ هاي مثبت يافت شد بايد پايش هاي تكميلي انجام شوند.
قرائت صفر بايد بعنوان عدم پاسخ دستگاه ثبت شود و نه اتمسفر پاك، چرا كه كميت هايي از مواد غير قابل تشخيص توسط دستگاه ممكن است وجود داشته باشند.
اندازه گيري ها بايد با چندين ارزيابي و شناسايي ديگر تاييد شوند.

## Slide 90: راهنماي كلي زير را مي توان در استفاده از اين دستگاه ها مورد نظر داشت:
در جدول بالا چند نمونه ابزار قرائت مستقيم معرفي شد. دتكتورهاي يونيزاسيون شعله (FID) و دتكتورهاي فوتويونيزاسيون (PID)، از معمول ترين ابزارهاي قرائت مستقيم در صحنه حوادث شيميايي هستند. با اينحال، اين ابزار نمي توانند گازهاي سمي مثل H2S يا ساير گازهاي سمي را تشخيص دهند.

## Slide 91: 4. تخلیه محیط اطراف حادثه
منظور عمليات تخليه اضطراري افراد از سایت حادثه بر اساس منطقه بندی محل خطر و با توجه به نوع ماده شیمیایی و خطرات آن، جهت و سرعت جریان باد و استفاده از نرم افزار ERG برای تعیین شعاع منطقه خطر می باشد.

## Slide 92: 5.اطلاع رسانی مجاورین
اطلاع رسانی به همسایه ها و اماکن مجاور حادثه باید به طور موثر صورت گیرد. این امر می تواند از طریق بلندگو یا مراجعه مستقیم باشد.

## Slide 93: 6. وسایل حفاظت فردی
در زمان حادثه افرادی که درگیر حادثه هستند شامل افراد امدادرسان و کارکنان بایستی از وسایل حفاظت فردی مناسب آن حادثه با توجه به نوع ماده شیمیایی استفاده کنند.

## Slide 94: 7. کمک های اولیه
ارائه کمک های اولیه باید متناسب با مصدومان و نوع ماده شیمیایی باشد و همچنین توسط افراد ماهر صورت گیرد.
باید امکانات و وسایل لازم برای کمک های اولیه در محیط کار در شرایط اضطراری و حوادث شیمیایی فراهم شود. این امکانات باید با در نظر گرفتن خطرات شیمیایی در محیط کار، سهولت ارتباطات و خدمات اضطراری در دسترس مثل اورژانس تأمین شود.
تا حد ممکن باید افراد آموزش دیده برای اجرای کمک های اولیه در حوادث شیمیایی در هر زمان در سایت حضور داشته باشند. منظور از افراد آموزش دیده افرادی هستند که در خصوص کمک های اولیه آموزش های رسمی دیده است.

## Slide 95: 7. کمک های اولیه
3. هرجایی که از مواد شیمیایی استفاده می شود، افراد اجرا کننده کمک های اولیه باید با لحاظ کردن موارد زیر آموزش ببینند:
4.خطرات مربوط به هر ماده شیمیایی و نحوه حفاظت فرد کمک کننده در برابر خطرات
5. نحوه اجرای موثر اقدامات کمک کننده
6. هرگونه اقدام لازم جهت اعزام افراد مصدوم به مراکز درمانی

## Slide 96: 7. کمک های اولیه
7. کارفرما باید یک ارزیابی برای تعیین نیاز به کمک های اولیه انجام دهد. تعداد نفراتی که باید در هر شیفت با کمک های اولیه مربوط به حوادث شیمیایی آشنا باشند به موارد زیر بستگی دارد:
8. تعداد کارکنان
9. ماهیت فعالیت هایی که در کارخانه انجام می شوند.
10. اندازه کارخانه و توزیع نیروی کار در هر سایت کاری
11. نزدیک بودن مراکز درمانی بیرون از کارخانه

## Slide 97: 7. کمک های اولیه
12. تجهیزات و تاسیسات کمک های اولیه باید متناسب با خطراتی باشد که در محیط کار وجود دارند. تاسیسات و تسهیلات لازم باید برای خود کارگران شاغل در محیط های شیمیایی هم فراهم شود. چشم شوی اضطراری و دوش های اضطراری از این جمله اند. این تجهیزات باید در فواصل و مناطق مناسب در دسترس کارگران باشند.
13. در هر زمانی باید دسترسی راحت به تمام تجهیزات و تاسیسات کمک های اولیه فراهم باشد.
14. اتاق های کمک های اولیه برای سایت های دارای مواد شیمیایی باید مطابق با الزامات کشوری ایجاد شوند.

## Slide 98: 8-معاینات پزشکی
معاینات لازم از افراد حادثه دیده باید توسط فرد دارای صلاحیت صورت بگیرد.
معاینات پزشکی شامل معاینات پیش از کار و معاینات دوره ای است. همچنین معاینات بازگشت مجدد به کار پس از دوری دراز مدت یا غیبت به دلایل بهداشتی و معاینات پایان کار هم جزء معاینات پزشکی کار با مواد شیمیایی هستند.
معاینات پزشکی کار با مواد شیمیایی باید جزیی از برنامه کلی پایش سلامت کارکنان باشد. پایش های پزشکی باید شامل تکنیک های ساده برای تشخیص اثرات بهداشتی باشد. این روش ها می توانند شامل آزمایشات و پرسش درباره شکایات بهداشتی باشند.

## Slide 99: 8-معاینات پزشکی
هرجا که لازم باشد، کارفرما باید ترتیبی برای انجام معاینات پزشکی کارگران فراهم نماید:
برای تشخیص زودرس بیماری ها و آسیب های شغلی ایجاد شده در اثر مواجهات شیمیایی
برای ارزیابی توانایی کارگران جهت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
برای ارزیابی سلامت کارگران در ارتباط با ریسک های ایجاد شده توسط مواجهات شیمیایی
در موارد مواجهه با خطرات خاص، معاینات سلامت و پزشکی باید شامل تعیین سطح مواجهه و اثرات بیولوژیک عوامل زیان آاور باشد.
زمانی که یک سیستم معتبر و پذیرفته شده برای پایش بیولوژیک سلامت کارکنان وجود دارد، می توان از این سیستم برای شناسایی کارگران نیازمند معاینات بیشتر و دقیق تر استفاده کرد.

## Slide 100: 8-معاینات پزشکی
انجام معاینات پزشکی در شرایط زیر لازم است:
اجرای معاینات توسط قانونگذار برای افراد در معرض مواد شیمیایی الزام شده باشد.
به کارفرما توسط سرویس های بهداشت حرفه ای توصیه شده باشد که معاینات را برای حفاظت از کارکنان آسیب پذیر مثل زنان باردار و یا شیرده انجام دهد.
پایش های اتمسفریک یا بیولوژیک نشان دهند که ممکن است اثراتی بعلت مواجهه با مواد شیمیایی در کارگران ایجاد شده باشند.

## Slide 101: 8-معاینات پزشکی
مواجهه با انواع مواد شیمیایی زیرممکن است فعال کننده اجرای برنامه های پزشکی باشند:
مواد شیمیایی که سمیت سیستمیک آنها محرز شده باشد یعنی اثرات نامحسوس داشته باشند.
مواد شیمیایی دارای اثرات مزمن مثل مواد ایجاد کننده آسم شغلی
مواد شیمیایی ایجاد کننده درماتیت شدید
مواد شیمیایی سرطانزا یا مشکوک به سرطانزایی
مواد شیمیایی که موتاژن و تراتوژن بوده یا مشکوک به آن باشند.
مواد شیمیایی دیگر که احتمال ایجاد بیماری یا سایر شرایط سوء در شرایط کار با آنها وجود داشته باشد.

## Slide 102: استفاده از نتایج معاینات پزشکی
هنگامی که نتایج معاینات پزشکی اثرات کلینیکی یا پیش کلینیکی را اثبات کردند، معالجات پزشکی باید انجام شده و اقدامات مناسب برای بهبود شرایط کار با رویکرد پیشگیری یا کاهش مواجهات اجرا شوند. به منظور پیشگیری یا کاهش اثرات بعدی، این اقدامات باید شامل ارزیابی مجدد ریسک های مرتبط به اقدامات کنترلی باشد.
باید از نتایج معاینات پزشکی برای تعیین وضعیت بهداشتی کارگران استفاده شده و نباید از آنها برای تبعیض بین کارگران استفاده شود.
نتایج معاینات پزشکی و پایش های بیولوژیک باید به زبان قابل فهم به کارگر مربوط اطلاع رسانی شود.

## Slide 103: نگهداری سوابق پزشکی
شرایط انجام معاینات، زمان اجرای آن و نتایج دقیق و کامل معاینات باید با رعایت اصول حفظ اسرار شخصی نگهداری شوند. مدت زمان نگهداری این سوابق توسط الزامات ملی مشخص می شوند اما اگر الزامی در این زمینه وجود نداشت، یک دوره زمانی 30 ساله برای نگهداری سوابق پزشکی توصیه می شود.
کارگران باید به سوابق شخصی پزشکی خودشان دسترسی داشته باشند چه بصورت شخصی و چه از طریق پزشک.
کارگران و نماینده های آنها باید حق دسترسی به نتایج مطالعات اجرا شده از سوابق پزشکی را داشته باشند.
نتایج سوابق پزشکی باید برای تهیه گزارش ها و تجزیه تحلیل های اپیدمیولوژیک بصورت بی نام در دسترس باشند.
قانونگذار باید از صحت اجرا و نگهداری سوابق پزشکی حصول اطمینان نماید.

## Slide 104: 9. آلودگی زدایی
آلودگی زدایی شامل آلودگی های محل است که از حادثه ناشی می شوند که شامل مواد نشتی نیز می شود.
در هر حادثه شیمیایی احتمال دارد افراد، تجهیزات آنها و حتی اعضای جامعه در اثر مواد شیمیایی رها شده آلوده شوند. آلودگی نه تنها باعث تهدید افراد آلوده شده می شود بلکه همه افرادی را هم که ممکن است با این تجهیزات و افراد آلوده شده تماس داشته باشند تهدید می کند. کل فرایند آلودگی زدایی باید با هدف محصور سازی آلودگی به هات زون و رفع آلودگی در راهروهای آلودگی زدایی جهت حفظ ایمنی و سلامت افراد تیم واکنش، جامعه و محیط زیست دنبال شود.
اگرچه آلودگی زدایی نوعا به دنبال ورود به سایت آلوده انجام می شود، تعیین روش آلودگی زدایی و روند آن باید بعنوان بخشی از فرایند از پیش طرح ریزی شده دیده شده و برنامه لازم برای آن انجام شده باشد. تا زمانی که نوع و روش آلودگی زدایی مشخص نشده باشد، ورود به هات زون مجاز نیست مگر در شرایط اضطراری مثل عملیات امداد و نجات.

## Slide 105: 9. آلودگی زدایی
پرسنل تیم پاسخ اضطراری باید با مفاهیم زیر آشنا باشند:
آلودگی
آلوده شدن
آلودگی زدایی (کاهش آلودگی)
راهروی آلودگی زدایی
آلودگی زدایی اضطراری
مواجهه
آلودگی زدایی کلی
آلوده شدن ثانویه

## Slide 106: آلودگی زدایی
آلودگی زدایی شامل کاهش و پیشگیری از گسترش آلودگی از افراد و تجهیزات استفاده شده در حوادث شیمیایی به کمک فرایندهای فیزیکی و شیمیایی است. پرسنل تیم شرایط اضطراری باید یک پروشه کامل آلودگی زدایی را بر اساس یک روش مناسب انجام دهند تا مادامیکه ثابت شود ادامه فرایند آلودگی زدایی نیاز نیست
اعضای تیم پاسخ اضطراری باید روشی برای کاهش آلودگی یا تماس با مواد خطرناک داشته باشند با از آن طریق مهاجرت آلودگی را کمتر کرده و روشی هم باید برای دفع مواد آلوده شده داشته باشند. هدف اصلی آلودگی زدایی پیشگیری از آلوده شدن یا آلوده کردن سایر افراد و تجهیزات بیرون از هات زون است. اگر به آلوده شدن شکی وجود داشته باشد، آلودگی زدایی افراد، تجهیزات و ابزار باید انجام شود.
روش هایی برای همه فازهای آلودگی زدایی باید تهیه و اجرایی شوند تا احتمال آلوده شدن افراد و تجهیزات کم شود.
Decontamination

## Slide 107: آلودگی زدایی
  3. تصمیم گیری برای اجرای همه یا بخشی از فرایند آلودگی زدایی باید بر اساس آنالیز خطرات و ریسک های موجود باشد. این آنالیز عموما شامل ارجاع به رفرنس های فنی برای تشخیص خطرات عمومی می باشد مثل حدود قابلیت اشتعال یا سمیت. روش های آلودگی زدایی باید به محض رسیدن به صحنه حادثه اجرا شوند، ایستگاه های کافی آلودگی زدایی باید تاسیس شده، نفرات کافی برای این کار فراهم شده و عملیات آلودگی زدایی تا جایی که فرمانده احساس کند آلودگی دیگر وجود ندارد باید ادامه یابد.
  4. گاهی پیش می آید که آلارم حادثه شیمیایی فعال می شود. معمولا بیشتر اعضا قبلا در محل حادثه بوده اند و با تهدید آلودگی مواجهه داشته اند.

## Slide 108: آلودگی زدایی
لازم است به همه افرادی که خودشان از محل آلودگی خارج شده اند اعلام شود که برای آلودگی زدایی به ایستگاه های مشخص شده مراجعه نمایند. تا زمانی که از این افراد آلودگی زدایی کامل نشده است نباید با دیگران مواجهه داشته باشند.
آتش نشانانی هم مواجهه یافته اند باید بصورت کلی و محض احتیاط آلودگی زدایی شوند. افراد متخصص و فرمانده تیم تشخیص می دهند که آیا به آلودگی زدایی بیشتری نیاز است یا خیر.
هدف اصلی از آلودگی زدایی ممانعت از خارج شدن آلودگی از هات زون به بیرون است. هرگاه درباره خروج آلودگی تردیدی وجود داشت باید همه تجهیزات، افراد و ابزار آلودگی زدایی شوند.

## Slide 109: روش های آلودگی زدایی
روش های فیزیکی
روش های فیزیکی عموما شامل برداشتن یا حذف فیزیکی آلودگی از افراد و اجسام آلوده و محدود سازی آلودگی ها برای دفع است. از آنجایی که این متدها می توانند غلظت آلاینده را کاهش دهند، عموما محدود سازی بدون تغییر شیمیایی باقی خواهد ماند. مثال هایی از متدهای آلودگی زدایی شامل موارد زیر است:
جذب سطحی
برس و فرچه کشیدن و تراشیدن
ایزوله کدن و دفع
مکیدن آلودگی ها
شستن

## Slide 110: روش های آلودگی زدایی
روش های شیمیایی
روشهای شیمیایی آلودگی زدایی برای تجهیزات استفاده می شوند و نه برای انسان ها و عموما دربردارنده آلودگی زدایی از طریق تغییر آلودگی بوسیله برخی واکنش های شیمیایی به ترکیبات کم ضررتر می باشد. در موارد آلودگی های بیولوژیک، متدهای شیمیایی باید اثرات کشندگی بر روی ارگانیسم ها داشته باشند. مثال های روش های شیمیایی شامل موارد زیر است:
جذب عمقی
تجزیه شیمیایی
ضد عفونی سازی یا استرلیزه کردن
خنثی سازی
جامد سازی

## Slide 111: روش های آلودگی زدایی
روش­های پیشگیری
اگر بتوان تماس با یک آلاینده را کنترل کرد، ریسک مواجهه کاهش پیدا کرده و نیاز به آلودگی زدایی هم کمتر می شود. نکات زیر را می توان برای پیشگیری از آلودگی در نظر داشت:
تاکید بر روش های کار کم کننده تماس با مواد خطرناک
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و وسایل یکبار مصرف در صورت امکان

## Slide 112: روش های آلودگی زدایی
آلودگی زدایی از تجهیزات حفاظت فردی
- طی در آوردن تجهیزات حفاظت فردی (doffing)، لباس ها باید طوری در آورده شوند که سطح بیرونی آنها با بدن فرد استفاده کننده تماس نداشته باشد. یک برگه ثبت استفاده از تجهیزات حفاظت فردی باید طی حادثه نگهداری شود. پرسنلی که از تجهیزات حفاظت فردی یکبار مصرف استفاده می کنند باید وارد فرایند آلودگی زدایی شده و لباس های یکبار مصرف را در آورده و درون ظروف مخصوص قرار داده و مطابق روش ضایعات خطرناک دفع شوند.

## Slide 113: روش های آلودگی زدایی
لازم است پیش از استفاده، سازگاری فیزیکی و شیمیایی محلول های مورد استفاده در آلودگی زدایی مشخص شوند چرا که ممکن است پاک کننده ها با آلاینده ها واکنش های شیمیایی بدهند و مواد خطرناکی تولید کنند. هرگونه متد آلودگی زدایی که باعث تخریب، سایش، آسیب یا هرگونه آسیب دیگری به تجهیزات حفاظتی می شود نباید استفاده شود مگر اینکه قرار باشد که آن تجهیزات دور انداخته شده و دفع شوند.
آب یا سایر محلول ها برای شستن یا آبکشی باید جمع آوری شده، محدود شده و درون ظروف مخصوص جمع شده و مثل پساب های خطرناک تصفیه شود. برای تعیین نیاز به تصفیه یا روش تصفیه باید با متخصصان زیست محیطی مشورت شود.

## Slide 114: روش های آلودگی زدایی
متدهای آلودگی زدایی برای حذف آلاینده های مختلف دارای درجات مختلفی از اثربخشی هستند. اثربخشی هر روشی باید طی فرایند آلودگی زدایی بخوبی بررسی شود. اگر آلودگی زدایی اثربخش نیست روش دیگری باید اجرا شود.
پیش از آغاز آلودگی زدایی، ملاحظات زیر را باید درنظرداشت:
آیا آلودگی زدایی را می توان بصورت ایمن انجام داد؟
آیا منابع موجود برای انجام آلودگی زدایی کافی و در دسترس هستند؟ اگر خیر، از کجا باید آنها را فراهم کرد و چقدر طول می کشد که به آنها دسترسی صورت پذیرد؟

## Slide 115
معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی اثربخشی آلودگی زدایی طی عملیات شامل موارد زیر است:
سطوح آلودگی با عبور پرسنل از راهروی آلودگی زدایی کاهش می یابد.
آلودگی به هات زون و راهروی آلودگی زدایی محدود می شود.
آلودگی تا سطوح قابل قبول کاهش پیدا می کند.
روش های آلودگی زدایی

## Slide 116
روش های مورد استفاده مفید در ارزیابی اثربخشی آلودگی زدایی شامل موارد زیر است:
مشاهده بصری (لکه، تغییر رنگ، اثرات خوردگی و...)
وسایل پایش [مثل دتکتورهای فتویونیزاسیون (PID)، دتکتور تیوب ها، دستگاه های پایش پرتوها، کاغذهای PH سنج و...]
نمونه برداری خشک (چنین نمونه برداری هایی پس از پاکسازی می تواند نشانه اثربخشی آلودگی زدایی باشد. هنگامی که یک نمونه خشک برداشته شد، باید با روش های شیمیایی در آزمایشگاه نالیز شود. نمونه برداری خشک را می توان همه از تجهیزات حفاظتی پاکسازی شده و هم روی پوست برداشت)
روش های آلودگی زدایی

## Slide 117: روش های آلودگی زدایی
اجسام بزرگ تجهیزات، مثل وسایل نقلیه و کامیون ها باید از طریق شستشو، شستن با فشار بالا، بخار یا محلول های خاص پاکسازی شوند. آب یا سایر محلول های مورد استفاده برای شستشو یا آبکشی باید جمع آوری شده، آنالیز شده و مثل پساب های صنعتی تصفیه شوند. در چنین مواردی باید با کارشناسان محیط زیست مشورت شود. اگر لازم باشد تعداد زیادی از وسایل نقلیه آلودگی زدایی شوند، توصیه های زیر را باید در نظر داشت:
یک پد آلودگی زدایی بصورت ایستگاه اولیه شستشو ایجاد نمایید. پد می تواند پد سنگریزه ای، اسلب های بتونی، یا آسترهای استخری باشد. ممکن است لازم شود سیالات آلودگی زدایی جمع آوری شده و پد آلودگی زدایی باید لبه دار بوده یا دارای دایک (خاکریز) باشد و در ضمن باید دارای یک سیستم زهکشی برای جمع آوری آب باشد.

## Slide 118: روش های آلودگی زدایی
ب-وسایل نقلیه را چندین بار با آب و دترجنت ها شستشو بدهید. توجه ویژه ای با چرخ ها، رادیاتور، موتور و شاسی ماشین ها داشته باشید. بسته به ماهیت آلاینده، ممکن است لازم شود همه آب های آلوده جمع آوری شوند بویژه گل و لای حاصل از شستشوی شاسی ماشین ها.
ت-وسایل نقلیه باید بطور کامل توسط افراد ماهر برای یافتن آسیب های مکانیکی یا الکتریکی بازرسی شوند. مناطقی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند شامل ورودی های هوا، فیلترها، سیستم خنک کننده، و سیستم هایی است که با هوا کار می کنند.

## Slide 119: روش های آلودگی زدایی
ث-بطور کامل تمام وسایل و الحاقات خارجی ماشین ها را خارج کرده و شستشو دهید. تجهیزات باید پیش از اینکه مجددا سوار شوند باید کاملا شسته شوند.
ج- تمام تجهیزاتی که به آنها اسید پاشیده شده است باید هرچه سریعتر با یک ماده خنثی کننده مثل جوش شیرین شسته شده و آبکشی شوند.
ح-اگر وسایل نقلیه با آلودگی های کمتری مواجه شده اند، مثلا دود و بخارات، باید در سایت آلودگی زدایی شده و سپس به کارواش فرستاده شوند. اگر خروجی کارواش ها بخوبی جمع آوری و تصفیه می شوند، انجام کارواش کفایت دارد.
خ-تایید کفایت آلودگی زدایی باید شامل نمونه برداری از سطوح خارجی و آنالیز آنها در آزمایشگاه باشد.

## Slide 120: روش های آلودگی زدایی
افرادی که عملیات آلودگی زدایی را انجام می دهند باید از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنند و ممکن است لازم شود که خودشان هم آلودگی زدایی شوند. در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی از خطرات مواد شیمیایی، لازم است که ارتقای لازم در تجهیزات حفاظتی صورت پذیرد.
اگر افراد هرگونه علایم خستگی گرمایی یا علایم مواجهه احتمالی را از خود نشان دهند، اقدامات فوری باید برای خارج سازی تجهیزات در شرایطی انجام شود که حصول اطمینان شود که هیچ مواجهه ای با آلاینده های بیرونی وجود نخواهد داشت. این افراد باید به مراکز خدمات پزشکی اورژانس اعزام شده و بررسی های لازم روی آنها انجام شود.

## Slide 121: روش های آلودگی زدایی
باید یک جلسه توجیهی برای همه افرادی که در فرایند آلودگی زدایی شرکت می کنند برگزار شود. افراد در معرض باید در خصوص علایم و اثرات مواجهات با مواد خطرناک آموزش دیده باشند. در صورت لزوم، آزمایش های پزشکی لازم برای این افراد انجام شود.
سوابق مواجهه افراد با مواد خطرناک باید در پرونده پزشکی افراد نگهداری شود.

## Slide 122: 10. اندازه گیری پس از آلودگی زدایی
بایستی پس از انجام آلودگی زدایی مجدداً اندازه گیری های لازم از مواد شیمیایی موجود صورت گیرد تا ایمن بودن شرایط برای انجام عمل در آن منطقه تایید گردد.

## Slide 123: 11. تایید شرایط پس از آلودگی زدایی
بایستی اندازه گیری ها ایمن بودن شرایط را تایید کنند چه از لحاظ اثرات بهداشتی و زیست محیطی ناشی از مواد شیمیایی چه از نظر پتانسیل ایجاد حادثه

## Slide 124: 12. جمع آوری پساب و پسماندهای شیمیایی
رفع آلودگی شامل انواع پساب مرتبط با حادثه شامل پساب پس از خاموش سازی آتش، نشتی ها، مواد ناشی از شست و شوی افراد و وسایل حفاظت فردی و دیگر پساب ها و پسماندها مد نظر باشد.

## Slide 125: 13. گزارش به محیط زیست و مدیریت بحران
در صورت انتشار آلودگی بایستی گزارش های مربوطه از طریق افراد تیم عملیات حادثه به محیط زیست و مدیریت بحران ارسال شود.

## Slide 126: 14. اقدامات لازم برای پیشگیری از حادثه احتمالی بعدی
این اقدامات شامل دامنه گسترده­ای از اقدامات شامل ارزیابی وضعیت کارگاه ، منطقه بندی مناسب خطر، اندازه گیری های لازم ، آلودگی زدایی، اندازه گیری های بعد از آلودگی زدایی، جمع آوری پساب ها و پسماندها ، تخلیه مواد، قطع برق، اطفاء کامل آتش، محصور سازی و بررسی سایر مخاطرات احتمالی می باشد.
با کسب آمادگی لازم برای مقابله با حادثه شیمیایی امکان كاهش و تقلیل تبعات ریسك حاصل می‌گردد. به محض اینكه حادثه‌ای اتفاق افتاد از پتانسیل و امكانات مناسب جهت مهار حادثه استفاده گردد. برخی از این موارد پیشگیرانه عبارتند از:

## Slide 127: 14. اقدامات لازم برای پیشگیری از حادثه احتمالی بعدی
- حصول اطمینان از عملكرد سریع كاشف‌های حریق و حضور سریع تیم آتش‌نشانی
- حصول اطمینان از عملكرد سریع اطفاء كننده‌های خودکار حریق
- اجرای برنامه‌های واكنش سریع
- سامانه توقف عملیات در صورت حرارت بیش از حد
- سامانه توقف عملیات در صورت سرعت بیش از حد
- سامانه توقف عملیات در صورت فشار بیش از حد
- سامانه توقف عملیات در صورت پایین بودن سطح آب در بویلر
- قطع جریان (مواد) در صورت نشتی و بروز حریق یا انفجار

## Slide 128: 15. پیامدهای حادثه
در ارتباط با پیامدهای حادثه پس از درج تعداد تلف شدگان، افرادی که مصدومیت نیازمند کمک های اولیه دارند درج گردد. همچنین برآورد هزینه های مستقیم همان هزینه های بیمه ای شامل هزینه مربوط به دیه، تجهیزات، دستگاه ها و غیره می باشد.

## Slide 129: 16. نوع مصدومیت
نوع مصدومیت با توجه به بررسی های کارشناسی و سوال از افراد ذیصلاح شامل مسئول بهداشت حرفه ای یا پزشک کارگاه و یا پرسنل اورژانس درج گردد.

## Slide 130: 17. تاریخ وقوع حادثه
شامل روز، ماه و سال به صورت هجری خورشیدی درج گردد.

## Slide 131: 18. ساعت وقوع حادثه
      به شیوه 24 ساعتی به همراه دقیقه درج گردد.

## Slide 132: 19. محل وقوع حادثه
که بسته به این که در فضای آزاد یا فضای سرپوشیده اتفاق افتاده انتخاب می شود.

## Slide 133: 20. ماده/ مواد اصلی ایجاد کننده حادثه
نام حداقل سه نوع از ماده/ مواد اصلی ایجاد کننده حادثه به همراه مقدار آن به کیلوگرم درج گردد.

## Slide 134: 21. دلیل حادثه
عمدی و غیرعمدی بودن حادثه با بررسی های کارشناسی و پرسش از افراد ذی صلاح و حادثه درج گردد.

## Slide 135: 22. علت اصلی حادثه
علت حادثه (معمولاً چند علت) با توجه به بررسی های کارشناسی از وضعیت محل ایجاد حادثه از نظر رعایت نظم و نظافت، بررسی تجهیزات و ابزار و معیوب بودن یا نبودن آن، بررسی شرایط محیطی نظیر روشنایی، شرایط جوی و سروصداها بسیار زیاد و نظایر آن و سوال از افراد ذی صلاح درج گردد..

## Slide 136: 23. وجود حادثه شیمیایی قبلی
در این قسمت در صورتیکه حادثه شیمیایی قبلی منجر به فوت یا مصدومیت (نیازمند کمک های اولیه) وجود داشته­است، ثبت گردد.

## Slide 137: پیوست 1-جدول 8-1: تجهيزات عملياتي برای پایش هوا
دستگاه | خطرات قابل اندازه گيري | كاربرد | روش تشخيص | محدوديت ها | مراقبت و نگهداري | زمان عملياتي
اكسيژن متر Oxygen meter | اكسيژن | براي تعيين غلظت اكسيژن در محيط استفاده مي شود. قرائت غلظت اكسيژن از 0 تا 100 درصد. در غلظت اكسيژن كمتر از 19.5 درصد به تامين هوا نياز است. در غلظت اكسيژن بالاي 23.5 % خطر انفجار وجود دارد. احتياط: نتايج اندازه گيري ممكن است تحت تاثير دما و فشار، سطح CO2 قرار گيرد. بايد پيش و پس از استفاده كاليبره شود. | از يك سنسور الكتروشيميايي براي اندازه گيري فشار جزيي اكسيژن در هوا و تبديل آن به درصد اكسيژن موجود استفاده مي كند. | بايد براي اصلاح ارتفاع و فشار بارومتريك محيط، پيش از استفاده كاليبره شود. برخي گازها بويژه اكسيد كننده ها بر قرائت اثر گذارند. دي اكسيد كربن سلول دتكتور را مسموم مي كند. | با كاور يكبار مصرف پوشانده شود. بر اساس دستور سازنده، محلول دتكتور عوض شود. باتري ها پيش از انقضا تعويض شوند. اگر در محيط ميزان CO2 بيش از 0.5 % است، مرتب سلول دتكتور تعویض شود. | 8 تا 12 ساعت

## Slide 138: پیوست 1-جدول 8-1: تجهيزات عملياتي برای پایش هوا
دستگاه | خطرات قابل اندازه گيري | كاربرد | روش تشخيص | محدوديت ها | مراقبت و نگهداري | زمان عملياتي
انديكاتور گازهاي قابل سوختن Combustible gas indicator (CGI) | براي نمونه برداري از غلظت بخارات قابل اشتعال استفاده دارد. | قرائت آن برحسب درصد LEL است. در غلظت هاي بالاي 10 درصد LEL ورود به محيط مجاز نيست. احتياط: به كاليبراسيون دوره اي شركت سازنده نياز دارد. به همه بخارات قابل اشتعال پاسخ يكساني ندارد. ابتدا بايد اكسيژن اندازه گيري شود. CGI براي اندازه گيري درست ابتدا نيازمند اكسيژن كافي است. فرد استفاده كننده بايد بخوبي آموزش ديده باشد. اين تجهيزات بايد توسط افراد ماهر در سايت حادثه پيش و پس از استفاده كاليبره شوند. | از يك فيلامنت پلاتينيوم استفاده مي كند. فيلامنت با سوزاندن گازهاي قابل اشتعال داغ مي شود و گرماي توليد شده متناسب است با غلظت گاز يا بخار. | دقت نتايج وابسته است به تفاوت بين دماي كاليبراسيون و نمونه برداري. حساسيت تابعي است از تفاوت در خواص فيزيكي و شيميايي بين گاز كاليبره و گاز نامعلوم. فيلامنت ممكن است در اثر تركيبات خاصي مثل سيليكون ها، هاليدها و تترا اتيل سرب آسيب بيند. محيط كم اكسيژن بر نتايج اثر گذار است. | شارژ و تعويض باتري. كاليبراسيون پيش از هر بار استفاده. | 

## Slide 139: پیوست 1-جدول 8-1: تجهيزات عملياتي برای پایش هوا
دستگاه | خطرات قابل اندازه گيري | كاربرد | روش تشخيص | محدوديت ها | مراقبت و نگهداري | زمان عملياتي
دتكتور تيوب­هاي رنگ سنجي Colorimetric Detector Tubes | گازها و بخارات خاص | غلظت گازها و بخارات خاص را اندازه گيري مي كند. | تركيبات با معرف شيميايي درون لوله واكنش داده و تغييرات رنگي در آن ايجاد مي كنند كه طول رنگ ايجاد شده متناسب است با غلظت آلاينده در محيط. | غلظت اندازه گيري شده با لوله هاي سازنده هاي مختلف ممكن است فرق كنند. بسياري از مواد شيميايي با هم تداخل مي كنند. تحت تاثير دما، فشار و رطوبت هستند. داراي طول عمر محدود بوده و بايد تاريخ اعتبار آنها پيش از استفاده بررسي شود. | پمپ ها بايد بصورت دوره اي براي نشت يابي چك شوند. از دتكتورهايي كه قبلا شكسته شده اند نبايد استفاده كرد. قبل از استفاده بايد در يخچال نگهداري شوند. | الزاما فوري
دتكتورهاي يونيزاسيون شعله Flame ionization detector (FID) | بسياري از گازها و بخارات آلي | در مورد Survey غلظت كل بسياري از گازها و بخارات آلي را مي سنجد. در مود گاز كروماتوگرافي، تركيبات خاص را شناسايي و اندازه گيري مي كند. | گازها و بخارات در يك شعله يونيزه مي شوند. جريان حاصله متناسب است با اتم هاي كربن موجود. | گازها و بخارات غير آلي را دتكت نمي كند. حساسيت آن وابسته به تركيب است. در دماهاي كمتر از 40 درجه فارنهايت نبايد استفاده شوند. شناسايي مطلق تركيبات را انجام نمي دهد. در محيط هاي با غلظت هاي بالاي آلاينده يا كمبود اكسيژن نيازمند اصلاح سيستم هستند. در رطوبت بالا قابليت اعتماد آن كم است. | تعويض يا شارژ باتري ها. تست نشت. نگهداري دستگاه طبق دستور سازنده. | 8 ساعت. 3 ساعت با ركوردر چارت

## Slide 140: پیوست 1-جدول 8-1: تجهيزات عملياتي برای پایش هوا
دستگاه | خطرات قابل اندازه گيري | كاربرد | روش تشخيص | محدوديت ها | مراقبت و نگهداري | زمان عملياتي
اسپكتروفتومتر مادون قرمز Infrared (IR) spectrophotometer | بسياري از گازها و بخارات | غلظت هاي گازها و بخارات را بر اساس روش هاي اسپكتروفتومتري اندازه گيري مي كند. | فركانس هاي مختلف IR را از نمونه عبور مي دهد. فركانس هاي جذب شده براي هر تركيب اختصاصي هستند. | بايد نتايج تكرار شوند. نيازمند برق 115 ولت مستقيم است. براي استفاده در اتمسفرهاي خطرناك مناسب نيست. | شارژ و تعويض به موقع باتري ها. نظافت مرتب پنجره لامپ. نظافت مرتب ابزار كمكي. | 10 تا 15 ساعت
دتكتور فتويونيزاسيون ماوراي بنفش Ultraviolet (UV) Photo ionization detector (PID) | بسياري از گازها و بخارات آلي و تعدادي غير آلي | غلظت كل مواد را نشان مي دهد. اگر پراب هاي متعدد موجود باشد براي مواد مختلف همزمان استفاده مي شود. | مولكول هاي آلاينده توسط UV يونيزه شده و ميزان جريان توليد شده متناسب خواهد بود با غلظت آلاينده. | متان را تشخيص نمي دهد. اگر پراب از انرژي كمتري نسبت به انرژي يونيزاسيون ماده استفاده كند آنرا تشخيص نمي دهد. ساير منابع ولتاژ با اندازه گيري تداخل ايجاد مي كند. مواد كلرينه را براحتي يونيزه نمي كند. رطوبت بالا و پايين بر نتايج اثرگذار است. نتايج تحت تاثير غبارات در محيط قرار مي گيرد. |  | 

## Slide 141
فرم درس آموز

## Slide 142: فرم درس آموزی از رخداد شیمیایی
به منظور درس آموزی از هر رخداد شیمیایی و بررسی علت های مستقیم، غیر مستقیم و ریشه ای آن و ارائه پیشنهادات اصلاحی و توصیه ای برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه "فرم درس آموزی حوادث شیمیایی" طراحی شده است.
این فرم باید ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از وقوع رخداد شیمیایی توسط بازرسان بهداشت حرفه ای تکمیل و به مرکز سلامت محیط و کار ارسال گردد.
این فرم برای بهره گیری از تجربیات هر سانحه و پیش بینی خطر و اجتناب از تکرار موارد مشابه در اختیار سایر معاونت های بهداشت نیز قرار خواهد گرفت

## Slide 143: شرح رخداد
-نوع فعالیت کارگاه / صنعت ................................. تاریخ رخداد ....../......./................ ساعت بروز رخداد ..... : .....
-تعداد مصدومین ............... تعداد فوتی ها .................... برآورد خسارت مالی ناشی از رخداد ......................................عکس از محل رخداد( ضمیمه گزارش شود)
نوع ماده(مواد) شیمیایی مرتبط با رخداد ..................................................
-شرح مختصری از فرایند و دلایل بروز رخداد: ..................................................

## Slide 144: علل بروز رخداد
مستقیم:
مواد شیمیایی خطرناک عامل ایجاد رخداد، برخورد، انفجار، آتش سوزی، خطای ابزار و قطعات و دستگاهها و غیره
غیرمستقیم:
شرایط و اعمال نا ایمن مثل: عصبانیت، نزاع، عجله، خواب آلودگی، بی احتیاطی و سایر خطای انسانی، شرایط آب و هوایی نامناسب، سرعت بیش از حد، عدم برچسب گذاری، نیاز به تعمیرات ، عدم رعایت نظم و نظافت، موانع، کمبود نور و روشنایی و غیره
ریشه­ای:
فقدان یک برنامه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، فقدان دستورالعمل یا سرپرستی و نظارت مناسب، فقدان دانش یا مهارت نسبت به عوامل بالقوه آسیب رسان شغل، فقدان نظارت و آموزش

## Slide 145: چگونگی کنترل پیامدهای انسانی و زیست محیطی
اقدامات اصلاحی انجام شده جهت کاهش عوارض رخداد در محل را توضیح دهید

## Slide 146: پیشنهادات اصلاحی و توصیه برای عدم تکرار و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه
پیشنهادات خود را متناسب با علل رخداد و با رعایت سلسله مراتب کنترلی و در نظر گرفتن هزینه اثر بخشی و داشتن قابلیت اجرا و رعایت کلیه اصول ایمنی شیمیایی در کارگاه برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه ذکر نمایید.
این پیشنهادات شامل انجام کنترل های مهندسی، آموزش، نظم و نظافت، استفاده از وسایل حفاظت فردی و غیره می باشد.

## Slide 147
با تشکر از حسن توجه شما
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت قم