## Slide 1
ر اهنمای کنترل سرب در محیط کار الزامات ، دستور العمل ها و رهنمودهای تخصصی مركز سلامت محیط و کار )بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شماره2 شهرستان قم(

## Slide 2: مقدمه
سميت سرب هزاران سال است كه براي انسان شناخته شده است. عليرغم شناختي كه نسبت به سميت اين عنصر وجود دارد هنوز هم درگستره وسيعي از صنايع مصرف مي شود.
سرب پس از آهن، دومين فلز پر مصرف صنعتي محسوب مي شود. فعاليت هاي شغلي نظير كار باپودرها، مايعات و يا خميرهاي حاوي سرب، جارو كردن يا نظافت خشك محيط هاي آلوده به سرب، ذوب، سوزاندن، بريدن، سوراخ كردن، ماشينكاري، سند بلاست، تراشيدن، سائيدن، پرداخت كاري، جوشکاري سرب وتركيبات حاوي سرب به طور مستقيم در معرض تماس تنفسي با گردوغبار و يا فيوم هاي سرب هستند.
سرب و تركيبات آن در دو شکل آلي و معدني استفاده مي شوند. سرب آلي كمتر متداول بوده و از خصوصيات و اثرات بهداشتي متفاوتي نسبت به سرب معدني برخوردار است.

## Slide 3: اصطلاحات و تعاریف
در اين دستورالعمل يا رهنمود تخصصي اصطلاحات و يا واژه هايي با تعاريف زير به كار مي روند:
سرب:
واژه سرب اشاره به سرب، آلکيل هاي سرب، آلياژهاي سرب و هرگونه تركيبات حاوي سرب كه سرب به عنوان يکي از اجزاء تشکيل دهنده ماده يا مواد باشد اتلاق مي شود كه ازطريق استنشاق، گوارش و يا تماس پوستي از قابليت ورود و جذب در بدن برخوردار است.
الکيل های سرب:
الکيل هاي سرب اشاره به تترا اتيل سرب و يا تترا متيل سرب دارد كه تماس با آن ها در فرايندهای توليد، پالايش و پخش بنزين و تماس عموم مردم نيز از طريق تماس با دود خروجي از اگزوز اتومبيل ها مي باشد.
لعاب بدون سرب:
لعاب هاي مورد استفاده در فرايندهاي توليد كاشي و سراميك عمدتاً حاوي سرب هستند.
لعاب حاوي كمتر از 0/5 درصد وزني سرب به ازاي وزن كل لعاب، لعاب بدون سرب مي باشد.

## Slide 4: اصطلاحات و تعاریف
  گرد و غبار:
  ذرات معلق، كه بر اثر انتشار از مواد پودري و يا فرايندهاي صنعتي داراي فعاليت هاي مکانيکي نظير خردايش و سايش توليد مي شوند. ذرات تنفسي در محدوده سايزي 100 – 0/01 و ذرات استنشاقي در محدوده سايزي كمتر از 10 ميکرومتر مي باشند. در باريکه نوري منتشر شده در فضاي كار ذرات تنفسي تا حدي قابل رؤيت هستند، ولي ذرات استنشاقي تا غلظت هاي چند ده ميلي گرم در متر مکعب غير قابل رويت هستند.
  فيوم :
  ذرات بخار شده كه بعد از انتشار در هوا كندانس شده و از توزيع سايزي در محدوده 1 -0/001 ميکرومتر برخوردار هستند. فيوم ها تمايل به متراكم شدن دارند. ذرات فيوم تا حدي قابل رؤيت بوده و در غلظت مشابه فيوم، اسموگ و ميست از قابليت رؤيت بيشتري نسبت به گرد و غبار برخوردار هستند.
  حدود مجاز مواجهه تماسي:
  غلظت ميانگين سرب در هواي نمونه برداري شده در طول يك دوره زماني معين.

## Slide 5: اصطلاحات و تعاریف
محيط كار:
هر محل و يا بخشي از ساختمان و محوطه اي كه كار در آن انجام مي شود و شامل: مکان هاي درون ساختمان و محوطه كاري كه امکان و اجازه دسترسي به آن درحين كار به طورمعمول وجود دارد.
اتاق، لابي، راهرو، راه پله، راه و يا ساير مسيرهاي تردد و يا تجمع كارگران راه هاي ورود و خروج به محل كارمحل هاي جنبي(غذاخوري، نمازخانه و...) كه جهت استفاده كارگران در حين كار فراهم است.
فرایند:
راه توليد آلاينده هاي هوابرد. فرايند برش كاري، سند بلاست.
منبع:
جايي كه محل ورود آلاينده به محيط كار است.
جوان:
افراد مذکر که به سن 18 سالگی رسیده اند.

## Slide 6: اصطلاحات و تعاریف
زنان جوان مستعد بارداری: زنان جوان كه تمايل به بارداري دارند وكارگران زن كمتر از 18سال.
پايش زيستي: اندازه گيري غلظت سرب در خون يا ادرار افراد در معرض تماس با سرب به روش هاي
تأييد شده نظير طيف سنجي جذب اتمي.
پايش هوا: اندازه گيري غلظت سرب در هواي تنفسي كارگران در معرض تماس به روش هاي تأييد شده نظير طيف سنجي جذب اتمي.
اقدامات كنترلي:
اقدامات انجام شده به منظوركاستن از ميزان تماس با سرب به روش هاي جايگزيني، كنترل هاي مهندسي، اجرايي، تجهيزات حفاظت فردي و رعايت بهداشت حرفه اي.
خطر بالقوه:
خصوصيات ذاتي سرب كه از پتانسيل آسيب رساني به سلامتي افراد برخوردار است.

## Slide 7: اصطلاحات و تعاریف
ريسک:
احتمال آسيب رساني به سلامتي افراد در معرض تماس با سرب كه تابع شرايط استفاده از سرب، ميزان تماس و درجه آسيب هاي ايجاد شده است.
ريسک ذاتي:
آلودگي دست و صورت به سرب و افزايش احتمال تماس گوارشي با سرب از طريق صرف غذا، نوشيدني و يا استعمال سيگار با دست يا لباس آلوده به سرب.
ارزيابي ريسک:
ارزيابي خطرات بهداشتي در افراد در معرض تماس با سرب.

## Slide 8: اصطلاحات و تعاریف
وسايل حفاظت فردی :
تجهيزات و لباس هايي كه جهت حفاظت از سلامتي كارگر در مقابل ريسك هاي بهداشتي ناشي از تماس با سرب استفاده مي شوند.
پزشک مسئول:
پزشك طب كار كه مسئول انجام معاينات پزشکي كارگران در معرض تماس باسرب مي باشد.
نظارت پزشکي:
ارزيابي وضعيت سلامت افراد در معرض تماس با سرب با روش هاي باليني و پايش زيستي.
نگهداری:
بازرسي، بازديدهاي چشمي، سرويس، اقدامات اصلاحي و تعميراتي بر روي ماشين آلات و تجهيزات فرايندي و سيستم هاي كنترلي. بخشي از اين اقدامات توسط پرسنل فرايندي هم قابل انجام هستند.

## Slide 9: اصطلاحات و تعاریف
سطح عمل:
غلظت هايي از سرب در هواي محيطي يا نمونه هاي خون و ادرار كه به عنوان نقطه شروع اقدامات كنترلي محسوب مي شوند. به منظور صيانت از سلامتي كارگران در معرض تماس با سرب با رسيدن غلظت به سطح عمل، بررسي شرايط كاري به منظور يافتن علت، بازنگري اقدامات كنترلي انجام شده و ارائه كنترل هاي جديد به منظور كاستن از سطح تماس ضرورت پيدا مي كند.
سطح تعليق:
غلظتي از سرب در خون و يا ادرار (در خصوص آلکيل هاي سرب) كه كارگر ديگرمجاز به ادامه فعاليت و كار با سرب نمي باشد.

## Slide 10: مصارف سرب و ترکیبات آن
اكسيد سرب:
مهمترين تركيب سرب جهت استفاده در حالت هاي خالص،آلياژي يا به صورت تركيبات شيميايي مي باشد كه عمدتاً به صورت پودري و دانه اي استفاده مي شود. فلز نرم و سنگين سرب در ساخت صفحه هاي باتري، ياتاقان، حروف چاپ، حفاري، لوله هاي سربي، مخازن آب، تهيه اسيد سولفوريك، ورقه هاي سربي، اتومبيل سازي، آلياژ(برنز و مفرغ)، مهمات، لحيم كاري، حروف چاپي، غلاف كابل ها، رنگ، شيشه، سراميك، كاشي، لاستيك، پلاستيك، حفاري، لباس هاي حفاظتي مقاوم در برابر اشعه استفاده مي شود.
آرسنات سرب در توليد حشره كش و نيترات و كرومات سرب به عنوان ماده رنگي استفاده مي شوند. به طور كلي بيشترين مصرف فلز سرب در بخش ترابري و الکتريکي
ميباشد.

## Slide 11: مهمترین مصارف سرب
1-صنایع باتری سازی نزديك دو سوم سرب مصرفي صرف توليد باتري هاي اسيدي مورد استفاده در اتومبيل
ها، ماشين آلات، كشتي ها، سيستم هاي برق اضطراري(بيمارستان ها، شبکه هاي عظيم كامپيوتري و ارتباطي) مي شود. توليد باتري هاي الکتريکي بالاترين مصرف سرب را به خود اختصاص داده است. صنايع باتري سازي مهمترين منبع توليد سرب ثانويه محسوب
مي شوند. بيش از %80 سرب مصرف شده در باتري سازي در پالايش ثانويه بازيابي میشود.
2-مصارف سوختی تا يك دهه گذشته از تركيبات آلکيله سرب به عنوان مشتقات ضد ضربه استفاده مي شد. سرب در موتور مانند گريس عمل ميكرد و باعث باز شدن بيشتر و طولاني تر سوپاپ ها و تسهيل در ورود سوخت و خروج دود از موتور مي شد.
در چند سال اخير به دلايل بهداشتي مقدار تركيبات آلکيله در بنزين كاهش و به مرور
تركيبات جديدي جايگزين شده اند .

## Slide 12: مهمترین مصارف سرب
3-صنایع کابل سازی
روكش سيم ها با سرب باعث ميشود كه كابل هاي زيرزميني و زير دريايي بدور از اختلالات ناشي ازخوردگي و رطوبت به كار خود بپردازند. اهميت نسبي سرب در صنعت كابل سازي به طور قابل ملاحظه اي كاهش يافته كه اين امر عمدتاً به علت توليد پوشش هاي پلاستيکي است.
4-صنایع شیمیایی
ليتاژ حل شده در محلول هيدروكسيد سديم براي جدا سازي تركيبات گوگردي بنزين پالايش شده در صنعت نفت استفاده مي شود. در دستگاه هاي رسوب دهنده ميست اسيدي، صنايع پالايش- ذوب، كه خوردگي و نشتي از مسايل و مشکلات مهم محسوب مي شوند، از سرب استفاده مي شود. سرب در تهيه انواع آلياژها با آنتي موان، قلع و مس، در انواع جلا و لعاب ها به صورت ليتاژ، در صنعت كبريت سازي، تهيه برخي از انواع پلاستيك، در ساخت اتاق هاي سربي در صنعت اسيد سولفوريك سازي و بالاخره در تهيه ورني استفاده مي شود. در صنايع لاستيك سازي از ليتاژ براي تسريع عمل ولکانيزاسيون استفاده میشود.

## Slide 13: مهمترین مصارف سرب
5 -صنایع رنگ سازی كادميوم، سرب و كروم، رنگ دانه هاي اصلي توليد رنگ هاي مرغوب محسوب مي شوند.
از سرب براي اولين بار در توليد رنگ آبي استفاده مي شد.
اگرچه توليد رنگ هاي ساختماني حاوي سرب كاهش يافته ولي بعضي از كاربردهاي سرب در تولید
تولید رنگدانه هاي رنگ هاي صنعتي و رنگ هاي ضد ميکروب و ضد جلبك ديواره كشتي همچنان بي جانشين مانده اند.
6 -صنایع سرامیك سازی اكسيد سرب پودري كاربرد زيادي در لعاب هاي صنعت سراميك دارد. لعاب ها براي نفوذ ناپذيركردن بدنه سفال به كار مي روند. لعاب براي استحکام بيشترسراميك و به وجود آمدن سطح صاف و تزئيني پس از پخته شدن سراميك استفاده مي شود.
نقطه ذوب پائين سرب و ويسکوزيته آن باعث بوجود آمدن درخشش بالا و جلاي زيبا و سختي بالاتر لعاب مي شود.

## Slide 14: مهمترین مصارف سرب
7-صنایع شیشه سازی شيشه هاي سربي داراي ويژگي هاي نوري، الکتريکي و پرتوزايي قابل توجه مي باشند.
شيشه بلورين سرب كاربرد زيادي داشته و عليرغم كاهش مصرف سرب در لعاب كاري
ظروف سفالي، لوازم سفره و چيني هاي ظريف به علت مسموميت ناشي از آن، اين صنعت از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
نقش اكسيد سرب در صنعت شيشه، كاستن از دماي ذوب در كوره و افزايش درخشش شيشه مي باشد. كالاهاي شيشه اي اگر حداقل %24 اكسيد سرب داشته باشند به نام كريستال سربي و اگرحداقل %32 اكسيد سرب داشته باشند به نام كريستال پر سرب به فروش مي‌رسند.

## Slide 15: مهمترین مصارف سرب
8- صنعت ساختمان سازی از محصولات رشته اي، رولي و قالبي سرب در صنعت ساختمانسازي استفاده مي شود. قسمتي از سرب مصرفي در صنعت ساختمانسازي صرف عايق بندي صدا و محافظت در برابر اشعه هاي راديويي ميشود.
از ورقه هاي پلاستيکي حاوي سرب در طراحي اتاق هاي اكوستيك استفاده مي شود.
از بلوك هاي سربي در پي ساختمانهاي بزرگ براي جذب و از بين بردن لرزش ها و به عنوان وزنه تعادل در آسانسورها استفاده مي شود.
در صنعت راه سازي از سرب به عنوان تثبيت كننده آسفالت جهت طولاني تر كردن عمر آسفالت خيابان ها استفاده مي شود.
سرب بهترين مانع اشعه ايکس و اشعه گاما است و بيشترين حفاظت را در برابر اشعه ايکس و گاما ايجاد ميكند و به همين دليل در بخش راديولوژي بيمارستان ها و ساختمان هايي كه مواد هسته اي و راكتورها و... در آن ها وجود دارد، استفاده ميشود.

## Slide 16: مهمترین مصارف سرب
9- سایر مصارف
سرب در اسلحه سازي و ساخت حروف چاپي استفاده مي شود.
از آلياژ سرب براي ساخت ياتاقان نيز استفاده ميشود. خاصيت نرم سازي و مقاومت در برابر فرسايش(سائيدگي)، اساس به كارگيري آلياژ سرب در ساخت ياتاقان است. از فلز سرب براي بالانس كردن چرخ خودروها، ساخت باك بنزين و صاف كاري بدنه خودروها نيز استفاده ميشود.
سرب معمولاًبا آنتيموان و قلع به صورت آلياژ در مي آيد. اين آلياژها براي لحيمكاري در صنايع الکترونيك، رادياتورسازي و يا توليد بلبرينگ مورد استفاده قرار ميگيرد.
ميزان استفاده از سرب در ساخت بلبرينگ در صنايع ماشين سازي و حمل و نقل ريلي و مصارف صنعتي رو به كاهش نهاده است. لحيم مهمترين كاربرد سرب در صنايع مهندسي و الکترونيك است.

## Slide 17: مشاغل در معرض تماس با سرب
به طور کلی، كار در معادن سرب و روي، ذوب و پالایش سرب، بازيافت سرب، بازيافت قطعات فلزي، الکترونيکي و باتري هاي فرسوده، ساخت باتري هاي سربي، شيشه و كريستال، ساخت و استفاده از رنگ دانه ها، رنگ ها و لعاب هاي سربي، سازندگان گلوله و مهمات، ساخت پلاستيك و لاستيك، نقاشان صنعتي و ساختماني، تعميركاران اتومبيل، كارگران تعمير و نگهداري پل ها و سازه هاي فلزي، كارگران ساختماني، آموزش تير اندازي و تيرانداز ها، لوله كش ها و متصل كنندگان لوله ها، افسران پليس، تعميركاران رادياتور، اپراتورهاي زباله سوز، جوشکاران استيل، تراشيدن رنگ هاي قديمي حاوي سرب از روي سطوح با هواي فشرده و لحيم كاري، در گروه مشاغل با تماس معني دار با گردوغبار، فيوم و بخارات سرب محسوب مي شوند.

## Slide 18: مشاغل دارای ریسک بالای تماس با سرب
اگر غلظت سرب در خون كارگران شاغل به كار در محيطي بدون استفاده از ماسك تنفسي، فراتر از مقادير زير باشد، آن شغل از ريسك بالاي تماس شغلي با سرب برخوردار است:
- 1/45 ميکرومول سرب در ليتر يا 30 ميکروگرم سرب در دسي ليتر خون براي كارگران معمولي.
- 0/48 ميکرومول سرب در ليتر يا 10 ميکروگرم سرب در دسي ليتر خون براي زنان با استعداد باروري.
كار در چنين مشاغلي نيازمند رعايت الزامات زير است:
1- بررسي نتايج پايش هاي بيولوژيك قبلي
2- بررسي نتايج اندازه گيري هوا و تماس هاي تنفسي كارگران
3- بررسي شرايط كاري كه منجر به افزايش غلظت سرب در هواي محيط كار به بيش از يك دوم حد مجاز، شده است.

## Slide 19: راه های مواجهه با سرب
مواجهات غیرشغلی:
انتقال سرب ازطریق آب، غذا و هوای محیط
(سرب استفاده شده در لوازم آرایشی و اسباب بازی کودکان)
مواجهات شغلی :
استنشاقی، گوارشی و پوستی

## Slide 20: متابولیسم سرب
سرب از راه هاي تنفسي، گوارشي و پوستي وارد بدن می شود.
كارگران به علت كار مستقيم با سرب، کار در مجاورت بخش هایی که با سرب کار میکنند، ورود به فضاهای محصور که ممکن است در آنجا سرب وجود داشته باشد و تماس با سطوح آلوده به سرب در معرض تماس با سرب خواهند بود.
روزانه به طور متوسط 8 ميکروگرم سرب از راه استنشاق هوا و 20 ميکروگرم توسط غذا وارد بدن ميشود. افراد سيگاري روزانه 20 تا 30ميکروگرم سرب ازطريق مصرف دخانيات دريافت می کنند.

## Slide 21: جذب از راه دستگاه تنفس
فيوم هاي سرب در حين انجام كارهاي داغ نظير ذوب و يا جوشکاري بر روي سرب و يا آلياژهاي سربي توليد مي شوند.گرد و غبار سرب عمدتاً در حين فرايندهاي سرد نظير برشکاري، سند بلاست، رنگ آميزي، و برداشت رنگ هاي حاوي سرب از روي سطوح با استفاده از شعله و يا تراشيدن به روش هاي مکانيکي توليد مي شوند. گردوغبار و فيوم هاي سرب بدون بو و غير قابل رؤيت بوده و شرايط مناسبي را براي ايجاد تماس تنفسي كارگران با آنها فراهم مي كنند.
هواي آلوده به سرب وارد ريه ها شده و پس از جذب بلافاصله وارد جريان خون مي شود.
سازمان بهداشت جهاني وجود 1 ميکروگرم سرب در متر مکعب هواي تنفسي را مسئول ايجاد يك ميکروگرم سرب در 100 ميلي ليترخون مي داند. سايز ذرات تعيين كننده تنفسي بودن يا
استنشاقي بودن آنها است. ذرات با قطر آئروديناميك 100-0/01 ميکرومتر كه قادر به ورود به دستگاه تنفس هستند، به ذرات تنفسي معروف هستند. در توده ذرات تنفسي، ذراتي كه از قطر آئرودينامك كوچك تر يعني حداكثر تا 10 ميکرومتر برخوردار هستند، ذرات استنشاقي بوده و قادر به نفوذ به بخش هاي عميق تر ريه مي باشند.
بر مبناي مدل ريوي ICRP ، حدود%35 از ذرات سرب تنفس شده در هواي محيطي در محدوده قطر آئروديناميکي 1 -0/1 ميکرومتر بوده و در مسيرهاي تنفسي و بويژه در كيسه هاي هوايي ته نشين مي شوند. اين مدل براي ذرات با قطر 0/5 ميکرومتر ميزان تجمع در مسيرهاي تنفسي را 50-40 درصد پيشگويي مي كند. مدل ريوي پيشنهاد مي كند كه سرنوشت سرب تجمع يافته در مسيرهاي هوايي تنفسي وابسته به حلاليت و مسموميت اختصاصي نوع تركيب سرب است.
در عمل بواسطه كاربرد گسترده اكسيد سرب، بسياري از مسموميت هاي صنعتي سرب ناشي از تماس با اكسيد سرب مي باشد. جذب سرب به سرعت و از كليه راه هاي تنفسي حتي از مجاري بيني نيز انجام مي شود.

## Slide 22: جذب از راه دستگاه گوارش
گرد و غبار و فيوم هاي سرب پس از توليد و انتشار بر روي مواد غذايي، آب، لباس و سايرسطوح و اشياء ته نشين مي شوند. در صورت صرف غذا، نوشيدني و يا استفاده از سيگار، جوئيدن ناخن يا مصرف آدامس در محيط هاي آلوده يا در محيط هاي تميز با دست هاي آلوده به سرب شرايط لازم براي جذب گوارشي فراهم مي شود. در محيط هاي با احتمال تماس دهاني، برخي از افراد طعم و مزه فلزي سرب را در دهان خود احساس مي كنند. سرب جذب شده پس از ورود به خون به استخوان ها و بافت هاي نرم بدن از جمله كبد، جائيکه به تدريج از طريق صفرا به روده كوچك و از آنجا وارد مدفوع مي شود مي رسد.
جذب سرب ابتدا در دوازدهه و از طريق سلول هاي مخاطي روده رخ مي دهد. چربي ها
در جذب سرب مؤثرند ولي پروتئين ها از مسموميت سربي مي كاهند. كمبود كلسيم و ويتامينDدر مواد غذايي نيز جذب سرب را افزايش مي دهند. تركيب رژيم غذايي روزانه، سن و اندازه ذرات سرب از عوامل مهم در جذب سرب مي باشند. چربي زياد در رژيم غذايي و كمبود كلسيم و آهن در مواد غذايي تمايل به جذب سرب از روده را افزايش مي دهد.

## Slide 23: جذب از راه پوستی
جذب پوستي سرب و تركيبات آن ضعيف است مگر در رابطه با تركيبات آلي، به طوري كه آلکيل ها و استئارات سرب از طريق پوست سالم هم جذب مي شوند.
در خصوص تركيبات معدني، آنهايي كه در روغن حل مي شوند نظير نفتئالات سرب امکان جذب بالایی دارند و در صورت زخمي بودن و يا وجود هرگونه آسيب ديدگي يا حساسيت در پوست، ميزان جذب بيشتر مي شود.

## Slide 24: توزیع و نگهداری سرب
مقدار كل سرب بدن تأثيري بر جذب آن ندارد، يعني اينکه سرب داراي مکانيسم بازخورد نيست كه جذب آن را محدود نمايد و با تکرار تماس، مقادير بيشتري از سرب در بدن جذب مي شود. پس از جذب، سرب در تمام بافت هاي بدن قابل رديابي است ولي بيش از 90 درصد آن با نيمه عمر بيولوژيك سال ها تا ده ها سال در استخوان ها تجمع پيدا مي كند.
تجمع سرب در بدن از دوران جنيني آغاز مي شود. سرب به سرعت از جفت عبور كرده غلظت سرب در خون تازه متولدين مشابه خون مادران شان است و اين مطلب بيانگر فرايندهاي تعادلي مادر- جنين است.
غلظت سرب در استخوان ها با گذشت زمان افزايش مي يابد و اين بر عکس بافت هاي نرم است. اغلب بافت هاي نرم با گذشت ده سال از شروع زندگي وابستگي سني مهمي نسبت به تغيير غلظت سرب نشان نمي دهند. به نظر مي رسد كه استخوان ها مخزني از سرب هستند كه منعکس كننده تماس هاي دراز مدت سربي در انسان هستند، درحاليکه مايعات بدن و بافت هاي نرم منعکس كننده تماس هاي جاري و كوتاه مدت با آلودگي هاي سربي مي باشند.

## Slide 25: توزیع و نگهداری سرب
گرچه سرب مي تواند به آساني از اغلب بافت ها جدا شود ولي بيش از 95 % آن در استخوان ها به صورت فسفات سرب نامحلول ذخيره مي شود. سرب به طور دائم در استخوان ها باقي نمانده و به تدريج، با كم شدن غلظت سرب در خون و يا تغيير در شرايط اسيديته خون، مجدداً به جريان به خون آزاد مي شود. رژيم غذايي توام با كلسيم سبب افزايش سرب خون و كاهش سرب استخوان مي شود. رژيم غني از فسفات سبب ترسيب سرب در استخوان ها و تقليل آن در بافت هاي نرم مي شود. بين كلسيم و سرب بر سر تركيب با فسفات رقابت وجود دارد. ويتامين D موجب افزايش تجمع سرب در استخوان مي گردد. اسيدوز خون سبب كاهش سرب استخواني مي شود.
به طور كلي موادي كه تعادل اسيدي- بازي بدن را بر هم مي زنند باعث آزاد شدن سرب از استخوان ها و افزايش غلظت سرب در خون مي شوند. بين برداشت كلسيم و جذب و ذخيره سازي سرب ارتباط معکوس وجود داشته و مشخص شده كه دريافت روزانه كلسيم بالا، جذب سرب را كاهش مي دهد.
دفع سرب : در ارتباط با دفع سرب جذب شده، كليه ها و كبد نقش اصلي بر عهده دارند، به طوري كه% 75 سرب جذب شده از طريق كليه ها دفع مي شود. دستگاه گوارش % 15 مو، ناخن، عرق وشير هم به ميزان% 8 در دفع سرب مؤثر هستند.

## Slide 26: فاکتورهای موثر بر مسمومیت
سن و جنس :
حساسيت به سرب در زنان بيش از مردان مي باشد. زنان جوان در آستانه بارداري و افراد جوان زير 18 سال حساس تر از ساير كارگران هستند. به لحاظ قانوني اين افراد اجازه كار در مشاغلي نظير ساخت باتري هاي اسيدي، ذوب و تصفيه سرب ندارند.
تغییرات فصلی :
استعداد مسموميت در دماي محيطي بالا بيشتر از دماي معمولي است.
تغذیه :
كمبود فسفر و كلسيم و آهن در غذاي روزانه و ازدياد ويتامين D جذب سرب را كاهش مي دهند. رژيم غذايي كم چرب و يا غني از پروتئين سبب كاستن از جذب سرب و مسموميت هاي ناشي از آن مي شود. فاكتورهاي تغذيه اي از قابليت اصلاح يا تغيير مسير متابوليسم سرب برخوردار هستن.روي، ميکروالمنتي است كه از جايگاههاي جذبي مشابه سرب بر روي پروتئين حامل متالوتيونين در دستگاه گوارش برخورداراست و بواسطه اثر رقابتي با سرب بر سر جايگاه مشترك بر روي اين پروتئين، سبب كاستن از جذب سرب و اثرات سمي آن مي شود. اسيد آسکوربيك به عنوان يك عامل كليت كننده با خواص آنتي اكسيدانتي سبب محافظت از سلول در مقابل استرس هاي اكسيداتيو ناشي از سرب مي شود.

## Slide 27: اثرات بهداشتی ناشی از تماس با سرب
سرب از عناصر ضروري مورد نياز بدن محسوب نمي شود. به طور طبيعي مقدار كمي سرب وارد بدن مي شود كه متناسب با ظرفيت دفع طبيعي بوده و مشکلي ايجاد نمي كند. در صورتي كه سرب جذب شده بيشتر از ظرفيت دفعي باشد به مرور در بدن تجمع يافته و باعث ايجاد مسموميت مي شود. اغلب مسموميت ها بدون علامت بوده، يا در مراحل ديررس باعث ايجاد علایمی مي شوند.
مسمومیت خفیف :
اگر مقدار سرب موجود در بدن زياد باشد تمامي اعضاء به ويژه كليه ها و دستگاه عصبي مركزي درگير شده و باعث ايجاد ناراحتي هايي نظير احساس خستگي عمومي، ضعف، دردهاي عمومي، سردرد، كاهش وزن، دردهاي شکمي،كم خوني، افزايش فشار خون و يبوست مي شوند.
تماس طولاني با سرب باعث آسيب هاي كليوي، آسيب به مغز و سيستم عصبي، ضعف و ناتواني عظلانی و حتي ناباروري مي شود.
مسمومیت خفیف تا متوسط :
لرزش، اختلالات خواب، اختلال در تمركز، سردرد، استفراغ، كاهش وزن، ناراحتي شکمي، رنگ پريدگي، خستگي، خواب آلودگي، تغييرات رفتاري(تحريك پذيري) از مهمترين علائم مسموميت خفيف تا متوسط محسوب مي شوند.
مسمومیت شدید :
در مسموميت شديد احساس طعم فلزي در دهان، ضعف يا فلج عضلاني، كرامپ هاي شديد، سفتي جدار شکم، يبوست ايجاد مي شود.

## Slide 28: بیماری های ناشی از سرب
عوارض خونی:
- كم خوني (آنمي ) كه اغلب با رنگ پريدگي پوست همراه است و تناسبي با شدت بيماري ندارد.
- سنتز هموگلوبين مهار ميشود.
- طول عمر گلبولهاي قرمز كاهش مي يابد.
عوارض عصبي:
- آنسفالوپاتي سربي(التهاب بافت مغز ناشي از سرب) بصورت حاد ومزمن ديده مي شود.
- سردرد، ضعف حافظه، اختلال در تمركز حواس، بيقراري، تحريك پذيري و سرگيجه، استفراغ ممتد و جهنده، بي حالي، خواب آلودگي، اغما و تشنج.
- اختلال حركتي همراه با اختلال حسي خفيف بصورت درد بدن، حساس بودن عضلات و مفاصل، افزايش خستگي پذيري عضلات و لرزش خفيف، ضعف و كاهش قدرت عضلاني و لاغري عضلات و افتادگي مچ در دست راست از عوارض شايع مواجهه با سرب می باشد.

## Slide 29: بیماری های ناشی از سرب
عوارض گوارشی:
- كاهش اشتها، اختلال در هضم غذا، اسهال و يا يبوست و دردهای شدید، كوليك شكم (قولنج سرب) و يبوست شديد می باشد.
- اسپاسم شکم و بيمار از درد به خود مي پيچد.
- حاشيه بورتون (خطوط آبي رنگ روي لثه ها است كه در اثر رسوب سولفيد سرب در لثه ها بوجود مي آيد و فقط نشان دهنده مواجهه با سرب بوده و بيشتر در افرادي كه بهداشت دهان و دندان را رعايت نمي كنند ديده ميشود).

## Slide 30: اثرات بهداشتی سرب در دوران بارداری
تماس تنفسي يا گوارشي زنان باردار با سرب، سبب ورود سرب به جريان خون و انتقال آن به جنين درحال رشد و ايجاد اختلال در روند رشد و تکامل طبيعي جنين خواهد شد. جذب سرب در جنين به حدي است كه در پايان ماه سوم بارداري به راحتي در مغزجنين قابل اندازه گيري است. در زنان باردار در معرض تماس با سرب، اثرات نامطلوبي درتوسعه و تکامل جنين ايجاد شده و نوزاداني با وزن كم در بدو تولد و يا عقب ماندگي هاي رشدي ديگر، سقط غير ارادي جنين، وضع حمل پيش از موقع و مرگ زودرس ايجاد می شود.
اين عوارض حتي در زنان بارداري كه در معرض غلظت هاي بسيار پايين سرب قرار داشته اند، گزارش شده است. زنان مستعد بارداري كه تا قبل از بارداري در معرض غلظت هاي بالايي از سرب باشند، حتي در صورت قطع تماس، بواسطه دفع بسيار آرام سرب از بدن شرايط تماسي نامطلوبي را براي جنين در چند ماه اول بارداري فراهم مي كنند.

## Slide 31: اثرات بهداشتی سرب در دوران بارداری
زنان باردار به ويژه در چند هفته اول حاملگي كه متوجه بارداري خود نيستند، به تماس با سرب بسيار حساس هستند، از اينرو اگر تمايل به بچه دار شدن دارند، حتماً مراتب را به كارفرما اطلاع داده و پس از اندازه گيري سرب در خون و طبق نظر پزشك طب كار اقدام به بارداري كنند. زنان در آستانه بارداري بايد از تماس با سرب به هر شکل ممکن اجتناب كرده و در غير اينصورت با رعايت روش هاي كار بهداشتي و ايمن كه توسط كارشناس بهداشت حرفه اي اعلام مي شود، تماس با سرب را در پايين ترين حد ممکن حفظ كنند.
زنان باردار بايستي مراتب را سريعاً به اطلاع كارفرما رسانيده و پس از تأييد پزشك طب كار، در محل فاقد تماس با سرب به كار مشغول شوند.

## Slide 32: گروه های حساس به کار با سرب
كارگران جوان زير 18سال، زنان جوان در آستانه بارداري، افراد با مشکلات پزشکي خاص نظير اختلال در سيستم كليوي، توليد مثلي، عصبي، خوني مجاز به كار در صنايع و فرايندهاي زير نمي باشند:
1- فرايندهاي ذوب و پالايش سرب، كه نيازمند تماس نزديك با فرايندهاي ذوب و تصفيه سنگ معدن و يا موادي كه حداقل حاوي 5درصد سرب هستند، مي باشند. 2- توليد باتري هاي سربي: - كار دستي با سرب فلزي در بخش توليد ميله ها و صفحات سربي.
- كار دستي بااكسيدهاي سرب از جمله ليتاژ، اكسيد سرب قرمز و يا اكسيدهاي خاكستري تيره آن در بخش توليد مواد فعال سازنده صفحات سربي. - تعمير باتري ها و صفحات سربي معيوب كه نيازمند تهيه و لکه گيري با خميرهاي اكسيد سرب هستند.
3- كار با موادي كه حداقل حاوي 5درصد سرب هستند.
4- نظافت محيط هاي كاري آلوده به گرد و غبار سرب.

## Slide 33: حد مجاز سرب و ترکیبات آن در هوای تنفسی
حد تماس شغلي براي تماس تنفسي با سرب و تركيبات معدني سرب در طي يك شيفت كاري 8 ساعته، 50 ميکروگرم در متر مکعب هوا مي باشد.كميته فني بهداشت حرفه اي كشور و ساير سازمان هاي معتبر بين المللي، حد مجازي براي مواجهه تماسي كوتاه مدت و سقفي با سرب ارائه نداده اند.
سطح عمل: براي آلکيل هاي سرب حد عمل تعريف نشده ولي براي تركيبات معدني سرب سطح عمل به شرح زير ميباشد: الف) غلظت سرب در هوا 30ميکروگرم سرب در متر مکعب هوا براي هشت ساعت تماس تنفسي بدون نياز به استفاده از ماسك تنفسي ب) غلظت سرب در خون - زنان جوان مستعد بارداري: 25ميکروگرم در 100ميلي ليتر خون - ساير كارگران: 50ميکروگرم در 100ميلي ليتر خون

## Slide 34: حد مجاز سرب و ترکیبات آن در هوای تنفسی
سطح تعلیق: سطح تعليق براي گروه هاي مختلف كاري در معرض تماس با سرب فلزي و تركيبات معدني آن به شرح زير است: الف) غلظت سرب درخون براي سرب و تركيبات معدني سرب:
- زنان جوان مستعد بارداري: 0/97ميکرومول در ليتر يا 20ميکروگرم در دسي ليترخون - زنان باردار و شيرده: 0/72ميکرومول در ليتر يا 15ميکروگرم در دسي ليتر خون - سايركارگران: 2/41ميکرومول در ليتر يا 50ميکروگرم در دسي ليتر خون
ب) غلظت سرب در ادرار براي الکيل هاي سرب:
- زنان جوان مستعد بارداري: 25ميکروگرم سرب به ازاي هر گرم كراتينين ادرار - ساير كارگران بالغ: 110ميکروگرم سرب به ازاي هر گرم كراتينين ادرار در خصوص ارزيابي مواجهه با تركيبات آلکيل سرب، غلظت كل سرب ادرار به ازاي غلظت كراتينين مورد بررسي قرار مي گيرد تا اختلاف در حجم هاي ادرار مختلف اصلاح شود.

## Slide 35: ارزیابی ریسک
به منظور حصول به الزامات بهداشتي و بهبود كيفيت شرايط محيط كار نياز به شناسايي مخاطرات شغلي در قالبي نظام مند به نام ارزيابي ريسك مي باشد. در محيط هاي كاري كه حداقل پنج نفر مشغول به كار با سرب و مواد حاوي سرب هستند، انجام ارزيابي ريسك ضروري است. بر اين اساس اشتغال به كار در محيط هاي با احتمال تماس با سرب ممنوع است مگر اينکه ارزيابي ريسك انجام شده و تأييد شود كه خطر خاصي سلامتي كارگران را تهديد نمي كند و يا اينکه خطراتي وجود دارد ولي با بهره گيري از اقدامات كنترلي شرايط محيطي به نحو مناسبي ايمن شده اند.
در قالب برنامه ارزيابي ريسك مخاطرات بهداشتي شناسايي شده و با اجراي اقدامات اصلاحي، متناسب با هر يك از مخاطرات، محيط كار ايمن و بهداشتي خواهد شد. جهت انجام ارزيابي مناسب، استفاده از خدمات مشاوره اي تخصصي افراد صاحب نظر در زمينه ايمني و بهداشت ضروري است.

## Slide 36: ارزیابی ریسک
نتايج حاصل از ارزيابي ريسك بايد به عنوان مدرك زنده مورد بازبيني و به روزرساني قرار گيرند. زمان انجام اولين بازنگري و فاصله بين بازنگري هاي بعدي وابسته به نوع ريسك هاي بهداشتي، ميزان تغيير در مواد مصرفي يا فرايندهاي كاري و قضاوت كارفرما است.
در موارد زير نياز به بازبيني و بازنويسي برنامه ارزيابي ريسك است:
الف) وجود شواهدي به شرح زير كه نشان دهنده عدم اعتبار ارزيابي ريسك قبلي است:
- نتايج حاصل از آزمايشات دوره اي و تست هاي كنترل هاي مهندسي
- نتايج حاصل از اندازه گيري تراكم سرب در هواي تنفسي كارگران
- نتايج حاصل از مراقبت هاي پزشکي و اندازه گيري غلظت سرب در خون يا ادرار كارگران
- گزارش سركارگران، مسئول بهداشت و يا كارگران در خصوص عملکرد نامناسب سيستم
- انتشار اطلاعات جديد در زمينه ريسك هاي بهداشتي
ب) ايجاد تغييرات قابل توجه در شرايط و فرايندهاي كاري نظير استفاده از مواد جايگزين، اصلاح يا تغيير كارخانه و كنترل هاي مهندسي كه سبب ايجاد تغيير در تماس با سرب مي شوند.
پ) تغيير فرايند يا روش هاي كاري نظير افزايش دماي ذوب، تغيير در شکل فيزيکي سرب مصرفي و يا تغييرات جدي در سيستم هاي تهويه موضعي، افزايش حجم و يا نرخ توليد، عدم تغيير در نيروي انساني متناسب با افزايش نرخ و حجم توليد،كه احتمالا بر ماهيت خطر مؤثر هستند.
به طور كلي ارزيابي ريسك بايد حداقل هر 5 سال يك بار مورد بازنگري قرارگيرد.

## Slide 37: اندازه گیری غلظت سرب در هوای تنفسی
گرد و غبار و فيوم هاي سرب به راحتي از راه تنفس در بدن جذب مي شوند، از اين رو در محيط هاي كاري كه كارگران در معرض گرد و غبار و فيوم هاي سرب هستند، پايش هوا به عنوان جزء مهمي از برنامه ارزيابي ريسك اهميت پيدا مي كند. پايش هوا در تعيين نوع و تراز آلودگي و درجه كنترل ريسك مورد نياز بسيار مفيد است.
برخي از موقعيت هاي نيازمند اندازه گيري هوا عبارتند از:
- هنگامي كه اطلاعات اندكي در زمينه ريسك تماس ناشي از فرايند، مواد جديد و يا شرايط جديد وجود دارد.
- فرايندهايي كه به طور اتفاقي انجام مي شوند و يا تماس تنفسي كارگران با سرب به لحاظ غلظت، دفعات و يا طول دوره تماس تغيير مي كند.
- ارزيابي سودمندي سيستم هاي كنترلي جديد و يا موجود.
- محيط هاي كه كنترل تماس تنفسي كارگران با وسايل حفاظت تنفسي انجام شده است تا با استفاده از ساير روش هاي كنترلي.
- محيط هايي كه ريسك هاي بهداشتي تا حد زيادي با بهره گيري ازكنترل هاي مديريتي نظير روش هاي كار ايمن و يا سيستم هاي كاري نظير چرخش شغلي اصلاح شده باشد.
- وجودعلائم باليني مرتبط با تماس با سرب در كارگران.
- افزايش نتايج پايش هاي زيستي به فراتر از حدود قابل قبول.
- ته نشيني گرد و غبار سرب در محيط كاركه نشان دهنده اختلال در عملکرد سيستم هاي كنترلي به واسطه نگهداري ضعيف باشند.
- انجام اصلاحات فرايندي و يا تغيير در روش هاي كار كه بر تماس تنفسي كارگران تأثير گذار هستند.

## Slide 38: اندازه گیری غلظت سرب در هوای تنفسی
غلظت سرب و تركيبات سرب در منطقه تنفسي كارگران معمولآ بالاتر از غلظت سرب در هوای محيطي محل كار است. به منظور ارزيابي ميزان تماس تنفسي كارگران با سرب، در موقعيت هائي كه امکان نمونه برداري فردي نيست، نمونه برداري محيطي(ثابت) انجام مي شود. اين نوع نمونه برداري براي تعيين غلظت زمينه سرب در هواي محيط كار با هدف تعيين كارايي سيستم تهويه يا ساير كنترل هاي مهندسي، تعيين ميزان انتشار سرب از منابع كاربرد دارد.
نمونه بردار بايد در منطقه تنفسي كارگر و در نزديك ترين مکان به دهان و بيني كارگر، مثلا به يقه كارگر متصل شود. در صورتي كه امکان نمونه برداري فردي وجود نداشته باشد براي ارزيابي تماس كارگر از نمونه برداري محيطي استفاده مي شود. به اين منظور نمونه بردار در نزديکي كارگر و تي الامکان در مکاني قرار داده مي شود كه بيشترين احتمال تماس كارگر در آن مکان وجود دارد.
در مواردي كه كارگران در گروه هاي كاري مشابه كاري مي كنند، نمونه برداري فردي از گروه هاي مشابه كفايت مي كند. گروه هاي مشابهي كه يك كار را در اتاق ها و يا ساختمان هاي مختلف انجام مي دهند، به عنوان گروه هاي كاري مستقل و مجزا بررسي شده و از هر گروه افرادي به طور اتفاقي انتخاب مي شوند. تعداد افرادي كه از هر گروه جهت نمونه برداري فردي انتخاب مي شوند، وابسته به شرايط و حالات مختلف كاري است ولي نبايد كمتر از يك نفر به ازاي هر 10 نفر فرد در معرض تماس باشد.
ارزيابي غلظت متوسط وزني زماني هشت ساعتي سرب و ارزيابي مواجهه تنفسي كارگران بايد بر مبناي روزهايي كه غلظت آلاينده در بالاترين حد ممکن است و براي انواع مشاغل انجام شود تا بر مبناي آن به توان به تصويري واقعي تر از ريسك هاي بهداشتي در محيط كار براي هر شغل دست يافت.

## Slide 39: اندازه گیری غلظت سرب در هوای تنفسی
فواصل انجام اندازه گیری سرب در هوای تنفسی :
- اگر نتايج پايش هوا كمتر از حد عمل توصيه شده بود اندازه گيري ها در فواصل ساليانه انجام مي شوند.
- اگر اندازه گيري اوليه نشان دهنده غلظت سرب در هواي محيطي در حد عمل يا فراتر از حد عمل 30 ميکروگرم در متر مکعب هوا، ولي كمتر از حد مجاز بود، كارفرما موظف به تکرار اندازه گيري ها در فواصل 6 ماهه مي باشد.كارفرما بايد بر اين اساس اقدام به تکرار اندازه گيري ها تا زماني كه نتايج حداقل 2 بار اندازه گيري متوالي كه در فواصل 7 روز از يکديگر انجام مي شوند كمتر از حد عمل باشد، نمايد. تحت اين شرايط، ديگر نيازي به انجام نمونه برداري نمي باشد.
- اگر نتايج اندازه گيري هوا، بيشتر از حد مجاز توصيه 50 ميکروگرم بر متر مکعب هوا باشد، كارفرما موظف به تکرار اندازه گيري ها در فواصل 3 ماه يا فصلي مي باشد.در اين حالت كارفرما موظف به ادامه اندازه گيري در دفعات مورد نياز دارد تا زماني كه نتايج حداقل 2 پايش متوالي در فاصله 7 روز از يکديگر كمتر از حد مجاز و بالاتر از حد عمل باشد. در اين حالت اندازه گيري ها در فواصل هر 6 ماه تکرار خواهند شد.
- هرگاه در فرايند توليد، كنترل هاي موجود و يا در پرسنل شاغل به كار در فرايند تغيير محسوسي ايجاد شود به نحوي كه سبب ايجاد تغيير در الگوهاي تماس و يا تماس اضافي با سرب شود، يا به هر دليل ديگري كارفرما اعتقاد دارد كه اين تغييرات منجر به ايجاد تماس هاي اضافي با سرب شده اند، نياز به انجام اندازه گيري هاي اضافي است.

## Slide 40: نگهداری اطلاعات نمونه برداری هوا
كارفرما موظف است در مدت 15 روز كاري از تاريخ دريافت نتايج نمونه برداري هوا، نتايج را به طور مکتوب به اطلاع كارگران برساند.
در صورت خاتمه فعاليت شركت، كارفرما موظف به ارسال پرونده هاي پزشکي به سازمان هاي مسئول است.
نتايج حاصل از نمونه برداري هوا بايد به مدت 40 سال و يا حداقل به اندازه طول دوره خدمتي كارگران به اضافه 20 سال نگهداري شوند.
اين اطلاعات مشتمل بر موارد زير هستند:
- نام و نام خانوادگي و شماره پرسنلي كارگر مورد پايش.
- تاريخ نمونه برداري، طول دوره نمونه برداري، محل نمونه برداري.
- توصيف كار كارگر و ساير كارگران در معرض تماس.
- شرايط محيطي مؤثر بر مواجهه تماسي كارگر در زمان نمونه برداري.
- روش نمونه برداري و آناليز نمونه ها.
- نتايج حاصل از نمونه برداري.
- سيستم ها و روش هاي كنترلي به كار رفته در محيط كار در زمان نمونه برداري.
- نوع وسايل حفاظت تنفسي استفاده شده در زمان نمونه برداري.

## Slide 41: کنترل تماس با سرب در محیط کار
كنترل تماس به معناي استفاده از اقدامات مؤثر براي حذف و يا كاستن از ريسك تماس با سرب است. در اين مسير هدف اصلي حذف هر گونه ريسك هاي بهداشتي ناشي از تماس با سرب است. در جاهايي كه حذف تماس امکان پذير نباشد مي بايست ريسك تماسي را با توجه به شدت خطر، اطلاعات در اختيار، در دسترس بودن روش هاي كنترلي، هزينه هاي حذف و يا اصلاح ريسك تا پايين ترين حد ممکن عملي كاهش داد. در برخي از موقعيت ها نياز به استفاده همزمان از دو يا چند اقدام كنترلي براي حذف و يا كاستن از ريسك مواجهه است. اقدامات كنترل ريسك بايد به عنوان جزئي از فرايند طراحي و يا به عنوان جزئي از تغييرات در محيط كار در نظر گرفته شود از اينرو اعمال آنها پس از انجام تغييرات در محيط كار توصيه نمي شود.

## Slide 42: کنترل تماس با سرب در محیط کار
بهترين اولويت كنترلي، جلوگيري از انتشار و در غير اينصورت به حداقل رساني انتشار سرب به هواي تنفسي مي باشد. به اين منظور ابتدا بايد اقدام به نمونه برداري هوا كرد. در صورتي كه غلظت سرب در هوا بيش از حد عمل توصيه شده بود و يا اگر تماس از هر راهي منجر به افزايش غلظت سرب درخون كارگران شده بود نياز به ارائه برنامه كنترل تماس است.
اگر غلظت سرب در هواي تنفسي كمتر از حد مجاز تماس شغلي باشد يا غلظت به طور اتفاقي بيشتر از حد مجاز تماس شغلي شده باشد ولي بلافاصله علت افزايش غلظت مشخص و با اجراي اقدامات اصلاحی، وضعيت اصلاح شده تلقي مي شود و نيازي به استفاده از روش هاي كنترلي نمي باشد.
روش هاي كنترل تماس با سرب به ترتيب اولويت عبارتند از حذف، جايگزيني، جداسازي و كنترل هاي مهندسي كه به صورت تركيب با هم نيز قابل استفاده هستند. پس از اعمال كنترل هاي فوق ، ريسك هاي باقيمانده با بهره گيري از كنترلهاي اجرايي و در نهايت با استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و رعايت بهداشت فردي كنترل خواهند شد.

## Slide 43: کنترل تماس با سرب در محیط کار
1- حذف سرب از فرآیند
2- جایگزینی
3- کنترل های مهندسی :
3-1) محصور سازی
3-2) سیستم تهویه موضعی
4- اصلاح فرآیند
5- کنترل های اجرایی :
5-1) اطلاعات ، دستورالعمل ها و آموزش
5-2) نظافت محیط کار
5-3) طراحی محیط کار
5-4) تسهیلات بهداشت
5-5) شست و شوی لباس های الوده
5-6) غذاخوری
5-7) روش های کار توصیه شده
5-8) تعمیر و نگهداری مناسب
5-9) تغییر در الگوهای کار
5-10) علائم و نشانه ها
5-11) مراقبت پزشکی
6- تجهیزات حفاظت فردی
7- برنامه حفاظت تنفسی
8- بهداشت فردی

## Slide 44: کنترل تماس با سرب در محیط کار
1- حذف سرب از فرآیند:
مؤثرترين و بهترين روش حفاظت از سلامتي كارگران حذف سرب از فرايند مي باشدكه سبب مي شود كار در محيطي فاقد ريسك و خطر تماس با سرب انجام شود. براي مثال، استفاده از رادياتورهاي آلومينيومي با مخزن پلاستیکی در صنعت خودروسازي به جاي استفاده از رادياتورهاي مسي با مخزن لحيم كاري شده با سرب.
2- جايگزيني:
سرب در گروه سرطانزاي انساني احتمالي و با اثرات احتمالي بر دستگاه توليد مثل طبقه بندي شده است، از اينرو جايگزيني مواد كم خطر تر بايد در اولويت قرار گيرد، در غير اين صورت بايد مصرف سرب را تا كمترين حد منطقي كاهش داد.
جايگزيني ياتاقان هاي سربي با ياتاقان هاي ساخته شده بر پايه قلع، جايگزيني رنگ سفيد پايه سربي با رنگ سفيد پايه دي اكسيد تيتانيوم، جايگزيني رنگ هاي حاوي%20 سرب با رنگ هاي حاوي% 2سرب، استفاده از لعاب پايه سربي به شکل دوغابه به جاي استفاده از مواد پودري به منظور كنترل انتشار گرد و غبار نمونه اي از روش هاي جايگزيني محسوب مي شوند.
پيش از انجام جايگزيني با مراجعه به صفحات ايمني مواد، بايستي اطمينان حاصل شودكه مواد جديد مشکلات بهداشتي جدي تري نسبت به سرب ايجاد نمي كنند.

## Slide 45: کنترل تماس با سرب در محیط کار
3-كنترل هاي مهندسي:
در محيط هاي كاري كه كارگران حداقل به مدت30 روز در سال در معرض تماس با گرد و غبار سرب در غلظت هايي بالاتر از حد مجاز هستند، كارفرما مي بايست با بهره گيري از كنترل هاي مهندسي اقدام به كاستن از غلظت سرب در هواي تنفسي به كمتر از 200 ميکروگرم در متر مکعب هوا كند. در غلظت هاي كمتر از 200 ميکروگرم در متر مکعب هوا مي توان به منظور كاستن از غلظت به كمتر ازحد مجاز50 ميکروگرمدر متر مکعب هواي تنفسي از تركيبي از كنترل هاي مهندسي، اجرايي و ماسك هاي تنفسي استفاده كرد.
اجراي كنترل هاي مهندسي نيازمند بررسي دقيق فرايندهاي توليد بوده و در مواردي توجيه دارد كه امکان جايگزيني سرب و مواد حاوي سرب با تركيبات كم خطر تر وجود ندارد. كنترل هاي مهندسي از نوع كنترل هاي فيزيکي هستند كه با كنترل انتشار آلودگي در نزديك ترين نقطه به منبع مانع از از انتشار گردوغبار، فيوم و يا ميست به محيط كار و باعث كاستن از تراز آلودگي محيطي و تماس هاي كارگري مي شوند.

## Slide 46: کنترل تماس با سرب در محیط کار
متداول ترین كنترل هاي مهندسي:
الف) محصور سازی:
با محصورسازي كامل كار، كارگر، فرايند يا سيستم جابجايي مواد، كه مسئول توليد و انتشار آلودگي هستند ضمن جلوگيري از انتشار سرب به محيط، تماس تنفسي تمامي كارگران حذف و يا به حداقل خواهد رسيد. محصور سازي جزئي، ممکن است منجر به كاهش تماس براي برخي از كارگران شود ولي منجر به كاهش مواجهه براي تمام كارگران نمي شود.
برخي از كاربردهاي روش محصور سازي در زمينه كنترل و پيشگيري از پخش و انتشار سرب در محيط كار به شرح زير مي باشد:
- نگهداري پسماند هاي سربي در ظروف دربسته
- استفاده از سيستم هاي تهويه مجهز به سيستم غبارگير
- جلوگيري از انتقال ناخواسته سرب به خارج از محل كار توسط كارگر با لباس و بدن آلوده
- مکان يابي محل تأسيسات شستشو، دوش و تعويض لباس به نحوي كه كارگران بدون عبور از بخش رفع آلودگي امکان ورود به ساير نواحي تميز را نداشته باشند.

## Slide 47: کنترل تماس با سرب در محیط کار
متداول ترین كنترل هاي مهندسي:
ب) سیستم تهویه موضعی:
تهويه موضعي امکان كنترل انتشار سرب و تركيبات آن را در منبع توليد فراهم مي كند. سيستم تهويه موضعي مناسب با كمترين تغيير و تداخل با فرايندهاي كاري و بدون انتقال آلودگي ها از منطقه تنفسي كارگر، به نحو مؤثر قادر به جمع آوري گرد و غبار يا فيوم هاي سرب بوده و به اين ترتيب مانع از انتقال گرد و غبار و فيوم هاي سربي به ساير نواحي كاري مي شود. طراحي سيستم تهويه موضعي براي يك فرايند بي توجه به ارزيابي های اوليه كار صحيحي نيست. منابع انتشار خيلي بزرگ، منابع كوچك متعدد و منابع متحرك با بهره گيري از سيستم تهويه موضعي قابل كنترل نمي باشند. در برخي از موارد غلظت آلاینده در توده آلودگي، ابعاد و سرعت توده آلودگي آنقدر زياد است كه با بهره گيري از سيستم تهويه موضعي قابل كنترل نمي باشد، در اين موارد كارفرما بايد ساير گزينه های كنترلي نظير جداسازي يا محصورسازي، حذف منابع آلودگي و يا كاستن از ابعاد منابع انتشار آلودگي را دنبال كند. با توجه به اينکه ذرات معلق سرب در محدوده ذرات استنشاقي هستند، توده آلودگي عملا غير قابل رؤيت بوده و شرايط مناسبي براي تماس ناخواسته كارگران فراهم مي شود. در چنين محيط هايي با بهره گيري ازلامپ هاي تيندال نوري و يا افزودن دود، مي توان شکل، سايز، سرعت و جهت حركت توده گرد و غبار را مشاهده كرد.

## Slide 48: کنترل تماس با سرب در محیط کار
متداول ترین كنترل هاي مهندسي:
ب) سیستم تهویه موضعی:
طراحي سيستم تهويه مؤثر و كارا با توجه به پارامترهاي زير امکان پذير است:
- چه گازها، بخارات، گرد و غبار و فيوم هايي توليد و منتشر مي شوند
- نحوه حركت و انتشار توده آلودگي همراه با جريان هاي هواي محيطي
- فرايندهايي كه داراي منابع انتشار آلودگي هستند
- تعداد كارگران و خصوصيات و ويژگي هاي كاري آنها در كنار منابع انتشار آلودگي
- غلظت آلودگي در محيط كار و ميزان كنترل مورد نياز
- قدرت آزادسازي منبع انتشار آلودگي

## Slide 49: کنترل تماس با سرب در محیط کار
متداول ترین كنترل هاي مهندسي:
ب) سیستم تهویه موضعی:
پس از اجراي سيستم تهويه موضعي، مسئوليت نگهداري سيستم در وضعيت بهينه و مناسب بر عهده كارفرما و كارگران مي باشد. وظيفه كارگران گزارش سريع موارد و مشکلات مشاهده شده است.
سيستم تهويه بايد در فواصل منظم به شرح زير بازديد و نتيجه بررسي و تست سيستم ثبت و حداقل به مدت 5 سال از تاريخ انجام، نگهداري شود.
- در شرايط كاري معمول: حداقل يك بار در فواصل 14 ماهه
- در ساير موارد: در فواصل زماني مناسب به تشخيص كارشناسي
- بازديد چشمي: حداقل هفته اي يك بار
در بررسي سيستم تهويه كه هر 14 ماه يك بار انجام مي شود مي بايست تمامي سيستم از هود تا محل تخليه همراه با پارامترهاي عملياتي نظير سرعت ربايش، سرعت در كانال، فشار استاتيك به دقت بررسي شوند. اندازه گيري كارايي سيستم كنترلي حداكثر 5 روز پس از هرگونه تغيير در محصولات، فرايندها و ساير سيستم هاي كنترلي كه ممکن است بر ميزان انتشار و تماس با آلودگي مؤثر باشند بايد انجام شود.

## Slide 50: کنترل تماس با سرب در محیط کار
4- اصلاح فرآیند:
برخي از مهمترين روش هاي اصلاح فرايند به شرح زير مي باشند:
- استفاده از روش هاي كاري مرطوب.
- نظافت محيط كار به روش هاي مکشي و يا روش هاي مرطوب.
- بريدن سرب يا فلزات حاوي سرب با اره يا وسايل برشي سرد به جاي برش كاري با ترچ هوا برش، يا قوس الکتريکي.
- استفاده از سرب به شکل امولسيون، دوغاب و يا خمير.
- كنترل دماي مذاب به كمتر از 450 درجه سانتيگراد وكاهش معني دار در انتشار فيوم هاي سرب.
- محصور سازي كامل سرب، مواد حاوي سرب و يا آلوده به سرب در بشکه ها و كيسه هاي غير قابل نفوذ و غير قابل نشتي و استفاده از اين منابع در شرايط تهويه موضعي.
- مرطوب سازي سرب در فرايندهاي آسياب خيس و يا فرايندهاي توليد خمير.
- مرطوب سازي كف كارگاه و سطح ميزهاي كار كه بر روي آن ها فعاليت هايي نظير توليد خمير، اندود سازي سطوح تيغه هاي باتري ها با خمير انجام مي شود.
استفاده از روش مرطوب در موارد زير ممنوع است:
- در كنار كوره ها بواسطه احتمال ايجاد خطر انفجار.
- در مجاورت مواد سربي حاوي آرسنيك و آنيموان كه منجر به توليد گازهاي آرسين و آستيبين مي شود.

## Slide 51: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5- کنترل های اجرایی:
اين كنترل ها در واقع سيستم هاي كاري هستند كه نقش مکمل در پيشگيري و يا كاستن از ريسك تماس با سرب دارند. در صورتي كه با اجراي ساير روش هاي كنترلي باز هم برخي از خطرات كنترل نشده و مقداري ريسك باقيمانده در محيط وجود داشته باشد كنترل هاي اجرايي توجيه پيدا مي كنند.
روش های کنترل اجرایی:
5-1) اطلاعات ، دستورالعمل ها و آموزش
5-2) نظافت محیط کار
5-3) طراحی محیط کار
5-4) تسهیلات بهداشت
5-5) شست و شوی لباس های الوده
5-6) غذاخوری
5-7) روش های کار توصیه شده
5-8) تعمیر و نگهداری مناسب
5-9) تغییر در الگوهای کار
5-10) علائم و نشانه ها
5-11) مراقبت پزشکی

## Slide 52: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-1) اطلاعات ، دستورالعمل ها و آموزش
اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش به عنوان جايگزين روش هاي كنترل ريسك محسو نمي شوند . ارائه اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش ها به كارگران شاغل به كار در محيط هاي پرگردوغبار كه در معرض تماس با غلظت هاي بالاتر از حد عمل سرب، يا بروز التهابات پوستي و چشمي هستند تأثير به سزايي در ارتقاء سلامت شغلي خواهد داشت. كارفرما موظف به تأمين اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش براي كارگران در معرض تماس با سرب است. كارگران تنها پس از دريافت اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش هاي لازم مجاز به كار با سرب مي باشند. تمامي كارگراني كه با سرب كار مي كنند، افرادي كه وظيفه نظارت بر كارگران و يا بازديد از محل كار را بر عهده دارند و يا به هر روش ديگري احتمالا در معرض گرد و غبار و فيوم هاي سرب هستند، نيازمند اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش هاي لازم مي باشند. اطلاعات لازم توسط آموزش، صفحات ايمني وبهداشت مواد، برچسب ها، صفحات اطلاعات فني و ساير اطلاعات ارائه شده از سوي سازنده، وارد كننده در اختيار كارگران قرار مي گيرد.
به منظور اطمينان از سودمندي و كارايي اطلاعات، دستورالعمل ها و آموزش ها بايد حداقل سالي يكبار و يا متناسب با تغييرات محيط كار به شرح زير در فواصل كوتاه تر مورد بازبيني قرار گيرند:
- تغيير در ماهيت خطر، براي مثال وقتي كه مواد جديدي در فرايند استفاده مي شوند.
- تغيير در روش هاي انجام كار و يا اقدامات كنترلي در فرايند.
- ارائه اطلاعات جديد در خصوص مخاطرات بهداشتي ناشي از تماس با سرب و مواد حاوي سرب.
- بازنگري محتويات علمي با هدف اطمينان از فهم آسان و درست اطلاعات، دستورالعمل ها وآموزش.

## Slide 53: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-1) اطلاعات ، دستورالعمل ها و آموزش
صفحات ايمني و بهداشت
صفحات ايمني و بهداشت سرب و تركيبات حاوي سرب به عنوان مهمترين مرجع دسترسي به اطلاعات ايمني و بهداشتي كار با ماده بايد حاوي اطلاعات زير باشد:
- تاريخ تهيه و بازنگري، سازنده، وارد كننده، نام محصول، خصوصيات فيزيکي و شيميايي مواد، تركيب مواد، نسبت هر يك از مواد در ساختار محصول، اطلاعات مخاطرات بهداشتي، كمك هاي اوليه، استفاده ايمن از ماده، استانداردهاي مواجهه تماسي، تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز، نحوه جمع آوري نشتي ها و آزادسازي هاي اتفاقي ماده، برخورد با موارد اورژانسي.
- اطلاعات ايمني و بهداشتي ماده بايد قبل از تهيه و خريد و يا استفاده از ماده تهيه و بررسي شوند. پس از مطالعه اطلاعات مي توان در خصوص استفاده از ماده تصميم گيري كرد.
- صفحات ايمني و بهداشت مواد بايد در مکان در دسترس براي تمامي كارگران درمعرض تماس با سرب قرار گرفته و اطمينان حاصل شود كه تمامي كارگران به راحتي به آن دسترسي دارند.
- رونوشت صفحه اطلاعات ايمني و بهداشت مواد بايد در نزديك ترين نقطه به محل كار كارگر در معرض تماس با سرب قرار داشته باشد.

## Slide 54: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-1) اطلاعات ، دستورالعمل ها و آموزش
برچسب گذاری ظروف حاوی سرب
ظروف حاوي سرب و مواد سربي بايد داراي برچسب باشند.كارفرما موظف است تمامي
ظروف حاوي سرب را به نحو مناسب برچسب گذاري كند. برچسب بايد داراي اطلاعات
زير باشد:
- نام ماده موجود در ظرف، نام، آدرس و شماره تلفن سازنده، اطلاعاتي در خصوص تركيبات يا اجزاء سازنده مواد موجود در ظرف
- خلاصه اطلاعات ايمني و بهداشت ماده
- نصب واژه خطر يا عبارت مشابه نظير مواد سمي، هشدار، احتياط، كه نشان دهنده شدت خطر باشد.
- ظروف حاوي مواد تا زماني كه كامل تخليه و به خوبي تميز نشده اند بايد داراي برچسب باشند.
- برچسب بايد سالم، تميز و غير قابل جابجايي از روي ظرف باشد.
- تمام ظروف مواد بايد داراي برچسب باشند. در صورتي كه ظرفي فاقد برچسب بود تا زماني كه تركيب مواد داخل ظرف تعيين نشده است بايد در محلي مطمئن و غير قابل دسترس با برچسب " احتياط، استفاده نشود: ماده ناشناخته" نگهداري شود.
- كارگران به محض مشاهده ظروف فاقد برچسب بايد مراتب را كارفرما يا مسئول ايمني و بهداشت گزارش كنند.

## Slide 55: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-2) نظافت محیط کار
مناطق و ايستگاه هاي كار با سرب بايد تميز و عاري از گرد و غبار سرب باشند. اين مهم در گرو تعامل كارفرما و كارگران است. تميز سازي منظم محيط كار، نقش مؤثري در كاستن از تماس هاي تنفسي وگوارشي با سرب دارد.
نظافت سطوح آلوده به سرب در وهله نخست بايستي با سيستم مکشي (فشار منفي) مجهز به فيلتر هپا، ترجيحاً از نوع مركزي و در غير اين صورت با دستمال مرطوب انجام شود.
روش نظافت بايد مانع از انتشار آلودگي به محيط كار و ساير نواحي تميز شود. استفاده از هواي فشرده و يا جاروي خشك ممنوع است. نظافت با جاروي برقي مركزي و يا متحرك مجهز به فيلتر هپا و در غير اينصورت با استفاده از روش هاي تر نظير نظافت با دستمال مرطوب مجاز مي باشد.
تميز سازي محيط كار بايد با تأكيد بر مناطق با استعداد انتشار آلودگي و محل هاي با احتمال تجمع گرد وغبار نظير لبه ها، قفسه ها، سطوح زبر، روي لوله ها و كابل ها، سطح ديوارها، سقف، ميزهاي كاري و سطوح خارجي ماشين آلات انجام شوند.
دستمال ها و فيلترهاي آلوده به سرب بايستي بر اساس روش هاي دفع ايمن معرفي شده از سوي كارفرما جمع آوري و دفع شوند.
به منظور كنترل انتشار گرد و غبار از منابع غير فرايندي، طاقچه ها و لبه هاي بالاي سر، سطح ديوارها، سقف، روي تيرهاي عرضي، لوله ها و تمامي نقاطي كه به نحوي محل تجمع گردوغبار هستند بايد به طور منظم تميز شوند.

## Slide 56: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-2) نظافت محیط کار
به منظور پيشگيري از تماس تنفسي و گوارشي با سرب، نظافت محيط كار بايد در فواصل منظم زير و در صورت لزوم هر وقت كه لازم است انجام شود:
- ميزهاي كار و سطح زمين، رختکن لباس‌هاي كارآلوده، محل هاي شستشو و يا بخش هاي اختصاص يافته به استعمال سيگار: حداقل يك بار در روز
- غذاخوري: حداقل يك بار در روز تميز و يا شستشو شود.
- سطوح خارجي تجهيزات و وسايل مورد استفاده در فرايند نظير راكتورها، ماشين ها: حداقل يك بار در روز.
- ماسك هاي تنفسي: در پايان هر شيفت يا دوره كاري
- لباس هاي حفاظتي: پيش از خروج از محل كار جهت ورود به غذاخوري و يا به دنبال استفاده روزانه به روش فشار منفي و يا حداقل هر هفته يك بار شستشو و در صورت لزوم تعويض شوند.

## Slide 57: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-3) طراحی محیط کار
كارفرما بايد طراحي محيط و ايستگاه هاي كاري را به نحوي انجام دهد كه تجمع آلودگي بر روي آنها به حداقل برسد.
پارامترهاي مؤثر بر طراحي محيط كار از ديدگاه رفع آلودگي و نظافت عبارتند از:
- بهره گيري از سطوح صاف و صيقلي و بدون خلل و فرج به منظور افزايش سهولت و كارايي در نظافت و رفع آلودگي سطوح.
- طراحي در، پنجره و تأسيسات داخلي تا حد امکان ساده، بدون لبه يا طرح هاي پيچيده.
- ديوارها و كف در نقاط اتصال به يکديگر، به طور كامل و بدون درز و شکاف با هم يکي شوند.
- سطح ديوارها و سقف بايد به طور كامل رنگ آميزي شوند. سطح زمين نيز بايد به طور كامل با مواد يا روكش هاي صاف و صيقلي كه به آساني تميز مي شوند پوشانيده شوند. لبه اين روكشها بايد حداقل تا 15 سانتي متربالای كف بر روي ديوار ادامه يابند.
- كف تأسيسات تا جايي كه امکان دارد، بايد هم سطح و بدون پله باشد، تا احتمال تجمع گرد وغبار و بروز سانحه در هنگام حمل مواد كاهش يابد.
- استفاده از شيرهاي آب پايي در دستشويي ها و آب خوري ها.
- انجام لوله كشي آب، فاضلاب، سيم كشي برق، سيستم گرمايش- سرمايش، تهويه، لوله كشي هواي تميز تحت فشار براي ماسك هاي تنفسي هوارسان و لوله كشي سيستم نظافت فشار منفي به صورت زير كار.
- طراحي واحد شستشو يا رفع آلودگي بايد بر اساس اصول منطقه بندي سه گانه مشتمل بر رختکن لباس هاي آلوده، حمام، رختکن لباس هاي منزل و رختکن لباس هاي كار تميز انجام شود.

## Slide 58: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-4) تسهیلات بهداشتی
تأمين تسهيلات مناسب براي شستشوي دست و صورت، شسشتوي تمام بدن (دوش) و تعويض لباس براي كارگران شاغل به كار در محيط هاي پر گردوغبار از عناصر كليدي در برنامه تأمين سلامتي كارگر و خانواده وي محسوب مي شوند. تسهيلات بهداشتي مانع از انتقال ناخواسته سرب در هنگام خروج از فرايند شده و ضمن به حداقل رساني تماس گوارشي و به حداقل رساني تماس هاي ثانويه ناشي از لباس هاي آلوده مانع از انتقال ناخواسته سرب به خانواده كارگر مي شوند.
اگر ارزيابي ريسك نشان دهنده آلودگي بالا به سرب بود، نياز به تسهيلات ويژه مشتمل بر اتاق هاي تعويض لباس تميز و كثيف مجزا از هم همراه با دوش و روشويي بين دو بخش مي باشد.
كارگران در بدو ورود به محل كار، ابتدا لباس هاي خود را در رختکن تميز درآورده و در كمدهاي شخصي قرار داده و پس از پوشيدن لباس كار تميز با عبور از بخش شستشو و رختکن تعويض لباس هاي كار آلوده به محل كار وارد مي شوند.در برگشت، قبل از خروج از محل كار ابتدا گرد و غبار ته نشين شده بر سطح پوست و لباس خود را با استفاده از سيستم هاي تميز سازي فشار منفي تميز كرده و سپس به رختکن لباس هاي كار آلوده وارد و لباس كار را در محل تعيين شده قرارمي دهد.
كارگر لباس كار را ترجيجاً بدون تماس با دست و به صورت پشت و رو از سمت سر به پا درآورده و سپس لباس را از سمت پشت آن كه تميز است تا كرده و در ظروف مخصوصي به همين منظور قرار داده و سپس به بخش شستشوي تمام بدن وارد مي شود.

## Slide 59: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-5) شستشوی لباس های آلوده
- در محل هایي كه انتشار بالای گردوغبار سرب به هوا وجود دارد، بايد محلي براي شستشوي لباس هاي كارآلوده در نظر گرفته شود.
- شسشتوي لباس هاي كار را مي توان در محل كار و يا در محل مشخصي در خارج از محل كار انجام داد.
- در موارد خاص كه امکان تأمين محلي بر شستشوي لباس نيست و يا شستشوي لباس مقرون به صرفه نيست، استفاده از لباس هاي حفاظتي يك بار مصرف توصيه مي شود.
- لباس هاي كار آلوده فقط به منظور شستشو و يا دفع و با اجازه كارفرما از محيط كار خارج مي شوند، از اينرو انتقال لباس كار توسط كارگر به خارج از محيط كار به دلايلي نظير تعمير و يا شستشو در منزل و يا در هر جاي ديگر ممنوع است.
- تعويض و جمع آوري لباس هاي كار آلوده در پايان شيفت كاري فقط در رختکن لباس هاي آلوده انجام مي شود.
- جمع آوري و ارسال لباس هاي كار آلوده به رختشوي خانه با استفاده از ظروف درب دار مخصوص يا كيسه هاي غير قابل نفوذ كه مانع از انتشار سرب به محيط مي شوند انجام مي شود.
- شستشوي لباس ها بايد حداقل يك بار درهفته در محل هاي با آلودگي كم و در نواحي با آلودگي بالا در فواصل كوتاه تر انجام شود.

## Slide 60: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-6) غذاخوری
- صرف غذا يا نوشيدني يا نگهداري غذا يا استعمال دخانيات در محل كار ممنوع است.
- نگهداري غذا در محل كار، كمد لباس هاي حفاظتي و يا همراه با ماسك تنفسي ممنوع است.
- استفاده از امکانات نوشيدن آب نظير آب سردكن داراي شير فشار فواره اي در محيط هاي غير آلوده و در محل هاي رفاهي كارگران بلامانع است.
- كارفرما بايد مطمئن شود كه صرف غذا، نوشيدني، مصرف دخانيات، نگهداري غذا و يا استفاده از مواد آرايشي در محل هاي كار يا مناطق آلوده به سرب، انجام نمي شود.
- كارفرما موظف به تأمين غذاخوري مناسب براي كارگران شاغل در معرض مواجهه تنفسي با سرب در غلظت هاي بالاتر از حد توصيه شده مي باشد.
- غذاخوري بايد داراي سيستم تنظيم دما، سيستم تهويه مجهز به سيستم تصفيه هوا باشد.
- كارگران شاغل به كار در محيط هاي با غلظت بالاتر از 200 ميکروگرم سرب در متر مکعب هواي تنفسي پس از آنکه لباس يا تجهيزات كاري شان با سيستم هاي تميز كننده فشار منفي، يا ساير روش هاي نظافت نظير تعويض رولباسي و... تميز شد، با عبور از واحد شستشو اجازه ورود به غذاخوري دارند.
- غذاخوري بايد در محلي نزديك به تسهيلات بهداشتي تعويض لباس و شستشوي بدن و دست و صورت و به دور از محيط هاي كاري آلوده قرار گيرد.

## Slide 61: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-7) روش های کار توصیه شده
انجام كار، جابجايي، ذخيره سازي و حمل و نقل ايمن سرب و پسماندهاي حاوي سرب در محل كار بايد بر اساس روش هاي كاري توصيه شده انجام شود.
روش هاي كاري به تمام چيزهايي اتلاق مي شوند كه كارفرما و اپراتور جهت انجام كار با حداقل انتشار آلودگي به آنها نياز داشته و مشتمل بر مديريت سيستم، نظارت بر عملکرد اپراتورها، بازديد دوره اي و اقدامات تعمير و نگهداري پيشگيرانه است.

## Slide 62: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-8) تعمیر و نگهداری مناسب
اطمينان از عملکرد مناسب و درست اقدامات كنترلي بر عهده كارفرما است. كارفرما بايد به نحوي برنامه ريزي كند كه فرايندهاي زير به طور منظم انجام شوند:
- بازديد منظم از فرايند و محيط هاي كار با سرب.
- بازديد از عملکرد سيستم هاي كنترلي.
- استفاده صحيح از سيستم هاي كنترلي و تجهيزات حفاظت فردي توسط كارگران.
- بررسي منظم عملکرد سيستم هاي كنترلي.
- سرويس منظم كنترل هاي مهندسي و تجهيزات حفاظت فردي.
- وجود يك سيستم گزارش دهي در محيط كار به نحوي كه هر گونه موارد نقص در سيستم هاي كنترلي كه منجر به كاستن از كارايي آنها مي شود سريعاً گزارش شوند.

## Slide 63: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-9) تغییر در الگوهای کار
با بهره گيري از الگوي كار چرخشي و يا ايجاد تنوع در وظايف كاري مي توان به نحو مؤثري از زمان تماس يك كارگر با سرب كاست. تغيير در الگوهاي كاري در وهله نخست سبب كاستن از تماس با سرب مي شود و ضمناً فرصت مناسبي براي سيستم هاي دفعي بدن به منظور دفع سرب جذب شده فراهم خواهد كرد.
از ديگر روش هاي تغيير الگوي كاري مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- ساده سازي كار. معمولا حجم هواي تنفسي در هنگام كار 4-3 برابر هواي مورد نياز در حالت
استراحت است و به همين ترتيب ميزان تماس تنفسي هم افزايش مي يابد، در نتيجه با ساده سازي كار كه با بهره گيري از روش هاي طراحي كار انجام مي شود مي توان به نحو مؤثري از ميزان تماس کاست.
2- انجام كارهاي با آلودگي بالا در مناطق يا زمان هايي كه كارگران كمتري در محل حضور دارند.
3- كاستن از غلظت آلودگي و طول دوره حضور كارگران در محيط هاي آلوده به سرب.
4- كاستن ازتعداد كارگران در معرض تماس و انتقال كارگران غير ضروري از بخش هاي با تماس.
5- كاستن از مقدار سرب موجود در فرايند اعم از مواد اوليه، محصولات و ضايعات حاصل از فرايند.
6- عدم استفاده از كارگران حساس نظير كارگران مبتلا به بيمارهاي كليوي يا خوني و يا زنان مستعد بارداري در محل ها و فرايندهاي آلوده به سرب.
7- جلوگيري از اضافه كار كارگران در محيط هاي آلوده به سرب.

## Slide 64: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-10) علائم و نشانه ها
در محيط هاي كاري آلوده به سرب و به ويژه محيط هاي با انتشارگرد و غبار و فيوم هاي سرب، بايستي با نصب علائم خطر به كارگران اطلاع رساني شود.
كارفرما موظف است علائم زير را در محيط هاي كاري كه غلظت سرب در هواي محيطي فراتر از حد توصيه شده است نصب كند." هشدار، ناحيه كار با سرب، سم، استعمال دخانيات، صرف غذا، نوشيدني و آدامس ممنوع ".
تابلوي فوق بايد با حروف درشت و كاملاً تميز در محلي روشن و در ديد عموم نصب شود.

## Slide 65: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-11) مراقبت های پزشکی
برنامه مراقبت پزشکي با هدف پايش سلامتي كارگران در معرض تماس با سرب و تشخيص هر گونه افزايش غلظت سرب خون پيش از بروز علایم و بيماري ها اجراء مي شوند. شرط لازم براي اجراي برنامه مراقبت پزشکي اشتغال به كار به مدت حداقل 30 روز در سال در محيط هاي آلوده به سرب است. مراقبت هاي پزشکي بايد همزمان با استخدام و پيش از شروع به كار كارگر انجام و در غير اين صورت با توجه به نوع كار، حداكثر يك ماه از تاريخ شروع به كار انجام شوند.
حفاظت از سلامتي كارگران شاغل به كار در محيط هاي كاري آلوده به سرب، در صورت دارا بودن شرايط زير نيازمند رعايت برنامه جامع مراقبت پزشکي است.
الف) كار در محيط هاي آلوده كه تماس تنفسي، گوارشي كارگران با سرب معني دار و قابل توجه است.
ب) غلظت سرب خون يا غلظت سرب ادرار كارگران در محدوده غلظتي زيستي باشد.
پ) تأييد نياز به ادامه مراقبت ها يا نظارت هاي پزشکي.

## Slide 66: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-11) مراقبت های پزشکی
آزمايش هاي پزشکي هرگز به عنوان جايگزين روش هاي كنترل ريسك محسوب نمي شوند. با اجراي اين برنامه از سلامتي كارگران در بدو استخدام اطمينان حاصل شده و بستري مناسب براي نظارت هاي بعدي فراهم مي شود. با انجام مراقبت هاي پزشکي، زنان باردار، زنان مستعد بارداري يا افراد با شرايط پزشکي خاص نظير ابتلاء به كم خوني و يا بيماري كليوي مورد نظارت دقيق تري قرار گرفته و با بررسي نتايج آزمايش هاي پزشکي كارگران، شرايط كاري كه نيازمند اعمال كنترل هاي لازم و يا حتي قطع تماس هستند شناسايي مي شوند.
برنامه مراقبت پزشکي مشتمل بر پايش زيستي سرب يا متابوليت هاي آن در خون كارگران، انجام معاينات و آزمايش هاي پزشکي، ثبت و نگهداري نتايج و اطلاع رساني نتايج به كارگر است.
الف) پایش زیستی
پايش هاي زيستي به عنوان ابزاري سودمند در ارزيابي مقدار سرب جذب شده در بدن
فرد از راه هاي تنفسي، گوارشي در محيط كار و ساير محيط هاي غير شغلي محسوب
شده و به اين ترتيب به عنوان نشانگر بسيار خوبي در ارزيابي تماس هاي فردي محسوب
مي شوند.

## Slide 67: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-11) مراقبت های پزشکی
فواصل انجام پایش های زیستی
- اندازه گيري سرب خون، پيش از اشتغال به كار در محيط با احتمال تماس تنفسي با غلظت هاي هوابرد سرب در غلظتي فراتر از حد عمل، در غير اينصورت حداكثر در مدت 2 هفته از شروع به كار.
- در اولين فرصت ممکن و به محض اعلام كارفرما، يا بروز علايم مسموميت ناشي از كار با سرب در كارگر.
- اندازه گيري سرب در خون كارگران در معرض تماس با سرب و تركيبات معدني سرب، به استثناء كارگران جوان و زنان مستعد بارداري بايد حداقل هر شش ماه يك بار انجام شود.
- در مواردي كه نتايج حاصل از دو آزمايش متوالي كارگران كمتر از 30 ميکروگرم در دسي ليتر بود، فاصله بين پايش ها به يك بار در سال افزايش مي يابد.
- براي كارگراني كه سرب خون آنها در حد 40 ميکروگرم در 100 ميلي ليتر خون يا بيشتر باشد، اندازه گيري ها حداقل هر 3 ماه انجام مي شود تا جايي كه غلظت سرب در خون در دو آزمايش متوالي به كمتر از 30 ميکروگرم در 100 ميلي ليتر خون برسد.
- زنان جوان مستعد بارداري يا كارگران جوان (كمتر از 18 سال) نيازمند تکرار آزمايش ها در فواصل كمتري به تشخيص پزشك هستند.
- در هر حال با توجه به غلظت سرب موجود در خون، فواصل بين آزمايش ها براي گروه هاي مختلف نبايستي بيشتر از 3 ماه شود.

## Slide 68: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-11) مراقبت های پزشکی
ب) معاینات پزشکی
كارگراني كه تماس بالايي با سرب دارند علائم و نشانه هاي عمومي نظير خستگي، ضعف، دردهاي شکمي، يبوست، دردها و ناراحتي هاي عمومي را تجربه مي كنند. اين علائم زمينه ساز ناراحتي هاي ديگري نظير بي خوابي، سوء هاضمه و يا روماتيسم هم مي شوند. به منظور تعيين علت اين عوارض عمومي، كارگر مي بايست توسط پزشك طب كار معاينه شود.
معاينه پزشکي شامل موارد زير است:
- معاينات دندان ها، لثه ها، سيستم هاي خوني، معده اي روده اي، كليه ها، قلبي- عروقي و عصبي.
- اندازه گيري فشار خون و بررسي وضعيت هاي ريوي در مورد كارگراني كه نياز به استفاده از ماسك تنفسي دارند.
- تهيه نمونه خون به منظور تعيين سرب خون، تعيين هموگلوبين، هماتوكريت، انديس هاي سلول هاي قرمز خون، ارزيابي مورفولوژي سلول هاي خوني قرمز، زينك - پروتوپورفيرين، نيتروژن- اوره خون و كراتينين سرم و در صورت درخواست كارگر، تست قدرت باروري در مردان و تست حاملگي براي زنان.

## Slide 69: کنترل تماس با سرب در محیط کار
5-11) مراقبت های پزشکی
پ) پرونده پزشکی
كارفرما موظف به تهيه و نگهداري پرونده پزشکي كارگران در معرض تماس با سرب به شرح زيراست:
- نام و نام خانوادگي كارگر، شماره پرسنلي، آدرس، شماره تماس كارگر و پزشك مسئول.
- كپي از قوانين و مقررات كار ايمن با سرب كه به اطلاع كارگر رسانيده شده است.
- توصيفي از وظايف كاري كارگر كه در تماس وي با سرب موثرهستند.
- غلظت سرب و ساير آلاينده ها در هواي تنفسي كارگر.
- اقلام حفاظت فردي مورد استفاده توسط كارگر.
- نتايج اندازه گيري غلظت سرب در خون.
- هر گونه توصيه ها و تصميمات پزشکي در مورد كارگر در معرض تماس و اقدامات درماني انجام شده.
- فرايندهاي آزمايشگاهي و هرگونه استاندارد ها يا راهنما هاي استفاده شده براي تفسير نتايج تست ها.
- اطلاعات پرونده پزشکي كارگران حداقل بايد به مدت 40 سال از تاريخ تهيه و يا به اندازه طول دوره خدمتي كارگر به اضافه 20 سال در آرشيو قابل دسترسي براي كارگر و سازمان هاي مسئول، بايگاني و نگهداري شود.
- در صورت خاتمه فعاليت شركت سوابق فوق به سازمان هاي مسئول انتقال خواهند يافت.

## Slide 70: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی

## Slide 71: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
كارايي وسايل حفاظت فردي وابسته به استفاده صحيح از آنها از سوي كارگران است، از اينرو اتکاء به وسايل حفاظت فردي در زمينه كنترل ريسك توصيه نمي شود.
در مواردي كه نياز به استفاده طولاني و يا در مواقعي كه نياز به مهارت در كار، راحتي در ديدوكنترل فرايند، و يا در مواردي كه آموزش لازم در زمينه استفاده صحيح از تجهيزات حفاظت فردي ارائه نشده باشد تمايلي به استفاده و يا استفاده صحيح از اين وسايل وجود ندارد.
استفاده از اين تجهيزات به عنوان يك گزينه در زمينه كنترل ريسك منوط به نظارت دقيق و مداوم است. بر اين اساس كنترل ريسك بايد ترجيحاً به روش هاي ديگر انجام و از اين وسايل تنها به عنوان راه حل موقتي و يا حداقل در جاهايي كه امکان كنترل تماس با استفاده از ساير روش هاي كنترلي مهندسي يا عملياتي امکان پذير نباشد، استفاده شود.
درصورت خرابي سيستم هاي كنترلي،كارگر به اتکاي تجهيزات حفاظت فردي مجاز به كار با سرب نمي باشد. براي مثال استفاده از دستگاه فرز دستي براي برداشت پوشش هاي رنگي حاوي بيش از10درصد وزني سرب در يك شيفت كاري در فضاي محصور شده فاقد سيستم تهويه مناسب با استفاده از وسايل حفاظت تنفسي نمونه اي از اين نوع هستند. تحت اين شرايط به دلايل مختلف نظيرعدم انطباق مناسب ماسك با صورت، خرابي ماسك و... تماس تنفسي قابل ملاحظه اي رخ مي دهد.

## Slide 72: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
تجهيزات حفاظت فردي مي بايست متناسب با نوع و غلظت آلودگي، ويژگي هاي كار و
خصوصيات كاربر انتخاب شوند. همواره آماده به كار، تميز و در دسترس بوده و توسط
افراد مجرب به طور مرتب بازديد شوند.
در خصوص پرسنل تعمير و نگهداري كه همواره در معرض شرايط پيش بيني نشده اي در حين كار هستند و امکان استفاده از كنترل هاي مواجهه تنفسي مهندسي و عملياتي براي آنها وجود ندارد، استفاده از تجهيزات حفاظت فردي و بويژه وسايل حفاظت تنفسي به عنوان يك ضرورت مطرح است.
به عنوان يك قاعده كلي استفاده از اقلام حفاظت فردي و بويژه وسايل حفاظت تنفسي در مواردي توصيه مي شود كه با بهره گيري از ساير سيستم هاي كنترلي نظير تهويه موضعي امکان كنترل آلودگي وجود ندارد.

## Slide 73: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
6-1) لباس حفاظت فردی
- در محيط هاي با احتمال آلودگي به سرب حتي با بکارگيري ساير اقدامات كنترلي، استفاده از پوشش هاي تمام بدن الزامي است. اين پوشش ها مانع از تجمع سرب بر روي لباس كار و بدن كارگر مي شوند. به منظور حفظ سودمندي اين رولباسي ها مي بايست به نحو مناسبي پوشيده شده و فاقد هر گونه آسيب ديدگي باشند.
- رولباسي بايد به طور منظم با توجه به غلظت سرب در هواي محيطي شستشو شوند.
- در مواردي كه امکانات شسشتوي لباس وجود ندارد، استفاده از رولباسي هاي يکبار مصرف توصيه مي شوند.
- لباس هاي معيوب و آسيب ديده، قبل از استفاده بايد به نحو مناسب تعمير و يا تعويض شوند.

## Slide 74: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
6-1) لباس حفاظت فردی
- جنس لباس از نوعي مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار سرب باشد.
- ناحيه يقه و آستین های لباس کار به خوبي چسبيده و لباس فاقد هر گونه جيب، لبه، شکاف و... باشد.
- جنس لباس از نوعي باشد كه ضمن دارا بودن جذب سطحي پايين به راحتي قابل شستشو و رفع آلودگي باشد.
- انتخاب لباس و روكفشي بايد بر اساس نيازهاي شغلي بوده و حداقل 2دست لباس يکي براي استفاده و ديگري براي تعمير و شستشو در نظر گرفته شود.
- لباس حفاظتي بايد متناسب با كار و شرايطي باشد كه كار در آن انجام مي شود، تمام بدن را بپوشاند و در برابر نفوذ و جذب سرب، گرد و غبار، فيوم و يا آلکيل هاي سرب مقاوم باشد.
- طراحي لباس بايد با توجه به ملاحظات ارگونوميك و بهداشت شغلي نظير استرس هاي گرمايي و تطابق با ابعاد بدني كارگر انجام شود.
- در اطراف كوره ها و فرايندهاي داغ علاوه بر اقلام حفاظتي معمول استفاده از محافظ پا به منظور پيشگيري از پاشش مواد مذاب بر روي پا ضروري است.

## Slide 75: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
6-1) لباس حفاظت فردی
- لباس ها پس از استفاده بايد در محلي تميز و به دور از نور خورشيد و در وضعيت عمودي نگهداري شوند.
- در هنگام كار با سرب استفاده از عينك هاي ايمني دوربسته تهويه شونده و حفاظ صورت توصيه مي شود.
- در محل هایي كه كف فرايند از آلودگي بالايي برخوردار است استفاده از روكش كفش سبب كاستن از انتقال آلودگي به مناطق تميز و منزل مي شود.
- در خصوص كار با سرب فلزي به شکل شمش نيازي به استفاده از تجهيزات حفاظتي به منظور محافظت در مقابل جذب پوستي سرب نمي باشد.
- استفاده از دستکش به منظور جلوگيري از كثيفي و آسيب فيزيکي به دست توصيه مي شود.
- در هنگام كار با آلکيل ها و نفتالات سرب، محافظت از پوست با بهره گيري از لباس هاي غير قابل نفوذ ضروري است.

## Slide 76: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
6-2) ماسک تنفسی
- انتخاب ماسك هاي تنفسي بايد توسط فرد متخصص نظيركارشناس بهداشت حرفه اي و با توجه به غلظت سرب در هواي تنفسي كارگر انجام شود.
- در شرايط غلظتي كمتر از حد 30ميکروگرم سرب بر متر مکعب هوا در طي 8 ساعت
كار روزانه، نيازي به استفاده از ماسك تنفسي نمي باشد.
- در جاهايي كه تغيير روش هاي كاري، تغيير ابزار كار و يا استفاده از سيستم هاي تهويه
موضعي موجب كاستن از غلظت سرب در هواي محيطي به حد قابل قبولي شده است، نيازي به استفاده از ماسك هاي تنفسي نيست.

## Slide 77: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
6-2) ماسک تنفسی
- ماسك هاي تنفسي نيم صورت وسايلي ارزان و ساده براي محافظت در مقابل مسموميت ناشي از تنفس هواي آلوده به گرد و غبار، فيوم سرب مي باشند. فشار منفي ناشي از تنفس هوا سبب عبور هواي آلوده از فيلترهاي تصفيه كننده هوا و ورود هواي تصفيه شده به محفظه ماسك مي شود.
- ماسك هاي تصفيه كننده مستعد نشتي هوا و ورود هوا از اطراف ماسك به داخل محفظه تنفسي هستند، از اينرو محافظت خوبي در مقابل غلظت هاي بالاي سرب ندارند.
- در اغلب موقعيت هاي صنعتي غلظت هاي سرب در هوا به حدي هستند كه مي توان از ماسك هاي تصفيه كننده هوا استفاده كرد، اين ماسك ها فقط در محيط هاي با اكسيژن كافي و تا غلظت هاي به بزرگي 500ميکرو گرم سرب در متر مکعب هوا قابل استفاده هستند.
- در شرايطي كه سيستم تهويه موضعي در سيستم وجود دارد ماسك هاي نيم صورت محفاظت خوبي در فعاليت هايي نظير تعمير رادياتور اتومبيل، رنگ آميزي يا اسپري لعاب بر روي شيشه، ريخته گري و ماشين كاري بر روي قطعات حاوي سرب فراهم مي كند.
- در كارهايي نظير سند بلاست، جوشکاري و يا برشکاري با تورچ هوا -برش ، گرد و غبار و فيوم بيشتري توليد مي شود كه نيازمند استفاده از ماسك هاي تنفسي با درجه حفاظتي بالاتر از ماسك هاي نيم صورت مي باشد.

## Slide 78: کنترل تماس با سرب در محیط کار
6- تجهیزات حفاظت فردی
6-2) ماسک تنفسی
- به طور كلي انتخاب ماسك هاي تنفسي براي هر گروه كاري با توجه به نيازهاي كاري
نظير نوع كار، طول دوره استفاده از ماسك، دقت در كار، فعاليت فيزيکي مورد نياز جهت
انجام كار، انطباق ماسك با صورت، رؤيت كار، راحتي، ارتباط با ساير كارگران و غلظت
معمول آلودگي در طي يك شيفت كاري انجام مي شود.
- وقتي كه كاربر در استفاده از لباس يا ماسك تنفسي احساس راحتي ندارد. بهترين ماسك و لباس حفاظتي الزاما به معناي بالاترين درجه حفاظتي نمي باشند.
- در محيط هاي كاري كه علائم تحريك و التهاب پوست و چشم در كارگران وجود دارد،
استفاده از ماسك هاي تنفسي تمام صورت توصيه مي شود.

## Slide 79: کنترل تماس با سرب در محیط کار
7- برنامه حفاظت تنفسی:
در محيط هاي صنعتي، دستگاه تنفسي اولين راه تماس كارگران با آلاينده ها محسوب مي شود، از اين رو اجراي يك برنامه حفاظت تنفسي مؤثر به منظور جلوگيري از مواجهه
تنفسي اهميت بالايي دركاستن از بيماري هاي شغلي خواهد داشت. بدون برنامه حفاظت تنفسي مؤثر عليرغم صرف هزينه، كارگران به طور مؤثر حفاظت نشده و در معرض خطر مي باشند.
اجزاي يك برنامه حفاظت تنفسي مؤثر در 9 بخش به شرح زيرقابل بررسي هستند:
1- بررسي دقيق شغل و تدوين معيارهاي مناسب براي انتخاب ماسك تنفسي.
2- انجام معاينات پزشکي براي كارگراني كه نياز به استفاده از ماسك تنفسي دارند.
3- ارزيابي انطباق ماسك با صورت كارگران.
4- استفاده درست از ماسكها در مواقع عادي و اضطراري.
5- تدوين برنامه هاي منظم به منظور نظافت، ضد عفوني، تعمير ونگهداري وتعويض و
ديگر اعمال مربوط به نگهداري از ماسك.
6- اطمينان از كيفيت و كميت هواي ورودي به ماسك، بويژه در ماسك هاي هوا رسان.
7- آموزش خطرات ناشي از مواجهه تنفسي با آلاينده هاي مختلف در محيط كار.
8- آموزش كارگران در زمينه نگهداري و استفاده درست از ماسك.
9- ارزيابي دوره اي از درجه تاثير و موفقيت برنامه حفاظت تنفسي.

## Slide 80: کنترل تماس با سرب در محیط کار
7- برنامه حفاظت تنفسی:
ارزیابی انطباق ماسک با صورت کارگران
- به استثناي ماسك هاي فشار مثبت، تمام ماسك هاي تنفسي بايد در شرايط فشار منفي يا همان تست انطباق با صورت بررسي شوند. نتايج حاصل از تست انطباق در فرمي ثبت مي شود كه حاوي اطلاعاتي در زمينه نام كارگر، نوع و مدل ماسك، نوع تست انجام شده، تاريخ انجام تست و درجه انطباق ماسك با صورت كاربر مي باشد.
- تست هاي انطباق بايد به طور سالانه و در موارد ويژه در فواصل كوتاهتر انجام شوند.
در صورتي كه كاربر به دلايلي نظير زخمهاي صورت، جراحي هاي زيبائي، تعويض دندان، يا تغييرات در وزن يا به هر دليلي تغييرات جسماني ظاهري داشته باشد، بايستي تست انطباق مجدداً تکرار شود.
- در صورتي كه مشخص شود كه ماسك تنفسي منطبق بر صورت نميباشد، بايستي از ماسك هاي تنفسي فشار مثبت استفاده شود.
- اگر كارگر داراي موهاي روي پيشاني، سوختگي بيش از حد در صورت، يا داراي ريش و سبيل باشد، انطباق ماسك با صورت به خوبي انجام نميشود و در اين حالت استفاده از ماسك منوط به ايجاد تغييراتي در مدل موها يا اصلاح صورت است.

## Slide 81: کنترل تماس با سرب در محیط کار
7- برنامه حفاظت تنفسی:
تمیز سازی و ضدعفونی ماسک ها
در حين انجام كار امکان آلودگي ماسك به ذرات سرب وجود دارد. كار با ماسك آلوده
زمينه ساز ايجاد التهابات و بيماري هاي پوستي خواهد بود. ماسك ها در پايان هر روز
كاري بايد با استفاده از سيستم هاي نظافت مکشي تميز شده و در فواصل منظم بر اساس دستورالعمل تميز و ضد عفوني شوند.

## Slide 82: کنترل تماس با سرب در محیط کار
تمیز سازی و ضدعفونی ماسک ها
دستورالعمل عمومي نظافت ماسك ها به شرح زيراست:
- فيلتر را جدا كنيد.
- قسمت هاي معيوب را تعويض كنيد. در تعويض قسمتهاي معيوب توجه داشته باشيد كه تمام قطعات تعويضي بايستي ساخت همان كارخانه سازنده باشد و توسط NIOSH تأييد شده باشند.
- قطعات ماسك را در آب گرم كه حاوي دترژنت ملايم است قرار داده و با يك برس زبر و محکم و يا مسواك آلودگي ها و مواد خارجي را پاك كنيد.
- بعد از شستشو قطعات را كاملا خشك كنيد.
- بسياري از حلال ها سبب آسيب به ماسك ميشوند. شستن ماسك با دترجنت هاي متوسط نيز روش مناسبي است. زماني كه شوينده از خاصيت ضد عفوني برخوردار نيست، ماسك را به مدت 2 دقيقه در يکي از محلول هاي زير قرار دهيد.
1 – محلول هپيوكلريت حاوي 50 ميلي گرم در ليتركلر را با 1 ليتر آب و 2 ميلي ليتر وايتکس مخلوط كرده و ماسك را به مدت2 دقيقه در آن قرار دهيد.
2 – محلول يد 500 ميلي گرم در ليتر. جهت تهيه محلول يد، 0/8 ميلي ليتر تنتوريد را دريك ليترآب رقيق كرده و ماسك ها را به مدت 2 دقيقه در محلول غوطه ور كنيد.
- پس از انجام ضدعفوني،آب كشي ماسك ها با آب تميز ضروري است.
- پس از انجام تميز سازي و ضد عفوني بايستي ماسك را در محل تميزي گذاشت تا با جريان هوا خشك شود، سپس بخش هاي مختلف ماسك و در پايان فيلترها را به ماسك متصل كرد.
- كارشناس بهداشت حرفه ای بايد به طور مرتب از ماسك ها بازديد كرده و از سلامت فيزيکي و تميزي ماسك مطمئن شود، نتايج اين بازديد ها، با ذكر تاريخ بازديد، ثبت و بايگاني مي شوند.

## Slide 83: کنترل تماس با سرب در محیط کار
8- بهداشت فردی:
- پيش از ورود به محيط كار، با توجه به ميزان آلودگي محيط كار از وسايل حفاظتي مناسب استفاده شود.
- وسايل حفاظتي بايد پس از مصرف شسته و كاملاً تميز شوند، مگر اينکه يك بار مصرف باشند.
- پرسنل بايد پس از ترك محل كار، لباس هاي كار را درآورده و دست و صورت را به دقت بشويند.
- كارگران شاغل به كار در محيط هايي كه غلظت ذرات سرب هوابرد در هواي محيطي بيش از حد مجاز توصيه شده باشد، تنها پس از دوش گرفتن و شستشوي كامل تمام بدن مجاز به ترك محل كار ميباشند.
- خروج از محل كار با لباس كار اكيداً ممنوع است، همانطور كه پرسنل بدون تجهيزات حفاظتي مناسب حق ورود به محيط كار را ندارند.
- به منظور پيشگيري از تماس گوارشي، صرف غذا، نوشيدني، مصرف سيگار يا آدامس در محل هاي كار با سرب ممنوع بوده و بايستي مانع از بردن اين قبيل چيزها به محل كار شد.
- صرف غذا، نوشيدني و استعمال سيگار بايد در محل هاي تميز انجام شود.
- غذا، نوشيدني و سيگار بايد در محل هايي تميز به غير از كمد وسايل حفاظت فردي نگهداري شوند.

## Slide 84: کنترل تماس با سرب در محیط کار
8- بهداشت فردی:
- هرگونه تماس دهاني با تجهيزات، نظير چسبانيدن برچسب، مکيدن سيال و ... در محيط كار ممنوع است.
- خروج هرگونه وسيله و وسايل حفاظتي به خارج از محل كار ممنوع است.
- لباس هاي كار، وسايل حفاظت فردي و وسايل و تجهيزات كاري در پايان شيفت كاري بايد به روش هاي تميز سازي مکشي تميز شوند.
- كارگران شاغل به كار در محيط هاي در معرض تماس با سرب بايد ناخن ها و موي خود را كوتاه نگه داشته، و پس از انجام كار دوش گرفته و لباس هايشان را عوض كنند.
- شستشوي كامل دست و صورت پيش از صرف غذا، استعمال سيگار يا خوردن نوشيدني، احتمال تماس ناخواسته به سرب را كاهش مي دهد.
- دست ها بايد پس از درآوردن لباس‌ها و دستکش هاي آلوده به دقت شسته شوند.
- شستشوي كامل مشتمل بر شستشو دست با صابون مايع و برس ناخن، استفاده از حوله هاي كاغذي يك بار مصرف و دست خشك كن برقي است.
- پس از شيفت كاري، كارگران آلوده به سرب مي بايست به طور كامل لباس كار خود را در محل معين شده تعويض كرده، دوش بگيرند و پس از شستشوي كامل بدن، وخشك كرد خود اقدام به پوشيدن لباس هاي شخصي و مراجعه به خانه كنند. با رعايت اين فرايند مي توان مانع از انتقال آلودگي از محيط كار به اتومبيل، منزل و اعضاء خانواده شد.

## Slide 85: برخورد با شرایط اضطراری
در صورتي كه عليرغم بکار گرفتن روش هاي كنترلي مختلف باز هم آزاد سازي ناگهاني و ريخت و پاش سرب و يا مواد حاوي سرب به محيط رخ داد نياز به دارا بودن برنامه برخورد با شرايط اضطراري به منظور كنترل شرايط بوجود آمده و جلوگيري از گسترش و عواقب آن است. در اين برنامه بايد نوع تجهيزات حفاظت فردي، نحوه كنترل و تامين محل هاي آزادسازي، نجات مصدومين، نحوه اطلاع رساني به ساير بخش ها، وظايف ساير كارگران و... به دقت تعريف شده باشد.

## Slide 86: انتقال سرب از محیط کار به منزل
افرادی که به طور اتفاقی در معرض مواجهه احتمالی با سرب هستند:
1- كارگران تعمير و نگهداري و نظافت چي ها كه به طور اتفاقي در معرض تماس قرار مي گيرند.
2- بازدید کنندگان از محل کار.
3- خانواده کارگران در معرض تماس که به طور مستقیم از طریق انتقال ناخواسته سرب از لباس و کفش و مو و دست آلوده از محل کار به منزل در معرض مواجهه قرار میگیرند.

## Slide 87: انتقال سرب از محیط کار به منزل
- از ديدگاه بهداشتي، كودكان و افراد زير 18 سال حق بازديد از فرايندها و مناطق آلوده به سرب را ندارند.
- برخي ازكارگران در پايان كار به نحو مناسبي استحمام و رفع آلودگي نکرده و يا اينکه بر اثر تماس با وسايل، سطوح و لباس هاي آلوده، آلودگي را به همراه خود به اتومبيل و منزل برده و به اين ترتيب مقدمات تماس و مسموميت اعضاء خانواده بويژه كودكان و زنان باردار را با سرب و تركيبات آن فراهم مي كنند.
- كودكان از ريسك تماس بالاتري برخودار هستند چون از رابطه دستي- دهاني بالاتري نسبت به بزرگسالان برخوردار بوده و ضمناً كارايي دستگاه گوارشي آنها در جذب سرب بيشتر از بزرگسالان است. مسموميت در كودكان طيف وسيعي از بيماري هاي رفتاري تا آسيب هاي مغزي را به دنبال خواهد داشت.
- در كودكان به علت عدم تکامل كافي سد خوني- مغزي تا قبل از 3 سالگي مقادير بيشتري سرب جذب دستگاه عصبي مركزي شده و مسموميت مغزي يا انسفالوپاتي ناشي از سرب با علائم تشنج، اغماء دركودكان در معرض تماس ايجاد مي شود.
- افزايش غلظت سرب در خون بزرگسالان تأثير نامطلوبي بر سيستم توليد مثل و بر جنين در حال رشد داشته و سبب بروز آسيب هاي عصبي دائمي در جنين مي شود.
- كار ايمن با سرب و پيشگيري از انتشار ناخواسته آن به اتومبيل، منزل و اعضاء خانواده نيازمند همکاري و تعامل دو طرفه كارگر و كارفرما است.

## Slide 88: وظایف کارگران در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
كارگر مسئول رعايت جنبه هاي ايمني و بهداشت در كاري كه انجام مي دهد مي باشد.
- استفاده درست از سیستم های کنترل ریسک که توسط کارفرما تأمين شده نظير سيستم تهويه، سيستم هاي نظافت فشار منفي، سيستم هاي كنترل دما، تجهيزات حفاظت فردي و...
- رعايت دستورالعمل هاي كار ايمن، رفع آلودگي پيش از ورود به غذاخوري، خروج از محل كارو...
- تعامل سازنده و متقابل با كارفرما در زمينه ايمن سازي محيط.
- پرهيز از خوردن، نوشيدن و يا جوئيدن آدامس و استعمال سيگار و يا آوردن خوراكي، نوشيدني ويا سيگار به محل كار.
- صرف غذا، نوشيدني و استعمال دخانيات در محل هاي تميز و عاري از آلودگي به سرب كه ازسوي كارفرما معين شده اند.
- شسشتوي دست وصورت و يا تعويض لباس و يا لباس هاي حفاظتي آلوده پيش از ورود به غذاخوري يا محل صرف نوشيدني.

## Slide 89: وظایف کارگران در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
- رعایت اصول بهداشت فردی.
- نظافت و تميز نگه داشتن محيط كار با روش هاي تعريف شده از سوي كارفرما.
- شسشتشوي دست و صورت و تميز كردن زير ناخن ها با فرچه پيش از صرف غذا يا
نوشيدني و يا استعمال دخانيات.
- مشارکت در ایمن سازی محیط کاری.
- شركت مستمر و فعال در دوره هاي آموزشي.
- آشنایی با نحوه استفاده صحیح وبه موقع از سیستم های کنترلی نظیر تهویه موضعی، تجهیزات و روش های کار صحیح.
- استفاده از لباس های حفاظتی و ماسک های تنفسی در محیط های پرگردوغبار و
بازگرداندن آن ها در انتهای شیفت یا روز کاری به محل تعیین شده.
- گزارش هرگونه اشکال یا خرابی در سیستم تهویه، اقلام حفاظت فردی، برچسب گذاری و... به سوپروایزر یا کارشناس بهداشت حرفه ای.

## Slide 90: وظایف کارگران در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
رعایت اصول بهداشت فردی:
- انجام كار با حداقل توليد و انتشار آلودگي.
- جمع آوري و انتقال مناسب پسمان ها در انتهاي شيفت كاري.
- رعايت توصيه هاي پزشکي در هنگام كار با سرب.
- رعايت توصيه ها و دستورالعمل هاي اعلام شده توسط كارشناس بهداشت حرفه اي.
- شستشو و نظافت تجهيزات حفاظت فردي در محل كار.

## Slide 91: وظایف کارفرمایان در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
كنترل تماس هاي شغلي و بهسازي محيط كار تنها در سايه مشاركت كارفرما و كارگران قابل دستيابي است.
- كارفرمايان وظيفه دارند محيط كار را به نحوي ايمن سازي كنند كه تماس كارگران با سرب كنترل شود و در جاهايي كه اين كار به لحاظ فني يا عملياتي امکان پذير نيست، تا حدامکان كنترل شده باشد.
- كارفرما مسئول تأمين تجهيزات حفاظت فردي مناسب، متناسب با كار و اطمينان ازتميز و آماده به كار بودن آنها است.
- كارفرما موظف است نحوه استفاده صحيح از لباس هاي حفاظتي را به كارگران آموزش داده و از رعايت اين آموزش ها توسط كارگران مطمئن شود.
- كارفرما موظف است با اجراي آموزش هاي تخصصي، وضع و اعمال قانون، تشويق به رعايت توصيه ها يا اقدامات بهداشتي مناسب از سودمندي برنامه هاي پيشگيرانه مطمئن شود.
- كارفرما موظف به ارائه آموزش هاي لازم در زمينه كار ايمن با سرب مي باشد.
- مسئوليت صيانت از سلامتي افراد بازديد كننده از محل كار، كه به طور اتفاقي و ناخواسته در معرض تماس با سرب قرار مي گيرند بر عهده كارفرما است.

## Slide 92: وظایف کارفرمایان در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
- كارفرما موظف است، كارگران را نسبت به خطرات بهداشتي كار با سرب و اهميت رعايت دقيق توصيه هاي بهداشتي در زمينه تعويض لباس كار، استحمام، شسستن دست ها در پايان كار و عدم انتقال وسايل كاري آلوده به خارج از محل كار آگاه نمايد.
- كارفرما موظف است بر اساس اولويت بندي اقدامات كنترلي در برنامه ارزيابي ريسك اقدام به ايمن سازي ايستگاه هاي كاري و محيط كاري نمايد.
- كارفرما موظف به تأمين تسهيلات شستشوي مناسب مشتمل بر بخش هاي رختکن لباس هاي آلوده، دوش و رختکن لباس هاي تميز مي باشد.
- كارفرما موظف است تسهيلات دوش و شستشوي دست و صورت و تمام بدن را براي كارگران فراهم كرده و مطمئن شود كه كارگران قبل از خروج از محل كار حتما دوش گرفته و بدون آلودگي از محيط كار خارج مي شوند.
- در خصوص كارگراني كه در معرض غلظت هاي كمتر از200ميکروگرم سرب در مترمکعب هواي تنفسي مي باشند، كارفرما موظف به تأمين دست شويي هاي مناسب جهت شستشوي دست و صورت مي باشد. كارگران موظف به شستشوي دست و صورت خود پيش از خروج از محل كار مي باشند.

## Slide 93: وظایف کارفرمایان در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
- كارفرما بايد سيستم هاي تميز كننده فشار منفي نظير جاروبرقي هاي مركزي مجهز به فيلترهاي هپا را در محل كار جهت نظافت و جمع آوري سرب ته نشين شده بر سطح لباس هاي كار، ماسك هاي تنفسي و تجهيزات كاري در پايان كار را فراهم كند. سيستم هاي نظافتي بايد به نحوي طراحي شده باشند كه مانع از انتشار مجدد گردوغبار سرب جمع آوري شده به محيط شوند.
- كارفرما موظف است به منظور بررسي اثر بخشي برنامه حفاظتي در مقابل سرب، در فواصل زماني منظم اقدام به جمع آوري نمونه از سطح پوست و سطوح داخلي اتومبيل كارگران كند.
- كارفرما موظف است نتايج نمونه برداري هوا، نمونه برداري از سطح پوست يا از محيط داخلي اتومبيل را به اطلاع كارگر رسانيده و توصيه هاي لازم را به كارگران ارائه كند.
- اگر كارگران در معرض تماس با سرب در غلظت هاي فراتر از حد توصيه شده باشند، يا در جاهايي كه احتمال تحريك و التهاب پوست و چشم وجود دارد كارفرما موظف به تهيه لباس حفاظت فردي مشتمل بر رولباسي، لباس هاي تمام بدن، دستکش، كلاه، كفش يا روكفشي هاي يك بار مصرف، حفاظ صورت، عينك هاي ايمني دور بسته تهويه دار، و يا ساير اقلام حفاظت فردي مناسب بنا به نياز است.

## Slide 94: وظایف کارفرمایان در راستای ارتقاء کیفیت محیط کار
- كارفرما بايد براي كارگراني كه در معرض غلظت هاي تنفسي بيشتر از 200ميکروگرم سرب در متر مکعب هوا در طي يك شيفت كاري 8ساعته هستند، اقدام به تهيه لباس حفاظتي كند.
- هر گاه كنترل هاي مهندسي و اجرايي قادر به رسانيدن غلظت سرب در هواي تنفسي به كمتر از حد 50ميکروگرم سرب در متر مکعب هوا نباشد،كارفرما موظف به تأمين ماسك هاي تنفسي براي كارگران است.
- كارفرما موظف به ارزيابي پزشکي كارگران پيش از استفاده از ماسك هاي تنفسي است تا مشخص شود كه آيا كارگر قادر به استفاده از ماسك تنفسي مورد نظر هست؟ اين موضوع علي الخصوص براي سيگاري ها، افراد با ناراحتي هاي قلبي و تنفسي و افرادي كه در هنگام استفاده از ماسك تنفس دچار مشکل تنفسي مي شوند ضروري است.
- در محيط هاي كاري كه كارگران به مدت حداقل يك ماه در سال در معرض غلظت هاي سرب در هواي تنفسي در غلظتي بيشتر از حد توصيه شده باشند كارفرما موظف است با اجراي كنترل هاي مهندسي و يا كنترل هاي اجرايي اقدام به كنترل مواجهه با سرب كند مگر اينکه اثبات شود كه انجام اين اقدامات امکان پذير نيست.
- سازمان هاي مسئول توصيه مي كنند كه كارفرمايان بايد هواي محيطي آلوده به سرب درغلظت هاي بالاتر از حد توصيه شده 8ساعتي ( 50ميکروگرم در متر مکعب هوا) را با اعمال روش هاي كنترلي به حدود قابل قبول برسانند.

## Slide 95
سپاس از توجه شما عزیزان