## Slide 2
ویژه كارگران صنایع دارای سیلیس
مرکز بهداشت شماره ذو شهرستان قم
واحد بهداشت حرفه ای

## Slide 3
مقدمه
سیليس درصنعت كاربردهاي فراوان دارد و پس از گردش درچندين فرايند وارد چرخه توليد و تجارت مي گردد. در اولين فرايند يا فرايند اصلي مثل معادن سيليس يا سيليس كوبي‌ها اين ماده بنا به هدف مورد نظر توليد يا پرورده شده و پس از درجه بندي به بازار عرضه مي‌شود و سپس بنا به تقاضاي صنايع و مشاغلي مثل شيشه سازي، ريخته گري، كاشي و سراميک سازی و عمليات سندبلاستينگ، وارد دومين فرايند شده و به عنوان ماده اصلي در اين صنايع مورد استفاده قرارمي گيرد.
درمرحله يا فرايند سوم، سيليس درحين انجام خدماتي مثل برش دادن، ساب دادن، مته كردن، خرد كردن، تراشيدن وديگر عمليات مشابه بر روي قطعات بتني و سنگي و ديگر قطعات حاوي سيليس ايجاد مي شود و درصورت عدم استفاده از امكانات پيش گيري و كنترل كننده، ذرات سيليس درمحيط كار پراكنده شده و درصورت استنشاق آن توسط كارگران خطرات ريوي را به دنبال خواهد داشت.
اگرچه به دليل خواص فيزيكي و شيميايي مناسب سيليس درصنايع فوق حذف آن از چرخه توليد امكان پذير نمي باشد و يا نميتوان در تمام عرصه هاي توليد ازجايگزين‌هاي مشابه استفاده كرد ولي ميتوان با استفاده ازتجارب، پيشنهادات و راهنماهاي سازمان‌هاي بهداشت صنعتي و بهداشت حرفه‌اي جهان مثل سازمان OSHA -ACGIH -NIOSHسازمان بين المللي كار و سازمان بهداشت جهاني و همچنين از تجارب اساتيد هيئت علمي دانشگاه‌هاي معتبر كشور بهره گرفت.

## Slide 4
اهداف
هدف از تدوين اين راهنما، آشنايي با سيليس و مشاغل مربوط به آن، راه‌هاي كنترلي مواجهه با سيليس و ارايه راهكارهاي اساسي جهت پيش گيري از بروز بيماري شغلي سيليكوزيز مي باشد.
اصطلاحات و تعاریف
سيليس: سيليس يا سيليسيم دي اكسيد با فرمول شيميايي SiO2 فراوان ترين تركيب اكسيدي موجود در پوسته زمين است و در طبيعت به صورت آزاد و يا به صورت تركيب با ساير اكسيدها وجود دارد.
گرد و غبار: ذرات جامدي كه قادرند به طور موقت در هوا يا گاز به صورت معلق باقي بمانند تمايلي به چسبندگي ندارند مگر اينكه تحت نيروي الكتريكي يا نيروهاي فيزيكي مانند نيروي وزن يا نيروي گريز از مركز قرار گيرند و رسوب كنند و در اثر فرايندهاي مثل ساييدن، خرد كردن، مته كردن، تركانيدن، اره كردن توليد مي شوند و در محدوده يكصدم تا صد ميكرون مشاهده مي شود.
سازمان های بين المللي بهداشت حرفه‌ای: سازمان هاي بین المللي در ارتباط با بهداشت حرفه ای عبارتند از :1 -سازمان بهداشت جهاني 2- سازمان بين المللي كار 3-سازمان ايمني و بهداشت حرفه ای4- انستيتوي ملي ايمني و بهداشت حرفه اي 5- سازمان دولتي متخصصین بهداشت صنعتي آمريكا .

## Slide 5
محيط كار:
مكاني است محدود شده كه كاركنان با توجه به شرح وظايف در آنجا مشغول فعاليت هستند.
كارگر :
از لحاظ قانوني كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي به درخواست كارفرما كار ميكند.
كارگاه :
محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار ميكند.
كنترل:
به معني نظارت كردن و جلوگيري كردن از عوامل مي باشد.
اقدامات كنترلي:
مجموعه فعاليت هايي كه براي اعمال نظارت و جلوگيري از عوامل زيان آور محيط كار بكار مي رود.
كنترل مهندسي:
مجموعه فعاليت‌ها يا اقدامات فني و مهندسي كه براي اعمال نظارت و جلوگيري از عوامل زيان آور محيط كار بكار مي رود.
جداسازی :
يعني جدا كردن فيزيكي يا ايجاد مانع بين فرد و عامل خطر كه از قرار گرفتن فرد در معرض خطر جلوگيري مي‌نمايد.
تهويه :
به معني هوارساني و ايجاد شرايط تنفسي راحت براي افراد مي باشد.

## Slide 6
وسايل حفاظت فردی :
وسايل و تجهيزاتي است كه براي كاهش خطرات كاركنان در مقابل عوامل زيان آور محيط كار در زماني كه اقدامات كنترلي و مهندسي امكانپذير نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد.
بيماری شغلي:
بيماري‌هايي هستند كه به دليل نوع و ماهيت كار و در محيط كار كه داراي عوامل زيان آور اثرگذار بر سلامت شاغلين هستند بوجود مي آيند.
سيليکوزيز:
بيماري شغلي پيش رونده، ناتوان كننده و اغلب بيماري كشنده ايست كه در اثر تماس و استنشاق ذرات قابل تنفس سيليس متبلور بوجود مي آيد.
ماسک تنفسي N95 :
اين نوع ماسك‌ها به طور عام به تصفيه كننده هاي ذرات معروف هستند وعلامت «N» خالصه عبارت
«TO oil to resistent “Not به معناي عدم مقاومت در مقابل ذرات روغني بوده و علامت"95 "يعني اين نوع فيلتر داراي كارآيي 95 درصد جهت جلوگيري از ذرات مي باشد.
ماسک تنفسي نيمه صورت:
ماسک تنفسي كه روي صورت قرار مي گيرد و دهان و بيني را مي پوشاند.
ماسک تنفسي كامل صورت: ماسک تنفسي كه روي صورت قرار مي گيرد و علاوه بر دهان و بيني، چشم‌ها را نيز مي پوشاند.

## Slide 7
استاندارد:
معيار يا استاندارد عمل ايجاد مقرراتي است براي استفاده عمومي و مكرر با توجه به مشكلات بالفعل و بالقوه كه هدف از آن دستيابي به ميزان مطلوبي از نظم در يک زمينه خاص است.
سند بلاستينگ:
واژه سندبلاست به معني ماسه پاشي یا شن پاشي است و به وسیله هواي فشرده و پاشش يا پرتاب مواد ساينده با سرعت بالا براي تمیز كردن یا صيقل دادن سطوح فلزي استفاده مي شود.
معاينات اوليه:
معاينات اوليه يا قبل از استخدام براي تعيين استعداد بدني، قابليت و توانايي فرد براي كار موردنظر در قبل از استخدام انجام مي شود.
معاينات دوره ای:
معاينات دوره اي يا ادواري براي تشخيص زودرس بيماري‌ها و عوارض ناشي از كار و اقدام و درمان فوري آن‌ها به طور مرتب هر سال يكبار و يا براي كارهاي سخت و زيان آورو مواد شيميايي خطرناک هر شش ماه يكبار انجام مي گيرد.
اسپيرومتری:
براي اندازهگيري حجم هواي دم و بازدم و تعيين ظرفيت تنفسي افراد كاربرد داردوبراي تشخيص بيماري‌هاي ريوي شغلي مثل سيليكوزيز استفاده مي شود.

## Slide 8
حاد:
در لحظه ادامه دارد و معمولآ شديد است مثل مسموميت.
مزمن:
زمان دار بوده و در طول مدت زمان خود را نشان مي دهد مثل بيماري‌هاي شغلي.
نمونه برداری:
انتخاب قسمتي از ماده مورد آزمايش است، بطوريكه تمام خواص آن ماده را دارا باشد.
مقادير حد مجاز:
مقاديري كه بوسيله اندازه گیري ، آزمايش و یا تجربي توسط سازمان هاي بهداشت حرفه اي ملي و بين ا لمللي تهيه مي شود و به عنوان راهنما براي كنترل مواجهه با عوامل زيان آور محيط كار مثل سيليس مورد استفاده قرار مي گيرد.
اتاقک:
فضاي محدود و محصورشده مجهز به سيستم تهويه براي كار با سيليس.
سيستم تر:
وسايل، ابزار يا دستگاه هاي مجهز به شلنگ يا آبپاش براي مرطوب نمودن محیط كار كاربرد دارد.
سيستم تهويه مکنده موضعي :
اين سيستم به هود، كانال، هواكش، جمع آوري كننده يا فيلتر مجهز بوده و براي پلايش هواي محيط كار استفاده مي شود.

## Slide 9
فيلتر هپا :
صافي با كارآيي بالا براي جذب آئروسل‌ها و ذرات مثل سيليس كاربرد دارد. اين نوع صافي براي ذرات در حد سه ميكرون داراي راندمان 77/55 درصد يا بالاتر مي باشد.
ريخته گری:
علم و فن شكل دادن فلزات و توليد قطعات از طريق ذوب فلز و ريختن ماده مذاب در قالب هاي تهيه شده مي باشد.
ماسه سيليسي:
از نوع كوارتز رسوبي هستند كه به صورت طبيعي خرد شده اند و در صنايع ريخته گري و عمليات سند بلاست كاربرد دارد.
جاروب صنعتي:
جاروب‌هاي برقي داراي موتوربا قدرت مكندگي بالا بوده و به سيستم شستشو دهنده صنعتي نيز مجهز هستند.
صنعت ساختمان:
صنايع و كليه فعاليت‌ها و خدمات مربوط به ساختمان اعم از صنايع توليد مصالح ساختماني و فراورده هاي بتني وهمچنين فهاليت‌هاي مربوط به ساختمان سازي و تخريب ساختمان را شامل مي شود.
محصور نمودن:
محدود كردن فعاليت در فضاي بسته همراه با تهويه مناسب مثل كار در چادر برزنتي و يا چادر پلاستيكي و مشابه آن.

## Slide 10
گرد و غبارسیلیس درکجاها یافت می شود؟
گرد و غبار سيليس درتعداد بيشماري ازصنايع، مشاغل وحرف مشاهده مي شود ودر خيلي از موارد براي كارگران خطرناک مي باشد و بيماري ريوي سيليكوزيس رابه دنبال دارد.
مشاغل کار با سیلیس با احتمال خطر بالا:
عملیات سندبلاستینگ یا شن پاشی و ساینده پاشی
سنگ کوبی ها ( سیلیس کوبی ها)
سنگ بری ها
صنایع ریخته گری ( ماهیچه سازی، سمباده کاری، پرداخت و ...)
معادن روباز و روبسته سیلیس
صنایع شیشه سازی و شیشه گری
صنعت کاشی و سرامیک

## Slide 11
سایر مشاغل کار با سیلیس
صنایع ساختمانی ( ساختمان سازی، تخریب ساختمان، استفاده از چکش های بادی و...)
کوره های آجرپزی
عملیات تونل سازی
صنایع تولید سیمان پرتلند
جاده سازی و تهیه آسفالت
تولید فرآورده های بتنی ( مته کردن، سائیدن، صاف کردن و...)
صنایع سمباده سازی، رنگ سازی، تولید دترجنت و صابون
صنایع فولاد
صنایع کشتی سازی
صنایع تصفیه آب
صنایع هنری ( سفال سازی، کوزه گری، عقیق تراشی، انگشتر سازی)
معادن طلا، مس و سایر سنگ های قیمتی
فروشندگان مصالح ساختمانی
کشاورزی
بنایی و کاشی کاری ( در قالب کارهای ساختمانی)
مشاغل دندانپزشکی ( تهیه آمالگام و...)

## Slide 12
کلیات عوارض و بیماری‌های شغلی مرتبط با سیلیس
بيماري سيليكوز يا سیليکوزيس يک بيماري شغلي پیش رونده ، ناتوان كننده و اغلب بيماري كشنده ايست كه در اثر تماس و استنشاق ذرات قابل تنفس سيليس متبلوربوجود مي آيد. اين ذرات با چشم ديده نمی شوند و فقط با ميكروسكوپ قابل رؤيت هستند.
همانطوركه پيشتر گفته شد سيليس به دو شكل متبلورو غيرمتبلوريا بي شكل وجود دارد ونوع سیليس متبلور به وفور در طبيعت و در پوسته زمين، خاک، ماسه و در سنگ هاي گرانيتي وبطوركلي علاوه بر صنعت در خيلي از موادي كه انسان بطور روزانه با آن سروكار دارد نيز يافت مي شود.
به عنوان مثال ريشه سبزيجات نشسته مثل هويج ممكن است به مقدارزيادي خاک حاوي سيليس متبلورآلوده باشید و براي كارگران برداشت كننده، بسته بندي كننده و افرادي كه بعداً با آن تماس خواهند داشت خطرناک باشد.
اين موضوع مهم را به خاطر داشته باشيم "سیلیس فقط در زمانی می تواند سیلیكوزيس ايجاد نمايد که گردو غبار آن توسط تنفس وارد ريه ها شود"

## Slide 13
خطرات بهداشتی سیلیس وبیماری‌های مربوط به آن کدامند؟
كارگراني كه درمشاغل با احتمال خطربالا كار مي كنند مثل سیليس كوبي ، سندبلاستينگ و سنگ بري و به نحوي درمعرض ذرات سيليس قرار دارند، بعد ازمدتي ميتوانند به بیماري ریوي خطرناک ، ناتوان كننده وكشنده سيليكوزيس دچار شوند.
اين بيماري با توجه به غلظت گرد وغبارسیليس و طول مدت تماس به شكل هاي مختلف سيليكوزيس مزمن- سيليكوزيس حاد و سيليكوزيس شتابان (تسريع شنونده) نمايان مي شود.
در نزد افرادی که درمعرض سیلیس وبیماری ريوی سیلیكوزيس قراردارند درابتدا علامتی ديده نمی شود و درپیشرفت بیماری علائم ذيل مشاهده می شود:
 تنگی نفس
 سرفه شديد
 ضعیف شدن
و مهمتر ازهمه، سيليس درتابلوي سرطان‌ها به عنوان عامل سرطانزاي انساني شناخته شده است.

## Slide 14
چگونه پزشک سیلیکوزیس را تشخیص می دهد؟
پزشک با دريافت سابقه و شرح حال كامل شغلي فرد و انجام راديوگرافي ريه و آزمايش اسپيرومتري مي تواند بيماري سيليكوزیس تشخيص دهد.
اشکال مختلف سیلیکوزیس کدامند؟
سيليكوزيس به سه شكل سيليكوزيس مزمن، سليكوزيس حاد و سيليكوزيس شتابان يا تسريع شونده روي بيمار اثر گذار است:
سیلیکوزیس مزمن:
بعد از ده سال يا بيشتردر اثر تماس با غلظت پايين سيليس بوجود مي آيد.
سیلیکوزیس حاد:
بعد از 4 تا 5 سال و بعد از تماس با سيليس با غلظت بالا ايجاد مي شود.
سيليکوزيس شتابان(تسريع شونده):
بعد از 5 تا 16 سال و بعد از تماس اوليه با سيليس با غلظت بالا ايجاد مي شود. در نزد افرادي كه در معرض سيليس و بيماري ريوي سيليكوزيس قراردارند در ابتدا علامتي ديده نمي شود ودر پيشرفت بيماري علائم ذيل مشاهده مي شود:
تنگی نفس-سرفه شدید-کم شدن اشتها-ضعیف شدن

## Slide 15
ذرات سیلیس چگونه وارد ریه می شود؟
در ریه چه اتفاقی رخ می دهد؟
در فعاليت‌ها و مشاغل كار با سيليس مثل عمليات سندبلا سیتينگ ذرات سیليس معلق در هوا از طریق تنفس وارد ريه شده و درآلوئول‌ها يا حبابچه هاي ريوي به دام مي افتند و به بافت ريه آسيب ميرسانند و بافت ريه زخمي شده وشكل ريه حالت جمع شدگي پيدا كرده وكوچیک مي شود و درطي مدت نموده وتنفس مشكل مي شودو درصورت ادامه كار با سيليس، سيليكوزيس كم كم نمایان خواهد شد.
علامت سیلیکوزیس کدام است ؟
اگرچه سيليكوزيس در ابتدا بدون علامت مي باشد ولي در شروع بيماري بيمار مشكل تنفسي به شكل تنگي نفس دارد و با سرفه شديد همراه خواهد بود و علامات ديگر مثل از دست دادن اشتها، درد قفسه سينه و ضعيف شدن بدن نيز مشاهده خواهد شد. سیلیكوزيس بعد از انجام معاينات دوره اي و ازمايشات مربوطه توسط پزشک متخصص طب کار يا متخصص ريه قابل تشخیص است.

## Slide 16
كنترل تماس‌های تشديد كننده در تماس با سيليس:
بعضي ازعوامل مثل كشيدن سيگار و بيماري سل و يا كاهش ظرفيت تنفسي به هردليل مي تواند اثر تشديدكننده بر بيماري‌هاي ريوي مثل بيماري سيليكوزيس داشته باشد واين افراد نسبت به ديگران تمايل بيشتري را براي مبتال شدن به بيماري سيليكوزيس ازخودشان نشان مي دهند. اين عوامل عبارتند از:
كشيدن سيگار
- بيماري‌هاي قلبي، سرطان ريه، آمفيزم وديگر ناراحتي هاي ريوي را به دنبال دارد و افرادي كه درتماس با ذرات سيليس قرار دارند و از طرفي دخانيات بخصوص سيگار مصرف مي نمايند بيشتر از ديگران در معرض بيماري‌هاي ريوي، ازجمله بيماري ريوي سيليكوزيس قرار دارند و سيگار نيز اثرتشديد كننده بر بيماري خواهد داشت.
بيماری سل
- اين بيماري نيزمي تواند اثرتشديد كننده بر ريه افرادي كه با ذرات سيليس تماس دارند داشته باشد.
كاهش ظرفيت ريوی
- عوامل كاهش دهنده ظرفيت ريوي به صورت دائم يا موقتي، مثل سرما خوردگي مي تواند اثر تشديد كننده بر ريه افرادي كه با ذرات سيليس تماس دارند داشته باشد.

## Slide 17
راهکارها:
رعايت قانون منع كشيدن سيگار در محل كار.
عدم كشيدن سيگار و يا ترک نمودن سيگار در نزد افرادي كه درتماس با سيليس هستند.
نصب تابلوهاي هشداردهنده در محل كار در مورد خطرات سيگار.
انجام به موقع معاينات قبل از استخدام و دوره اي به منظور تشخيص فوري بيماري و انتخاب افراد سالم و گماردن آن‌ها درشغل مورد نظربا توجه به استعداد شخصي.
افزايش ظرفيت ريوي توسط ورزش و تمرينات.

## Slide 18
اقدامات کنترلی سیلیس کدامند؟
علاوه براقدامات كنترلي خاص براي انواع مشاغل كار با سيليس، اقدامات كنترلي عمومي يا كلي به شرح ذيل مي تواند جهت جلوگيري ازتماس با سیليس وعوارض و بيماری‌هاي ناشي از آن مفيد به فايده باشد.
 جلوگیری ازورود سیلیس به محیط کار
 کنترل گردو غبار سیلیس درهوای محیط کار
 جلوگیری ازورود گردو غبار سیلیس به ريه کارگران
به منظوردستيابي به سه اصل مهم فوق انجام روش هاي ذيل ضروري است:
1 ) روش هاي كنترلي مهندسي
2 ) روش هاي صحيح كاري
3 ) رعايت بهداشت فردي
4) استفاده ازوسايل حفاظت فردي
5 ) مراقبتهاي پزشكي
6) آموزش

## Slide 19
1) روش های کنترلی مهندسی
درزماني كه امكان كنترل گردو غبار سيليس درمراحل توليد وجود نداشته باشد روش هاي كنترلي مهندسي بسيارمؤثراست وشامل مراحل ذيل مي باشد:
1- روش هاي جايگزيني مواد
2- تغيير درفرايند كار
3- جداسازي و استفاده از محفظه ها
4- تهويه
1-1)روش های جايگزيني مواد
بهترين راه جلوگيري ازتماس با سيليس جايگزين كردن آن با موادي با خاصيت مشابه ولي بي خطر يا كم خطر مي باشد.
 به جاي استفاده ازسيليس درعمليات سندبلاستينگ(ماسه پاشي يا شن پاشي )ميتوان ازخرده فلز يا آلومينا، انواع سبوس غلات، خاک اره، خرده هاي چوب گردو، خرده هاي پوست گردوو بادام و.. . استفاده نمود.
 به جاي استفاده ازصفحه هاي سنگ سمباده محتوي سيليس ميتوان از صفحه هاي حاوي اكسيدآلومينيوم استفاده نمود.
 در پاره اي ازموارد به جاي عمليات سندبلاستينگ (شن پاشي) ميتوان ازعمليات شات بللستينگ (ساچمه پاشي) يا ابرسيوبالستينگ (ساينده پاشي) استفاده نمود.
 به جاي استفاده ازآجرحاوي سيليس ميتوان از آجرهاي حاوي اكسيد آلومينيوم استفاده نمود.

## Slide 20
1-2)تغيير در فرايند كاری
با استفاده ازروش هاي تر و سيستم مداربسته آب پاش در دستگاه هاي مولد سيليس مثل دستگاه مته، دستگاه برش، دستگاه اره، دستگاه سايش ، دستگاه چكش بادي ميتوان ازورود گرد و غبارسيليس به محيط كارجلوگيري نمود.
1-3)جداسازی و استفاده از محفظه ها
روش هاي جداسازي ومحفظه سازي يكي از روش هاي كنترلي مهندسي مي باشد كه درموارد ضروري و عملياتي كه گرد وغبارسيليس به صورت عمومي قابل كنترل نباشد مورد استفاده قرار مي گيرد. مثل محفظه هاي عمليات سندبلاستينگ كه فعاليت با استفاده ازهودهاي دستكشدار و يا اتاقک هاي بزرگ مجهز به تهويه مناسب با استفاده ازماسک كامل صورت انجام مي گيرد.

## Slide 21
1-4)تهویه
استفاده از روش تهويه به عنوان مهمترين واصولي ترين بخش روش هاي كنترلي مهندسي مي باشد و با توجه به نوع كار و ميزان غلظت سيليس درمحيط كار به صورت‌هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد.
- تهويه طبيعي
مي بايستي به نحوي باشد تا گرد وغبار با هواي گرم به طرف بالا حركت كرده و از طريق پنجره هاي نزديک به سقف خارج شود و مسير جريان هواي طبيعي ازپنجره ها و منافذ درسطح كف به طرف پنجره ها و منافذ درسطح سقف طراحي شوند.
- استفاده از تهويه عمومي مكانيكي
اين نوع تهويه مي بايستي مجهز به فن يا بادبزن مكنده باشد و در مكان هاي با غلظت بالاي سيليس درمحدوده سقف با رعايت اصول طراحي صحيح مهندسي نصب شوند.
- استفاده از تهويه مكنده موضعي مجهز به هود-كانال- جمع آوري كننده يا فيلتر با رعايت اصول طراحي صحيح مهندسي و قدرت كارآيي و اثربخشي بالا جهت مكندگي ذرات سيليس از محيط كار

## Slide 22
سيستم تهويه مکنده موضعي :
اين سيستم داراي اجزاي مختلف است و هر كدام وظيفه خاصي را انجام مي دهد.
هود:
به شكل هاي مختلف بوده و براي دريافیت آلاینده مثل ذرات سیليس كاربرد دارد و معمولاً براي كنترل گرد و غبار سيليس انواع هود سايباني يا دريافت كننده ، محصور كننده يا دستكشدار و هود كناري كاربرد دارد.
كانال:
از جنس ورقهاي فلزي مثل ورق گالوانيزه بوده و با توجه به طراحي مهندسي داراي انشعاب ات گوناگون مي باشد ازيک طرف به هود و ازطرف ديگر به فن يا هواكش مرتبط است.
جمع آوری كننده يا تصفيه كننده:
براي جمع آوري سيليس با توجه به نوع كار از بگ هوس - سيكلون- اسكرابر و الكترو فيلتر استفاده مي شود.
فن يا هواكش:
براي سيستم تهويه مكنده موضعي كار با سيليس معمولاً از هواكش سانتريفيوژي با قدرت مكش و دور در دقيقه مناسب براساس طراحي مهندسي استفاده مي شود.

## Slide 23
2) روش های صحیح کاری
روش هاي كنترلي مهندسي در زماني مي تواند مفيد به فايده باشد كه روش هاي صحيح كاري و بهداشت فردي توسط مديران، كارفرمايان وكارگران درمحيط كار رعايت شوند. اين روش‌ها عبارتند از:
حمل و نقل صحيح سيليس به منظور جلوگيري از ريخت وپاش.
دفع صحيح ضايعات سيليس.
تهيه و اجراي برنامه نگهداري تجهيزات و دستگاه‌ها.
تعمير وتعويض به موقع دستگاه‌ها و سيستم هاي كنترلي جهت جلوگيري از نشت و ريخت و پاش گرد وغبار.
استفاده ازروش هاي برقراري نظم وترتيب دركارگاه.
استفاده ازجاروب كردن تر به جاي استفاده ازجاروب كردن خشک
منع استفاده از وسايل پمپ باد جهت تميز كردن دستگاه‌ها و لباس كه موجب پراكندگي گرد و غبار سيليس خواهد شد.
استفاده ازفيلترهاي با كارآيي بالا معروف به هپا فيلتر.
3) رعایت بهداشت فردی
دست‌ها و صورت به طور مرتب شسته شوند.
ممنوعيت خوردن و آشاميدن و جويدن آدامس در محيط كاربا سيليس.
ممنوعيت استفاده از دخانيات در محيط كار با سيليس.
طريقه صحيح استفاده از وسايل حفاظت فردي و نحوه نگهداري صحيح و بهداشتي آن

## Slide 24
4) استفاده از وسایل حفاظت فردی
در صورتي‌كه روش هاي كنترلي مهندسي در جلوگيري ازگرد وغبار سيليس در محيط كار اثر بخش نباشد يا ماهيت كار ايجاب نمايد، از وسايل حفاظت فردي به عنوان آخرين روش كنترلي استفاده خواهد شد. اين وسايل براي كار با گرد وغبار سيليس عبارتند از:
1- لباس كار يكسره و بدون درزو جيب.
2- ماسک تنفسي فيلتردار كامل صورت يا نيمه صورت.
ماسک هاي تنفسي با توجه به نوع كار و ميزان غلظت گرد و غبار سيليس توسط مهندسين بهداشت حرفه اي انتخاب مي شوند.
- اين نوع ماسك‌ها معموالً به صورت يک فيلتره يا دو فيلتره با كارايي حفاظت بالا و در شكل هاي مختلف مشاهده مي شود مثل ماسک نيمه صورت كه روي صورت قرار مي گيرد و دهان و بيني را مي پوشاند و ماسک كامل صورت كه روي صورت قرار مي گيرد و علاوه بر دهان و بيني چشم‌ها را نيز مي پوشاند يا نوعي از ماسک كه همراه با لباس يكسره روي سر قرار مي گيرد و علاوه بردهان، بيني و چشم، مو و سر را به طوركامل مي پوشاند و معموالً در عمليات سندبلاستينگ در مقياس بزرگ كاربرد دارد.
- از بين ماسک هاي تنفسي فيلتردار، ماسک تنفسي ساده از نوع پنبه اي معروف به N95 به دليل كارآيي بالا، فراوان بودن، مقرون به صرفه بودن و همچنين سبک و راحت بودن براي اغلب آئروسل‌ها از جمله ذرات سيليس توصيه مي شود.

## Slide 25
برای كار با سيليس چه نوع ماسک تنفسي را انتخاب نماييم؟
براي كار با سيليس با توجه به نوع كار و ميزان گردو غبار موجود در محيط كار، ماسک تنفسي را انتخاب مي نمائيم (در انتخاب ماسک تنفسي هميشه توصيه سازمان هاي بهداشت حرفه اي ملي و بين المللي از جمله NIOSH-OSHA و ...را بكار ببريد).
1) پوشاندن دهان با پارچه مثل دستمال يا بلوز شما را در مقابل گرد و غبار سيليس محافظت نخواهد كرد.
2) با استفاده از ماسک تنفسي N95 يا بالاتر، حداقل حفاظت در مقابل گرد و غبار سيليس را فراهم نمائيد.
3) استفاده از ماسک تنفسي نيمه صورت يک فيلتره يا دو فيلتره با فيلترهاي با راندمان بالا در مقابل گرد و غبار سيليس محافظت شويد.

## Slide 26
برای كار با سيليس چه نوع ماسک تنفسي را انتخاب نماييم؟
4) با استفاده از ماسک تنفسي كامل صورت يک فيلتره يا دو فيلتره با فيلترهاي با راندمان بالا در مقابل گرد و غبار سيليس محافظت شويد.
5) با استفاده از ماسک تنفسي كامل صورت متصل به شيلنگ هوا (Respirator Urifying) با فيلترهاي با راندمان بالا در مقابل گردو غبار سيليس محافظت شويد.
6) با استفاده از ماسک تنفسي كامل صورت متصل به پمپ هوا (Supplied- Air Respirator)با فيلترهاي با راندمان بالا در مقابل گردو غبار سيليس محافظت شويد.
7) با استفاده از ماسک تنفسي كامل صورت از نوع هود (CE Type) با فيلترهاي با راندمان بالا مخصوص عمليات سندبالست در مقابل گرد و غبار سيليس محافظت شويد.

## Slide 27
طبقه بندی كاربر مبنای نوع و غلظت سيليس و تعيين نوع ماسک تنفسي
طبقه 3 | طبقه 2 | طبقه 1 | نوع طبقه نوع سیلیس و غلظت
2/5<mg/m3 | 2/5 تا 0/50<mg/m3 | 5 ./تا 0/05< | کريستوبالیت و تريديمیت
<5 | 5 تا 1< mg/m3 | 1تا0.10 <mg/m3 | کوارتز و تريپولی

## Slide 28
تعيين نوع ماسک تنفسي و اقدامات كنترلي با توجه به نوع طبقه و فعاليت
اقدامات كنترلی | نوع ماسک مورد نیاز | نوع فعالیت طبقه 1
-تمیزکردن محوطه کاربعد از هر فعالیتی. -منع استفاده ازهوای فشرده کمپرسور و جاروی خشک برای نظافت. -کارگران در معرض سیلیس به طور مرتب دوش بگیرند. -گرد و غبار سیلیس روی لباس جمع آوری شوند. -لباس کار کارگران توسط رختشويخانه مرتب شستشو شود. -در مكان های‌کار با سیلس تابلوهای هشدار دهنده نصب شود: در اين مكان خطرتماس با سیلیس وجود دارد. | -ماسک تنفسی نیمه صورت ازنوع فیلتردار)ماسک سری N با کارآيی 95،99 يا100 درصد) | -مته كردن بتن يا سنگ -خردكردن بتن آسفالت -کار باميكسرو قيف‌هاي سنگ كوبي با درصد بالاي سيليس(95درصد) -حمل و نقل سيليس در مكان هايي كه گردو غبار سيلس در هوا كاملا مشهود است. -كاردر 25 متري نواحي كه كمپرسور با هواي فشرده براي جمع كردن سيليس استفاده مي شود.

## Slide 29
اقدامات كنترلی | نوع ماسک مورد نیاز | نوع فعالیت طبقه 2
عالوه بر اقدامات کنترلی طبقه 1 موارد ذيل مورد توجه قرار گیرد: -افراد متفرقه به غیرازکارگران مشاغل ياد شده حداقل 10مترازمحل کار فاصله داشته باشند -درمكان هايی که امكان مديريت جلوگیری ازورود افراد متفرقه وجود ندارد از حفاظ يا محفظه استفاده شود. | ماسک تنفسی کامل صورت ازنوع فیلترداربا کارآيی 100 درصد | -كار با چكش بادي قوي -مته كردن بتن يا سنگ قسمتي از تونل يا جاده -كار با ابزاربرش، آسياب، صيقل دهنده بتون و سنگ -بنايي- سنگ بري -كاردرتونل (مته كردن، حمل و نقل مواد) -استفاده از كمپرسورهواي فشرده براي برداشتن گرد وغبارسيليس درهواي آزاد -خرد كردن بتن با مته و چكش بادي برقي -ورود به محوطه كارعمليات سندبالستينگ بعد از پانزده دقيقه
تعيين نوع ماسک تنفسي و اقدامات كنترلي با توجه به نوع طبقه و فعاليت

## Slide 30
اقدامات كنترلي | نوع ماسک مورد نياز | نوع فعاليت طبقه 3
علاوه بر اقدامات کنترلی طبقه1و2 به موارد ذیل نیز توجه شود: 1-کارگرانی که 12دقیقه پس از انجام عملیات ساينده پاشی وارد محوطه می شوند از ماسک تنفسی سری N با کارآيی 95 ، 99يا100 درصد استفاده نمايند. | ماسک تنفسی نیمه صورت برای کار درعملیات ساينده پاشی( Abrasive Blasting) | عمليات ساينده پاشي (Blasting Abrasive) با مواد ساينده حاوی سیلیس باغلظت مساوی يا بیشتراز يک درصد.
2 -کارگرانی که بیش از 15 دقیقه پس از انجام عملیات ساينده پاشی وارد محوطه می شوند از ماسک تنفسی مدل استفاده NIOSH APF - 50 نمايند. | ماسک تنفسی کامل صورت برای کار درعملیات ساينده پاشی( Abrasive Blasting) | عمليات ساينده پاشي (Blasting Abrasive) برای سطوحی با غلظت سیلیس مساوی يا بیشتر از يک درصد
تعيين نوع ماسک تنفسي و اقدامات كنترلي با توجه به نوع طبقه و فعاليت

## Slide 31
اصول كمک های اولیه تماس با سیلیس
تماس چشم با سيليس:
بلافاصله چشم‌ها با آب فراوان حداقل به مدت 15دقيقه شستشو داده شوند و در هنگام شستشو بطور مرتب پلک زده شود.
استفاده از دستگاه چشم شور.
در صورت تماس چشم با سيليس لنزها برداشته شوند (اگر از لنز استفاده مي شود).
تماس پوست با سيليس:
- لباس آلوده به سيليس درآورده شود و دست‌هاي آلوده به سيليس با آب و صابون شسته شود.
تماس تنفسي با سيليس:
فرد از محل تماس با ذرات سيليس دور شود.
تنفس مصنوعي در صورت از بين رفتن علائم تنفس انجام شود.
انتقال مصدوم به بيمارستان.